Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»

Регистрационный номер в реестре 0049-2009-1073808024850-П-52 от 11.12.2009 г. Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров»

Заказчик – Администрация Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Книга 3. Материалы по обоснованию

053-20-измГП-ОМ-Кн3

2020

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»

Регистрационный номер в реестре 0049-2009-1073808024850-П-52 от 11.12.2009 г. Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров»

Заказчик – Администрация Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Книга 3. Материалы по обоснованию

053-20-измГП-ОМ-Кн3

| Генеральный директор | Протасова М.В. |
| --- | --- |
| Управляющий проектом | Кашпур А.И. |

2020

Содержание

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 053-20-измГП-ОМ-Кн3-СП | Состав проектной документации | 8 |
| 053-20-измГП-ОМ-Кн3-СК | Состав авторского коллектива | 11 |
| 053-20-измГП-ОМ-Кн3-Т | Введение | 12 |
|  | Раздел 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития | 14 |
|  | Раздел 2. Положение территории в системе расселения, административно-территориальное устройство | 15 |
|  | Раздел 3. Природные условия | 16 |
|  | 3.1. Климат | 16 |
|  | 3.2. Рельеф | 16 |
|  | 3.3. Почвы и растительность, животный мир | 16 |
|  | 3.4. Гидрологические условия | 17 |
|  | 3.5. Сейсмичность территории | 17 |
|  | 3.6 Природная радиация | 17 |
|  | Раздел 4. Оценка ресурсного потенциала | 18 |
|  | 4.1. Минерально-сырьевые ресурсы (дополнен) | 18 |
|  | 4.2. Лесосырьевые ресурсы (дополнен) | 19 |
|  | 4.3. Рекреационные ресурсы | 35 |
|  | Раздел 5. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения муниципального района на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования | 36 |
|  | 5.1. Функциональный профиль | 36 |
|  | 5.2. Население | 39 |
|  | 5.3. Использование территории (внесены изменения) | 42 |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | 5.3.1.Существующее использование территории (внесены изменения) | 42 |
|  | 5.3.2.Планируемое использование территории (внесены изменения) | 44 |
|  | 5.3.3. Предложения по установлению границ населенного пункта (внесены изменения) | 50 |
|  | 5.4. Функциональное зонирование территории (внесены изменения) | 52 |
|  | 5.5. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики, их местоположение | 55 |
|  | 5.5.1. Жилищный фонд | 55 |
|  | 5.5.2. Социальная инфраструктура (внесены изменения) | 57 |
|  | 5.5.3. Производственные территории и объекты (внесены изменения) | 64 |
|  | 5.5.4. Транспортная инфраструктура (внесены изменения) | 65 |
|  | 5.5.5. Инженерная инфраструктура (внесены изменения) | 68 |
|  | Раздел 6. Оценка влияния объектов на комплексное развитие территории поселения (внесены изменения) | 84 |
|  | 6.1. Экологическое состояние окружающей среды | 84 |
|  | 6.1.1. Состояние атмосферного воздуха и оценка влияния планируемых объектов | 84 |
|  | 6.1.2. Состояние подземных и поверхностных вод | 86 |
|  | 6.1.3. Основные источники загрязнения почв | 89 |
|  | 6.1.4. Физические факторы окружающей среды | 92 |
|  | 6.1.5 Состояние зеленого фонда населенных пунктов | 94 |
|  | 6.2 Перечень мероприятий по снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов | 95 |
|  | 6.2.1. Мероприятия, направленные на улучшение состояния воздушного бассейна | 95 |
|  | 6.2.2. Мероприятия, направленные на улучшение состояния поверхностных и подземных вод | 95 |
|  | 6.2.3. Мероприятия, направленные на улучшение состояния почв | 96 |
|  | 6.2.4. Физические факторы окружающей среды | 96 |
|  | 6.2.5 Мероприятия, направленные на улучшение состояния зеленого фонда | 97 |
|  | 6.3. Особо охраняемые территории и объекты (дополнен) | 97 |
|  | 6.3.1. Особо охраняемые природные территории | 97 |
|  | 6.3.2. Территории и объекты культурного наследия | 99 |
|  | 6.4. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения муниципального района | 101 |
|  | 6.4.1. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры | 101 |
|  | 6.4.2. Охранные зоны водных объектов | 104 |
|  | 6.4.3. Зона затопления, подтопления | 105 |
|  | 6.4.4 Ограничения железной дороги | 105 |
|  | 6.4.5. Санитарно-защитные зоны | 106 |
|  | 6.4.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Санитарно-защитные зоны источников питьевого водоснабжения | 108 |
|  | 6.4.7. Охранные зоны линий и сооружений связи и линий, и сооружений радиофикаций | 109 |
|  | 6.4.8. Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | 109 |
|  | 6.5 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения | 110 |
|  | 6.5.1. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов капитального строительства | 110 |
|  | Раздел 6/1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий (добавлен) | 111 |
|  | 6/1.6.1. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций | 113 |
|  | 6/1.1.1. Перечень возможных ЧС техногенного характера | 113 |
|  | 6/1.1.2. Перечень возможных ЧС природного характера | 116 |
|  | 6/1.1.3. Перечень возможных ЧС экологического характера | 118 |
|  | 6/1.6.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий | 118 |
|  | 6/1.2.1. Система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 119 |
|  | 6/1.2.2. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС техногенного характера | 120 |
|  | 6/1.2.3. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС природного характера | 121 |
|  | 6/1.2.4. Мероприятия по предупреждению и минимизации последствий ЧС биолого-социального характера | 123 |
|  | 6/1.2.5. Обеспечение пожарной безопасности | 124 |
|  | 6/1.2.6. Оповещение населения | 125 |
|  | 6/1.2.7. Пункты, разворачиваемые при возникновении чрезвычайных ситуаций | 125 |
|  | 6/1.2.8. Защитные противопожарные полосы и разрывы | 126 |
|  | Раздел 7. Основные технико-экономические показатели (внесены изменения) | 128 |
|  | Приложения | 132 |
|  | Техническое задание | 132 |
|  | Сводное заключение о согласовании проекта генерального плана Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района Иркутской области от Министерства регионального развития Российской Федерации | 134 |
|  | Письмо Министерства лесного комплекса Иркутской области об исключении земельных участков лесного фонда Нижнеилимского лесничества, включенных в границы населенного пункта | 149 |
|  | Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области о наличии ООПТ регионального значения на территории Янгелевского городского поселения. Письмо от администрации Янгелевского муниципального образования об отсутствии ООПТ местного значения поселения на территории Яенгелевского городского поселения | 154 |
|  | Письмо Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области об отсутствии ОКН на территории Янгелевкого городского поселения. | 156 |
|  | Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области о наличии действующих лецензий на право пользования недр местного значения | 157 |
|  | Письмо Министерства лесного комплекса Иркутской области о наличии городских лесов на территории Янгелевского городского поселения Письмо от администрации Янгелевского городского поселения об отсутствии городских лесов . | 158 |
|  | Выписка из ЕГРН на земельный участок 38:12:000000:11 | 160 |

# Состав проектной документации

«Внесение изменений в Генеральный план Янгелевского городского поселения

Нижнеилимского муниципального района Иркутской области»

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание | Количество страниц/ листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |  |
|  | 053-20-измГП-УЧ-Кн1 | Книга 1 Положение о территориальном планировании | Без изменения наименования | Количество страниц |
|  | 053-20-измГП-УЧ -К1 | Карта 1 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М 1:25000, М 1:5000 | Взамен карты планируемого размещения местного значения поселения и карты планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения поселения. | Количество листов |
|  | 053-20-измГП-УЧ -К2 | Карта 2 Карта функциональных зон поселения М 1:25000, М 1:5000 | Взамен арты границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения | Количество листов |
|  | 053-20-измГП-УЧ -К3 | Карта 3 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения М 1:25000, М 1:5000 |  | Количество листов |
| 2 |  | Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения/городского округа |  |  |
|  | 053-20-измГП-ГрНП-Кн2 | Книга 2 Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения | Дополнено согласно ГрК РФ | Количество страниц |
| 3 |  | Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
|  | 053-20-измГП-ОМ-Кн3 | Книга 3 Материалы по обоснованию | Взамен Книга 2 материалы по обоснованию. Дополнить разделом ЧС | Количество страниц |
|  | 053-20-измГП-ОМ-К4 | Карта 4 Карта использования территории поселения М 1:25000, М 1:5000 | Без изменения наименования | Количество листов |
|  | 053-20-измГП-ОМ-К5 | Карта 5 Карта ограничений М 1:25000, М 1:5000 |  | Количество листов |
|  | 053-20-измГП-ОМ-К6 | Карта 6 Карта анализа комплексного развития территории поселения и планируемого размещения объектов М 1:25000, М 1:5000 | Карта анализа комплексного развития территории поселения и размещения объектов. Карта с отображением планируемых границ земель различных категорий поселения | Количество листов |
| Номер Номер | Обозначение | Наименование | Примечание | Количество страниц/ листов |
|  | 053-20-измГП-ОМ-К7 | Карта 7 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:25000, М 1:5000 | Взамен ИТМ ГОЧС План, отражающий инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Карта границ, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Количество листов |
|  |  | Часть 2 | Исключить |  |
|  |  | Материалы ИТМ ГОЧС, подлежащие утверждению |  |  |
|  |  | Книга 1 Положение о территориальном планировании. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Исключить, раздел ЧС добавить в Книгу 3 |  |
|  |  | Материалы ИТМ ГОЧС по обоснованию проекта |  |  |
|  |  | Книга 2 Материалы по обоснованию. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Исключить, раздел ЧС добавить в Книгу 3 |  |
|  |  | Карта 8 План, отражающий инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Карта границ, подверженных риску возникновения чрезвычайных си-туаций природного и техногенного ха-рактера |  |  |
| 4 |  | Материалы ГП, передаваемые Заказчику на электронных носителях |  |  |
|  | 053-20-измГП-Д1 | Диск 1 Материалы проекта – комплект графических материалов в формате *pdf /*jpg и в программном продукте «Панорама. Профессиональная ГИС «Карта 2005», текстовых материалов в формате *pdf и *doc. |  | 1 диск |

# Состав авторского коллектива

в разработке «Внесение изменений в Генеральный план Янгелевского городского поселения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области» принимали участие

| Специалисты ООО «ППМ «Мастер-План»»: |
| --- |
| Градостроительная часть |
| Управляющий проектом | А.И. Кашпур |
| Архитектор (категория) | А.И. Кашпур |
| Экономика |
| Главный специалист | Н.В. Смирнов |
| Транспорт, инженерная подготовка территории Инженер 3 категории С. А. Киселев Электроснабжение, телефонизация, радиофикация и телевидение Ведущий инженер Е.С. Горячева |
| Инженер | А.Ю. Туктаров |
| Электроснабжение, телефонизация, радиофикация и телевидение |
| Ведущий инженер | И.А. Маринина |
| Водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация |
| Ведущий инженер | И.А. Маринина |
| Теплоснабжение |
| Главный специалист | И.А. Маринина |
| Промышленность, санитарная очистка, охрана окружающей среды |
| Инженер-эколог | В.А. Григорьева |
| ИТМ ЧС |
| Ведущий инженер | Э.В. Щелканов |
| Сопровождение ГИС (геоинформационные системы) |
| Ведущий инженер | А.И. Борисова |

Введение

Подготовка проекта внесение изменений в генеральный план Янгелевского городского поселения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области, утвержденный решением думы от 29.12.2012 г. № 33 проведена на основании муниципального контракта № 2020.02 от 27 июля 2020 года между ООО «ППМ «Мастер-План» и администрацией Янгелевского городского поселения Нижнеилимского муниципального района.

Проект внесения изменений в генеральный план Янгелевского городского поселения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области выполнен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и техническим заданием (Приложение 1)

Проект подготовлен в соответствии с:

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.08.2020);

- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.07.2020);

- "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 31.07.2020);

- "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 24.04.2020);

- "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 31.07.2020);

- Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ;

- Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007 N 257-ФЗ;

- Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ;

- Федеральный закон от 27.12.2019 N 455-ФЗ" О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ "О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения" от 17.11.2010 N 928;

- Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон");

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 (ред. от 09.08.2018) "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793";

- Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 26 мая 2011 года № 244;

- СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Постановление Правительства Иркутской области от 05.08.2016 года №478-пп «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области»;

Проект подготовлен с учетом следующих документов территориального планирования:

- Схемы территориального планирования Российской Федерации;

- Схема территориального планирования Иркутской области;

- Схема территориального планирования Нижнеилимского района;

- Генеральный план Янгелевского муниципального образования;

Временные сроки реализации проектом не изменены:

- расчетный срок, на который рассчитываются все основные проектные решения – 2031 год;

Раздел 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития

Основными документами, определяющими перспективы социально-экономического развития Янгелевского городского поселения, являются: «Комплексная программа социально-экономического развития Нижнеилимского муниципального района на 2011-2015 гг.» и «Схема территориального планирования Нижнеилимского района до 2025 г.».

Основной целью «Комплексной программы социально-экономического развития Нижнеилимского муниципального района на 2011-2015 гг.», утвержденной решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 25.12.2007. №283, является обеспечение комфортной среды жизнедеятельности для населения района и создание благоприятных условий деятельности хозяйствующих субъектов. Основные приоритеты развития территории: улучшение качества жизни населения и развитие экономического потенциала района.

В составе «Схемы территориального планирования Нижнеилимского района» выделены следующие временные сроки реализации: I очередь – 2015 г., расчетный срок – 2025 г.

За основу развития населения был принят активный вариант развития, предполагающий успешную реализацию мероприятий демографической политики, что, в свою очередь, будет способствовать повышению уровня рождаемости и снижению смертности, тенденции миграционного притока населения, а, следовательно, и увеличению общей численности жителей муниципального образования.

Средний показатель жилищной обеспеченности предполагается увеличить до 23 м2/чел. на I очередь и до 25 м2/чел. на расчетный срок.

Экономическое развитие территории района предполагает:

- промышленное освоение минеральных ресурсов Игирменского месторождения – кварцевых формовочных песков и известкового камня на базе Янгелевского ГОКа;

-  строительство комбината строительных изделий (комплекс производства строительных изделий из ячеистых бетонов 45000 м³/год, предприятие по производству минераловатных изделий, производство и приготовление сухих строительных смесей);

Развитие объектов культурно-бытового обслуживания предусматривает:

- создание молочной кухни и раздаточного пункта;

- строительство плоскостных спортивных сооружений;

- строительство дома культуры;

- создание сети малых предприятий по оказанию бытовых.

Раздел 2. Положение территории в системе расселения, административно-территориальное устройство

Янгелевское муниципальное образование со статусом городского поселения входит в состав Нижнеилимского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 96-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области».

Административным центром и единственным населенным пунктом муниципального образования является рабочий поселок Янгель со статусом городского населенного пункта. По данным госстатистики, постоянное население муниципального образования на 1.01.2011 г. составило 1,05 тыс. чел.

Янгелевское муниципальное образование граничит на востоке с Новоигирминским муниципальным образованием, на юге – с Березняковским муниципальным образованием, на протяжении всей остальной границы - с межселенной территорией Нижнеилимского муниципального района.

До революции территория Янгелевского городского поселения входила в состав Киренского округа (с 1901 г. - уезда) Иркутской губернии. В 1925 г., согласно Постановлению ВЦИК от 28 июня 1926 г. Иркутская губерния, входящая в состав Сибирского края, была упразднена и разделена на округа и районы. Тогда был образован Нижнеилимский район (центр – село Нижнеилимское) в составе Тулунского округа. В 1930 г. окружное деление было упразднено, районы, в том числе и Нижнеилимский, перешли в прямое подчинение г. Иркутску – центру образованного Восточно-Сибирского края (с 1936 г. – Восточно-Сибирской области, с 1937 г. – Иркутской области). С 1937 г. территория Янгелевского муниципального образования вошла в состав Нижнеилимского административного района Иркутской области.

Янгелевское городское поселение находится в пределах Средне-Сибирского плоскогорья, на берегу Усть-Илимского водохранилища, в пониженной полосе между Лено-Ангарским плато и Ангарским кряжем с высотой рельефа 450-500 м.

Выгоды транспортно-географического положения связаны с близостью железнодорожной магистрали Хребтовая-Усть-Илимск, связь с которой осуществляется через железнодорожную линию (27 км до ст. Рудногорск), построенную для нужд горно-обогатительного комбината, и автомобильную дорогу Янгель-Рудногорск, обеспечивающую выход на автомобильную дорогу общего пользования регионального или межмуниципального значения Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск и далее – на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск.

Наличие железной и автомобильной дорог, свободной территории под новое жилищно-гражданское строительство создают благоприятные предпосылки для социально-экономического развития поселения. Сдерживающим фактором развития является удаленность муниципального образования от важнейших экономических центров страны и области. Удаленность поселка от областного центра (г. Иркутска) составляет 1 366 км по железной дороге, от районного (г. Железногорск-Илимский) - 142 км. Суровые климатические условия поселения, приравненные к районам Крайнего Севера, а также низкий уровень освоенности территории также осложняют реализацию потенциала социально-экономического и транспортно-географического положения территории.

Янгелевское муниципальное образование входит в состав Нижнеилимской районной системы расселения и административно подчиняется непосредственно районному центру –  г. Железногорск-Илимский, с которым поддерживает культурно-бытовые связи.

Раздел 3. Природные условия

#### 3.1 Климат

Климат резко-континентальный и характеризуется продолжительной малоснежной и холодной зимой и коротким теплым дождливым летом.

Средняя температура января -24ºС. При резких похолоданиях абсолютные минимумы температуры отпускаются до -56ºС. Количество осадков в холодную половину года составляет менее 25 % годовой суммы. По этой причине, мощность снежного покрова, несмотря на продолжительную и холодную зиму, сравнительно небольшая и составляет 40-60 см в долинах, 80-100 см - на ветреных возвышенных участках. Средняя максимальная высота снежного покрова (48 см) наблюдается в феврале, снежный покров сохраняется в течение 190-195 дней. Средняя продолжительность устойчивых морозов – 147 дней. Средняя дата разрушения снежного покрова – 20 апреля.

Сильные морозы и малый снежный покров приводят к глубокому промерзанию почвы и способствуют развитию многолетней мерзлоты. Многолетняя мерзлота достигает 30-40 м и распространена в виде крупных и частых островов.

Средняя температура июля превышает +16ºС и доходит до +18ºС. Максимальные температуры (+35-37ºС) наблюдаются при проникновении с юго-запада сильно прогретых континентальных воздушных масс. Однако в условиях резко континентального климата и в летнее время за счет прохладных ночей возможны значительные суточные колебания температур. Первая половина лета обычно засушливая, максимальное количество осадков выпадает во второй половине сезона – в июне-августе. В это время среднемесячное количество осадков превышает 60-70 мм. В целом за три летних месяца выпадает около 50 %, а за весь теплый период - 70-80 % от годовой суммы атмосферных осадков. В летний период преобладают, в основном, слабые (до 5 м/сек) ветры южного направления.

#### 3.2 Рельеф

Рельеф территории ангарского кряжа образован системой гряд, плато, массивов, сложенных, как правило, траппами. Понижения между ними заполнены осадочными породами. Большая часть территории представляет собой волнистую возвышенность с платообразными водоразделами с высотой 300-600 м. над уровнем моря. Средняя крутизна склонов колеблется от 5 до 10º, крутыми, иногда обрывистыми, являются приречные склоны. Вершины сопок плоские, иногда имеют скалистые останцы выветривания, а склоны покрыты осыпями трапповых глыб.

#### 3.3 Почвы, растительность и животный мир

Почвы на территории поселения, расположенной в подзоне дерново-подзолистых почв южной тайги формируются, в основном, почвы равнинно-увалистых территорий высоких и низких плато. Относительная засушливость теплого периода года, наличие длительной сезонной мерзлоты и богатство почвообразующих пород углекислыми солями кальция и магния обуславливают образование дерново-подзолистых, дерновых лесных, дерново-карбонатных почв, встречающихся на водоразделах под светлохвойной и темнохвойной тайгой. Местами встречаются участки таежных осолоделых красно-бурых, серых лесных и подзолистых длительно сезонно-мерзлотных почв.

Основными лесообразующими породами являются сосна и лиственница, остальные древесные породы – с учетом естественных условий и стихийных факторов – в меньшей мере распространены: темнохвойные породы (ель, пихта) приурочены к долинам рек и днищам логов, лиственные древостои занимают, как правило, площади старых и новых гарей.

Животный мир Янгелевского поселения довольно разнообразен и включает в себя некоторые виды амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Относительно низкое видовое разнообразие животного мира объясняется тем, что территория поселения полностью находится в таежной зоне.

#### 3.4 Гидрологические условия

По территории Янгелевского муниципального образования протекают такие водные объекты: Игирминский залив Усть-Илимского водохранилища, р. Макаров, пересыхающие реки, а также мелкие ручьи.

Данные по протяженности водотоков приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Протяженность водотоков

| Название водного объекта | Длина/площадь, км |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Усть-Илимское водохранилище | -/1873 |
| р. Макаров | 12/- |
| прочие водные объекты | до 10 км/- |

Площадь Усть-Илимского водохранилища – 1873 км2, длина по р. Ангара более 300 км, по р.Илим – 299 км, наибольшая ширина – 12 км, средняя глубина составляет 32 м. Средняя температура в районе водоема плюс 3 C, средняя температура января минус 23 C, июля плюс 18 C. Ледостав наступает с конца октября до декабря и продолжается до апреля, толщина льда может достигать 2 м. Верхний ангарский участок водохранилища на удалении до 50 км от плотины Братской ГЭС остается свободным ото льда круглый год.

Питание рек, смешанное с преобладанием снегового. Летняя межень нарушается дождевыми паводками. В зимний период в связи с переходом рек на подземное питание устанавливается низкая межень.

#### 3.5 Сейсмичность территории

При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах» (утв.приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.10 г. № 779).

Территория Янгелевского муниципального образования относится к сейсмическому району с расчетной сейсмической активностью в 6 баллов.

#### 3.6 Природная радиация

По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Нижнеилимском районе в 2011 году», радиационная обстановка на территории поселения по сравнению с предыдущими годами не изменилась, осталась стабильной, радиационных аварий не зарегистрировано, профессиональных заболеваний и лучевых травм не выявлено, превышения основных дозовых пределов в течение отчетного года не зарегистрировано.

Основными источниками облучения населения на территории поселения остаются природные источники ионизирующего излучения.

Раздел 4. Оценка ресурсного потенциала

#### 4.1. Минерально-сырьевые ресурсы (ДОПОЛНЕН, актуализация материалов)

На территории Янгелевского городского поселения разведано Игирминское месторождение формовочных песков. Запасы подсчитаны по кат. А+В+С1+С2 и утверждены протоколом ГКЗ № 6473, 1972г и ГКЗ № 113, 1992г. Месторождение учтено Госбалансом. На разработку месторождения выдана лицензия ИРК 01800 ТЭ ОАО Янгельский ГОК». Б-384.

Игирминское месторождение пресных подземных вод находится на 1,0 км к югу от р.п.Янгель в междуречье рек Илима и Игирмы.

Утвержденные запасы подземных вод составляют, тыс.м³/сут: кат. А - 4,2; В -4,2;. С1  -2,0. Всего - 10,4. Утверждены протоколом ТКЗ от 1988 г. № 226.

Месторождение эксплуатируется двумя предприятиями - ООО «Коммунальщик» Лицензия ИРК 02582 ВЭ и ЗАО «Лесопильно-деревообрабатывающий комплекс Игирма» Лицензия ИРК 02593 ВЭ.

В границах Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района действующих лицензий на право пользования участками недр местного значения нет (Ответ Министерства Природных Ресурсов и Экологии Иркутской области - Приложение 6).

Таблица 4.1. - Перечень лицензированных водозаборов подземных вод на территории Янгелевского городского поселения

| № п/п | Наименовние месторождения, водозабора | Местоположение | Целевое назначение и вид работ | Лицензия на недропользование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № | Владелец | Срок действия |
|  |  |  |  |  |  | Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | скв 1 | в 1 км юго-западнее жилого поселка Янгель на Игирминском месторождении | Добыча питьевых подземных вод | ИРК02582 ВЭ | ООО «Коммунальщик» | 01.09.2008 | 15.09.2033 |
|  | скв. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | скв. 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | скв. 1 | в 1 км юго-западнее жилого поселка Янгель на Игирминском месторождении | Добыча питьевых подземных вод | ИРК02593ВЭ | ЗАО «Лесопильно-деревообрабатывающий комплекс Игирма» | 27.10.2008 | 01.08.2033 |
|  | скв. 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | скв. 3 |  |  |  |  |  |  |

4.2. Лесосырьевые ресурсы (ДОПОЛНЕН, актуализация материалов)

На территории Янгелевского городского поселения действует Рудногорская дача Рудногорского участкового лесничества Нижнеилимского лесничества.

Структура Рудногорского участкового лесничества и площади участковых лесничеств и дач согласно документации государственного лесного реестра по состоянию на 01.01.2010 г. приведены в таблице 4.2.

По лесорастительному районированию, утвержденному приказом Минсельхоза РФ от 04.02.2009 г. № 37 Нижнеилимское лесничество относится к Приангарскому лесному району таежной лесорастительной зоны.

Распределение территории Рудногорского участкового лесничества Рудногорской дачи по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам или их частям, а также основания выделения защитных и эксплуатационных лесов приведены в таблице 4.3.

Городские леса

Согласно письму (№ 02-91-13961/20 от 13.10.2020) Министерства лесного комплекса Иркутской области сообщается, что на территории Нижнеилимского района площадь городских лесов составляет 429 га. Письмом от администрации (от 19 ноября 2020 г. №738) Янгелевского городского поселения подтверждается, что на территории Янгелевского муниципального образования отсутствуют городские леса. (Приложение 7)

Таблица 4.2 - Структура Рудногорского участкового лесничества

| Наименование участковых лесничеств | Наименование дач и технических участков | Муниципальное образование | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рудногорское | Брусничная дача | Усть-Илимский район | 2428 |
|  |  | Нижнеилимский район | 75919 |
|  | Технический участок № 5 совхоз “Рудногорский“ | Нижнеилимский район | 728 |
|  | Северная дача | Нижнеилимский район | 146728 |
|  | Рудногорская дача | Нижнеилимский район | 113017 |
|  | Технический участок № 6 совхоз “Рудногорский” | Нижнеилимский район | 3026 |
|  |  | Итого | 341846 |

Таблица 4.3 - Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов Рудногорской дачи Рудногорского участкового лесничества

| Целевое назначение лесов | Номера кварталов или их частей | Площадь, всего по Рудногорской даче, га | Площадь, всего по Рудногорскому участковому лесничеству, га | Площадь, всего по Нижнеилимскому лесничеству |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего лесов |  | 115528 | 354023 | 2439772 |
| I. Защитные леса, всего |  | 24243 | 54964 | 296946 |
| в том числе: 1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов |  | 3591 | 6101 | 43361 |
| 1.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | кв.: 259ч., 260ч., 278ч.-280ч., 308ч., 309ч., 327ч.-330ч., 343ч.-345ч., 380ч., 402ч., 403ч., 422ч.-424ч., 436ч. | 3591 | 6101 | 27745 |
| 1.2. Зеленные зоны | - | - | - | 26659 |
| 2. Ценные леса |  | 18141 | 36686 | 253585 |
| в том числе: 2.1. Нерестоохранные полосы лесов | кв.: 269ч., 270ч., 290ч., 291ч., 318ч., 319ч., 353ч., 354ч., 388ч. | 2078 | 5811 | 126249 |
| 2.2. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | кв.: 296-298, 303, 304, 321ч., 331, 332, 356ч., 357ч., 364-366, 367ч., 385ч., 386, 389, 390ч., 405ч., 406ч., 407-410, 411ч., 424ч., 425, 426ч.-429ч., 434, 435, 436ч., 437ч., 440ч., 441, 442ч., 444ч., 445. | 16063 | 30875 | 100677 |
| 2.3. Орехово-промысловые зоны | - | - | - | 26659 |
| II. Эксплуатационные леса | кв.: 258, 259ч., 260ч., 261-268, 269ч., 270ч., 271-277, 278ч.-280ч., 281-289, 290ч., 291ч., 292-295, 299-302, 305-307, 308ч., 309ч., 310-317, 318ч.-319ч., 320, 321ч., 322-326, 327ч.-330ч., 333-342, 343ч.-345ч., 346-352, 353ч., 354ч., 355, 356ч., 357ч., 358-363, 367ч., 368-379, 380ч., 381-384, 385ч., 387, 388ч., 390ч., 391-401, 402ч., 403ч., 404, 405ч., 406ч., 411ч., 412-421, 422ч., 423ч., 426ч.-429ч., 430-433, 437ч., 438, 439, 440ч., 442ч., 443, 444ч. | 91285 | 299059 | 2142826 |

Использование лесов в Нижнеилимском лесничестве осуществляется в соответствии со ст. 24 ЛК РФ использование лесов может быть следующих видов:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5) осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

6) ведение сельского хозяйства;

7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений;

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15) осуществление религиозной деятельности;

16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 ЛК РФ. Леса могут использоваться для одной или нескольких целей на одном и том же лесном участке.

Ограничение права использования лесов допускается в случаях и в порядке предусмотренном ЛК РФ, другими Федеральными законами и настоящим регламентом.

В таблице 4.4 перечислены виды разрешенного использования лесов с перечнем кварталов участковых лесничеств и их площади.

Таблица 4.4 - Виды разрешенного использования лесов Рудногорской дачи Рудногорского участкового лесничества

| Виды разрешенного использования лесов | Перечень кварталов или их частей по дачам | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Заготовка древесины | кв.: 258ч.-445ч. | Вся лесопокрытая площадь |
| Заготовка живицы | кв.: 258-292, 294, 296-304, 306-308, 310, 312-320, 322-324, 326, 334-341, 346-355, 358-363, 370-388, 394-409-425, 428, 429, 431-436. | Данные уточняются при возникновении потребности |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | кв.: 258ч.-445ч. | Вся лесопокрытая площадь+ вырубки,+болота |
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | кв.: 258ч.-445ч. | Лесные земли +болота |
| Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | кв.: 258-445. | 113017 |
| Ведение сельского хозяйства | кв.: 258-445. | 113017 |
| Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности | кв.: 258-445. | 113017 |
| Осуществление рекреационной деятельности | кв.: 258-445. | 113017 |
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация | кв.: 258ч.-295ч., 299ч.-302ч., 305ч.-330ч., 333ч.-385ч., 387ч.-406ч., 411ч.-423ч., 426ч.-440ч.,442-444ч. | Площадь непокрытых лесом земель в эксплуатационных, лесах (за исключением несомкнувшихся лесных культур естественных редин) |
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | кв.: 258-445. | Площадь непокрытых лесом земель в эксплуатационных (за исключением несомкнувшихся лесных культур,) естественных редин |
| Выращивание посадочного материала лесных насаждений (саженцев, сеянцев) | Кв :258-445 | Данные уточняются при возникновении потребности |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений | кв.: 258-445. | Данные уточняются при возникновении потребности |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | кв.: 258-445. | Данные уточняются при возникновении потребности |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов | кв.: 258-445. | Данные уточняются при возникновении потребности |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов | кв.: 258-295, 299-320, 305-330, 333-363, 367-379. | Данные уточняются при возникновении потребности |
| Осуществление религиозной деятельности | кв.: 258-445. | Данные уточняются при возникновении потребности |

В соответствии с действующим законодательством введены некоторые ограничения по видам целевого назначения лесов (таблица 4.5).

Таблица 4.5 - Ограничения по видам пользования целевого назначения лесов

| № п/п | Целевое назначение лесов | Ограничения использования лесов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Защитные леса | Сплошные рубки осуществляются только в случае: а)если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразущие, водоохранные, сани-тарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций; б) если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации – ЛК РФ, ст. 17, ч. 4. При этом для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов допускается сплошные рубки для создания просек шириной, определенной в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов – особенности * , п. 35. Запрещается: Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры –ЛК РФ ст.14, ч.2; Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности , п.30. |
| 1 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1. статьи 21 Л К РФ и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан - ЛКРФ, ст. 105,ч. 1. Выборочные рубки лесных насаждений проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти - ЛК РФ, ст. 105, ч. 2. Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров, при протяженности ее равной не более одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего определенные целевые функции или примыкающего к непокрытым лесной растительностью землям, а также к планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на склонах крутизной свыше 6° предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 га - Особенности, п. 19. Правила пожарной безопасности (пункт 15.3) запрещают осуществление мер предупреждения лесных пожаров, связанных со сплошными рубками. |
| а) | Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | На основной их части в соответствии с породным составом и состоянием насаждений ведутся выборочные рубки лесных насаждений умеренной, умеренно-высокой и высокой интенсивности. В опушечной части полос шириной 50-100 м высокоинтенсивными рубками ухода в молодняках (со снижением сомкнутости до 0,5-0,4) формируются устойчивые сложные и разновозрастные насаждения, в последующем поддерживаемые выборочными рубками слабой и умеренной интенсивности - Особенности, п. 23. |
| б) | зеленые зоны | Запрещаются (ЛК РФ, ст. 106, ч. 5; Особенности, п. 33): использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением случаев использования лесных участков, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до дня введения в действие Лесного кодекса Российской Федерации, на срок, не превышающий срока действия таких лицензий); ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. Изменение границ зеленых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается (ч. 6, ст. 105, ЛК РФ). При выполнении работ по воспроизводству лесов уход за лесами, обработка почвы при лесовосстановлении, агротехнический уход за лесными культурами осуществляются без применения токсичных химических препаратов - Особенности, п. 10. Ведутся выборочные рубки лесных насаждений от очень слабой до умеренно-высокой интенсивности. Допускается проведение ландшафтных рубок высокой и очень высокой интенсивности при формировании и поддержании полуоткрытых и открытых ландшафтов, которые могут занимать площадь соответственно не более 20 - 25% и 10 - 15% общей площади лесного участка. Размещение ландшафтов устанавливается проектом освоения лесов - Особенности, п. 24. |
| 2 | Ценные леса | Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Л К РФ - ЛК РФ, ст. 106, ч. 1. Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений - ЛК РФ, ст. 106, ч. 2. Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров, при протяженности ее равной не более одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего определенные целевые функции или примыкающего к непокрытым лесной растительностью землям, а также к планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на склонах крутизной свыше 6° предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 га - ЛК РФ, ст. 106, ч. 1; Особенности, п. 19. Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья - JIK РФ, ст. 106, ч. 3. Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 JIK РФ. Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, за исключением санитарных рубок, интенсивность которых для вырубки погибших, поврежденных и малоценных насаждений может достигать очень высокой интенсивности, устанавливаемой Правилами заготовки древесины - Особенности, п. 26. Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений - JIK РФ, ст. 106, ч. 2. |
| а) | запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов |  |
| б) | нерестоохранные полосы лесов |  |
| в) | Орехово-промысловые зоны | Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, за исключением санитарных рубок, интенсивность которых для вырубки погибших, поврежденных и малоценных насаждений может достигать очень высокой интенсивности, устанавливаемой Правилами заготовки древесины. Рубки реконструкции не допускаются. Рубки ухода высокой и очень высокой интенсивности могут проводиться при необходимости формирования молодняков - Особенности, п. 26. |
| II | Эксплуатационные леса | Ограничения на виды использования лесов отсутствуют – ЛК РФ, ст. 108, ч. 2 |

*Особенности – Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утвержденные приказом Рослесхоза от 14.12.2010 №485.

Ограничения по видам использования лесов содержатся в различных нормативных правовых актах, выписка из которых приведена в таблице 4.6.

Таблица 4.6. - Виды ограничений использования лесов

| Виды использования лесов | Ограничения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Заготовка древесины | При заготовке древесины не допускается и запрещается (п. 14 Правил заготовки древесины, утвержденных приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474): использование русел рек и ручьёв в качестве трасс волоков и лесных дорог; повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламление лесов промышленными и иными отходами за пределами лесосеки на смежных с ними 50-метровых полосах; повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, гидромелиоративных и других сооружений, русел рек и ручьев; повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, гидромелиоративных и других сооружений, русел рек и ручьев; оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, подлежащего сохранению; уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков; рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с настоящими Правилами и лесным законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев; заготовка древесины по истечении разрешенного срока (включая предоставление отсрочки), а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования лесным участком; оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставление отсрочки) древесины на лесосеке; вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные проектом освоения лесов или технологической картой лесосечных работ; не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки; не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных площадок. Для предотвращения усыхания деревьев по опушкам вырубок не допускается проведение чересполосных рубок в еловых и пихтовых древостоях - п. 15 Санитарных правил. При оставлении (хранении) заготовленной древесины в лесах в весенне-летний период на срок более 30 дней необходимо принять меры по предохранению ее от заселения стволовыми вредителями. Сроки запрета хранения (оставления) в лесу неокоренной (незащищенной) заготовленной древесины по лесным районам установлены для Среднеангарского таежного района с 15 мая по 15 августа. В зависимости от погодных условий сроки хранения в лесу неокоренной заготовленной древесины могут изменяться уполномоченными органами, но не более чем на 15 дней от установленного настоящими Правилами срока - п. 16 Санитарных правил. Химическая обработка древесины, предназначенной для сплава, запрещается. - п. 17 Санитарных правил. Заготовленная древесина, заселенная стволовыми вредителями, до их вылета должна быть обработана инсектицидами или окорена (кора сожжена с соблюдением утвержденных в установленном порядке правил пожарной безопасности в лесах). При заселении заготовленной древесины стволовыми вредителями, в отношении которых применение мер защиты малоэффективно или невозможно, необходим срочный вывоз этой древесины из леса - п. 18 Санитарных правил. |
| Заготовка живицы | Не допускается проведение подсочки: лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации; лесных насаждений, повреждённых и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов; лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством запрещается проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины; постоянных лесосеменных участков, лесосеменных плантаций, плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос; сосновых лесных насаждений, произрастающих на заболоченных почвах и ослабленных сосновых лесных насаждений с применением серной кислоты. Запрещается превышение общей ширины межкарровых ремней на стволах деревьев и предельно допустимых значений паузы вздымки, шага подновки, глубины подновки и желобка. Заготовка живицы, ... осуществляется способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев - п. 23 Санитарных правил. Запрещается в государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным профилем «Озерный»*** |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, признаваемые наркотическими средствами в соответствии Федеральным законом, а также включенных в перечень видов, заготовка которых запрещена в соответствии с приказом Рослесхоза от 05.12.2011 №513. Не допускается: - заготовка пневого осмола на берегозащитных и почвозащитных участках лесов вдоль водных объектов, на склонах гор, в молодняках с полнотой 0,8 – 1,0; - рубка растущих деревьев для заготовки бересты, веточного корма, сосновых, пихтовых, еловых лап, древесной зелени; - сбор лесной подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов. Сбор недревесных лесных ресурсов (коры деревьев и кустарников, хвороста, веточного корма, еловой, пихтовой и сосновой лапы, елей для новогодних праздников, лесной подстилки), осуществляется способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев - п. 23 Санитарных правил. Запрещается в государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным профилем «Озерный»*** |
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии Федеральным законом от 08.01.1998 г. № З-ФЗ. Не допускается: осуществлять использование лесов способами, ведущих к истощению ресурсов, имеющими негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, водных объектов; рубка деревьев и кустарников при заготовке орехов, а также применение способов, приводящих к их повреждению; вырывать грибы с грибницей, переворачивать мох и лесную подстилку, уничтожать старые грибы; превышать нормы нагрузки на дерево высверливаемых каналов при заготовке берёзового сока; при заготовке черемши, папоротника вырывать растения с корнями, повреждать листья и корневища папоротника; заготавливать лекарственные растения в объёмах, не обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья. Заготовка пищевых лесных ресурсов осуществляются способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев - п. 23 Санитарных правил. Запрещается в государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным профилем «Озерный»*** |
| Осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | При ведении охотничьего хозяйства не допускается: нанесение вреда окружающей среде и здоровью человека; осуществление биотехнических мероприятий способами, вызывающими возникновение эрозии почв, негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов; нарушение прав и законных интересов других лиц, использующих леса для других целей, предусмотренных лесным законодательством. |
| Ведение сельского хозяйства | При ведении сельского хозяйства не допускается: ограничение прав граждан на свободное и бесплатное посещение лесов; негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов, возникновение эрозии почв; использование для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных и выращивания сельскохозяйственных культур, не покрытых лесной растительностью земель после проведения на них лесовосстановления. Пастьба скота запрещается: на участках, занятых лесными культурами, молодняками ценных древесных пород, в насаждениях с жизнеспособным подростом до достижения им высоты, исключающей повреждение вершин скотом; на селекционно-семеноводческих объектах; на участках с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовозобновлению и лесовосстановлению хвойными породами; на легкоразмываемых почвах; пастьба коз запрещается на неогороженных лесных участках или без привязи. Использование пестицидов и агрохимикатов для ведения сельского хозяйства в лесах осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" и гигиеническими требованиями и с учетом требований санитарных правил, утвержденных в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Запрещается в государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным профилем «Озерный»*** |
| Осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности | При использовании лесов для осуществления научно- исследовательской деятельности, образовательной деятельности, запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным маршрутам вне дорог за пределами предоставленного лесного участка. |
| Осуществление рекреационной деятельности | При использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности запрещается: осуществление рекреационной деятельности способами, наносящими вред окружающей среде и здоровью человека; препятствование праву граждан пребыванию в лесах. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не допускается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; захламление площади предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. Не допускается ухудшение санитарного и лес о патологического состояния лесов - п. 20 Санитарных правил. |
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация | Согласно п. 30 Особенностей* использование лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов и лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, в целях создания лесных плантаций не допускается. Запрещается в государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным профилем «Озерный»*** |
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | Согласно п. 13 «Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений», утверждённых приказом Рослесхоза использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений запрещается в соответствии со статьей 59 Лесного кодекса Российской Федерации. Запрещается в государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным профилем «Озерный»*** |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых | При обустройстве объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, не допускается развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. При выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых запрещается: валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опушек; повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев; хранение с в еже срубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты; затопление и длительное подтопление лесных насаждений; захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором; загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых - п.25 Санитарных правил. Запрещается в государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным профилем «Озерный»*** |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Устанавливаются Водным кодексом Российской Федерации. Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов - п.25 Санитарных правил. Запрещается в государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным профилем «Озерный»*** |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов | При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог не допускается нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог, возникновение эрозионных процессов. При осуществлении строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов - п. 25 Санитарных правил. |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов | В соответствии с частью 2 статьи 14 JIK РФ в защитных лесах запрещается размещение объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры. При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов не допускается: проведение работ и строительство сооружений, вызывающих нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков; захламление предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины и иными видами отходов; загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, не установленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов - п.25 Санитарных правил. Запрещается в государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным профилем «Озерный»*** |
| Осуществление религиозной деятельности | Запрещается: захламление участка бытовыми отходами, проезд транспорта по произвольным маршрутам; повреждение лесных насаждений. Запрещается в государственном природном заказнике регионального значения с комплексным (ландшафтным профилем «Озерный»*** |

Примечания:

- Перечень особей видов, занесённых в Красную книгу Иркутской области, утверждён постановлением Правительства Иркутской области от 13.05.2015 г. № 235-пп «Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области и включаемых в Красную книгу Иркутской области».

- Виды древесных и кустарниковых растений, заготовка древесины которых запрещена, отражены в приказе Рослесхоза от 05.12.2011 г. № 513 «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается».

- * Особенности - Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утверждённые приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.

- **Санитарные правила - Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 г. № 607.

5 *** Решение облисполкома от 09.12.1985 № 607 «Об организации комплексного государственного охотничьего заказника «Озерный».

#### 4.3 Рекреационные ресурсы

Под рекреационными ресурсами понимается совокупность компонентов природных комплексов и объектов историко-культурного наследия, формирующих гармонию целостности ландшафта, прямое и опосредованное влияние которых оказывает благотворное воздействие, способствует поддержанию и восстановление физического и духовного здоровья человека.

Качество рекреационных ресурсов отражает восприятие человеком тех свойств природных комплексов, которые в интегральной форме выражают его социальные потребности, в том числе и с точки зрения восстановления здоровья человека - его психологического, физического и эмоционального состояния.

- высокое качество отдыха обеспечивается только многообразием возможностей - лечебных, спортивных, познавательных, эстетических и прочих;

- первозданность, необычность, самобытность рекреационных ресурсов определяют их общую рекреационную ценность;

- природные рекреационные ресурсы исчерпаемы, имеют ограниченные возможности к восстановлению, незаменимы.

С этих позиций Янгелевское городское поселение располагает рекреационным потенциалом. Предпосылками развития рекреационной деятельности являются благоприятные климатические условия, наличие водных объектов, лесов, особо охраняемых природных территории.

Немаловажным при оценке рекреационного потенциала территории является оценка ресурсов климата.

В соответствии с картой «Рекреационные ресурсы климата», разработанной в составе Атласа Иркутской области «Экологические условия развития» Институтом географии СО РАН, территория Янгелевского городского поселения благоприятна без ограничений в летний период для развития санаторно-курортного лечения, стационарного отдыха и туризма, однако зимние месяцы (декабрь-январь) для этих видов отдыха ограничение в связи с низкими температурами.

Раздел 5. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования

#### 5.1. Функциональный профиль (ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, актуализация материалов)

С момента основания функциональный профиль поселка Янгель был обусловлен освоением месторождения кварцевых песков и строительством Игирменского ГОКа. В 2000 г. на базе Игирменского ГОКа был создан ОАО «Янгелевский ГОК», который является основным градообразующим предприятием поселка.

ГОК располагает месторождением высококачественных кварцевых песков с запасами около 1,2 млрд. тонн, которые являются сырьем для литейного производства, изготовления огнеупорного кирпича, стекла и других материалов. Сегодня добыча песка ведется открытым способом. Янгелевский ГОК обеспечивает сырьем металлургические и машиностроительные отрасли Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока и Монголии. Основные заказчики комбината: ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», ОАО ГМК «Норильский никель», ОАО «Амурметалл», ОАО «Ачинский глиноземный комбинат», ЗАО «Кремний» и другие.

Таким образом, р.п. Янгель, остается центром добывающей промышленности Нижнеилимского района. Этот профиль поселка сохраняется и на перспективу.

При формировании проектных предложений по развитию экономической базы городского поселения были учтены положения «Комплексной программы социально-экономического развития Нижнеилимского муниципального района на 2011-2015 гг.» (утвержденной решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 25.12.2007. №283); «Схемы территориального планирования Нижнеилимского района».

На сегодняшний день из предприятий добывающей промышленности на территории поселения расположен ОА «Янгелевский ГОК» и ООО «Илим Кварц», осуществляющие добычу песка. Общая численность кадров предприятий составляет 85 чел. ОА «Янгелевский ГОК» установлено оборудование для классификации и сушке кварцевого песка.

Перспективы развития предприятия, согласно Схемой территориального планирования Нижнеилимского района, связаны с проектом по строительству, на базе Янгелевского ГОКа, комбината строительных изделий. Наличие необходимой инфраструктуры (железнодорожный путь, отпайка от ЛЭП, подстанция, асфальтированная дорога, котельная, комплекс очистных сооружений, сеть объектов социального, культурного и бытового обслуживания населения), которая в настоящее время используется на 30-35%, способствует размещению данного производства на территории Янгелевского муниципального образования. В составе комбината предусматривается комплекс производств строительных изделий из ячеистого бетона, стекольный завод, предприятие по производству минераловатных изделий и приготовлению сухих строительных смесей. Строительство комбината строительных изделий позволит создать до 300 новых рабочих мест. На I очередь численность кадров добывающей промышленности существенно не изменится и составит около 50 чел., на расчетный срок проектом учитывается существенный рост численности занятых в данной отрасли – до 350 чел.

В сфере транспорта работает один индивидуальный предприниматель, осуществляющий пассажирские перевозки по маршрутам Янгель - Рудногорск – Янгель, Янгель - Железногорск-Илимский – Янгель.

Внешнюю связь обеспечивают отделения почтовой связи Железногорск-Илимского почтамта УФПС Иркутской области - филиал ФГУП «Почта России». Общая численность кадров внешнего транспорта и связи составляет 3 чел. На перспективу численность кадров отрасли принимается в размере 10 чел. на I очередь и 30 чел. – на расчетный срок проекта.

Дальнейшее экономическое развитие территории муниципального образования возможно также за счет развития малых предприятий туристско-рекреационного и курортного обслуживания.

Янгелевское городское поселение, расположенное на берегу Усть-Илимского водохранилища, обладает хорошими рекреационными ресурсами. Влажный прибрежный воздух в сочетании с резко-континентальным климатом, а также наличие на территории муниципального образования Игирминский соснового бора, создает благоприятные предпосылки для развития оздоровительного туризма.

В настоящее время уже существует тенденция переселения людей пенсионного возраста, страдающих астмой, г. Братская, Якутии и других территорий. В связи с этим, на территории поселения предлагается обустройство инфраструктуры отдыха населения - строительство санатория, баз отдыха, организация парков и обустройство пляжей, прогулок на катере. К 2021 г. (I очередь) численность занятых в туристско-рекреационном обслуживании принимается в размере 20 чел., к 2031 г. (расчетный срок) - 50 чел.

В настоящее время около 150 чел. трудоспособного населения Янгелевского городское поселение работает за пределами границ муниципального образования -  в г. Железногорск-Илимский (Коршуновский ГОК), в р.п. Новая Игирма (в лесной промышленности), вахтовым методом за пределами Нижнеилимского муниципального района и др.

На перспективу численности жителей, работающих за пределами поселения, в связи с возможностями размещения новых рабочих мест, в границах проекта несколько уменьшится – ориентировочно до 80 чел. на расчетный срок.

Таблица 5.1 – Состав градообразующих кадров Янгелевского городского поселения

| Градообразующие отрасли | Исходный год 2011 г. чел. | I очередь 2021 г. чел. | Расчетный срок 2031 г. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Добыча полезных ископаемых | 43 | 85 | 350 |
| Транспорт и связь | 5 | 3 | 30 |
| Туристско-рекреационное и курортное обслуживание | - | 20 | 50 |
| Работающие за пределами поселения | 150 | 150 | 80 |
| Градообразующая группа всего | 198 | 230 | 510 |

Общая численность градообразующих кадров муниципального образования составляет 198 чел., или 18,9% населения. На I очередь генерального плана численность градообразующей группы оценивается в размере 230 чел., а на расчетный срок – 510 чел. (см. таблицу 5.1).

К обслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности населения муниципального образования. В настоящее время численность обслуживающей группы составляет 173 чел.

Основой для развития большинства градообслуживающих отраслей служит платежеспособный спрос населения. Перспективы развития поселения (строительство комбината строительных изделий, развитие туристско-рекреационного и курортного обслуживания), строительство учреждений культурно-бытового обслуживания (учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта, рыночного комплекса, предприятий общественного питания и непосредственного бытового обслуживания, учреждений коммунального обслуживания и др.), позволяют прогнозировать рост уровня жизни значительной части жителей.

Таблица 5.2 – Численность обслуживающих кадров Янгелевского городского поселения

|  | Исходный год (2011 г.), чел. | I очередь (2021 г.), тыс. чел. | Расчетный срок (2031г.), тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание | 59 | 70 | 90 |
| Просвещение и дошкольное воспитание | 68 | 75 | 80 |
| Культура и искусство | 5 | 10 | 15 |
| Здравоохранение, физическая культура и социальная защита | 5 | 20 | 30 |
| Розничная торговля и общественное питание | 22 | 45 | 70 |
| Управление, финансы, кредит, страхование | 14 | 20 | 25 |
| Всего | 173 | 240 | 310 |

Опыт развитых стран свидетельствует, что по мере роста доходов существенно увеличивается объем и удельный вес потребительских расходов на приобретение товаров, отдых, поддержание здоровья, развлечения, спортивные занятия, бытовые услуги. Эти сферы деятельности становятся все более прибыльными и более привлекательными для бизнеса. Следовательно, на перспективу следует предусматривать развитие соответствующих отраслей сферы услуг.

В целом по градообслуживающей группе ожидается рост численности занятых на I очередь до 240 чел. на расчетный срок – до 310 чел. Прогноз численности градообслуживающих кадров представлен в таблице 5.2.

Таблица 5.3 – Структура самодеятельного населения Янгелевского городского поселения

|  | Исходный год (2011 г.), чел. | I очередь (2021г.), чел. | Расчетный срок (2031 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Самодеятельное население | 371 | 470 | 820 |
| в т. ч. градообразующая группа | 198 | 230 | 510 |
| обслуживающая группа | 173 | 240 | 310 |

Общая численность самодеятельного населения (лиц, занятых в экономике) составляет 371 чел. (35,5% общей численности населения) и увеличивается на I очередь до 470 чел., к расчетному сроку - до 820 чел. (см. таблицу 5.3).

#### 5.2 Население

Историю своего возникновения поселок Янгель ведет с 1985 г., когда на территории будущего населенного пункта возник палаточно-вагонный городок строителей горно-обогатительного комбината, предназначенного для освоения уникальных месторождений Игирменского геологического разреза - кварцевых формовочных песков.

В последующие годы шло ускоренное строительство жилищного фонда из крупного панельного домостроения, оснащенный объектами культурно-бытового обслуживания (общеобразовательная школа, детский сад, спортивные сооружения, сеть магазинов, дом культуры). В 1989 г., на основании решения Иркутского областного совета народных депутатов, Янгель приобрел статус рабочего поселка, численность его жителей в 1990 г. составила 0,9 чел. По мере дальнейшего развития поселка численность его населения постоянно увеличивалась.

Таблица 5.4 - Численность населения р.п. Янгель по данным переписей населения

| год | тыс. чел. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1989 | 1,0* |
| 2002 | 1,0* |

* постоянное население

Рост численности жителей поселка продолжался вплоть до 1994 г., когда была достигнута максимальная численность населения – 1,2 чел. (см. таблицу 5.5).  Решающее значение в процессе роста численности населения имел миграционный приток жителей.

Таблица 5.5 - Динамика численности постоянного населения по данным текущего статистического учета

|  | 1991 г. | 1992 г. | 1993 г. | 1994 г. | 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| р.п. Янгель | 1104 | 1208 | 1213 | 1217 | 1122 | 1026 | 1031 | 933 | 942 | 942 |

В последующие годы в условиях экономических реформ, главное градообразующее предприятие поселка – Игирменский ГОК (ныне – АО «Янгелевский ГОК») резко сократил объемы своего производства, уменьшилось число рынков сбыта продукции, многие жители остались без работы. Это привело к формированию негативных демографических тенденций. Приток мигрантов сменился механическим оттоком жителей и естественной убылью населения, хотя в отдельные годы отмечался небольшой естественный прирост населения. К 2002 г. численность жителей, по данным переписи, составила 1,0 тыс. чел., сократившись по сравнению с 1994 г. на 20%. В начале XXI века население р.п. Янгель сравнительно стабилизировалось на уровне 0,9-1,0 тыс. жителей.

На 01.01.2011 г. население р.п. Янгель составило 1 046 чел. или 1,9% общей численности населения района.

Численность населения Янгелевского городского поселения остается относительно стабильной. В связи с невысокой численностью населения поселка уровень рождаемости и смертности от года к году был различным в силу вероятностных причин. За 2001-2010 гг., согласно данным госстатистики, рождаемость составляла от 6,0 до 18,0 чел. на 1000 жит., смертность – от 7,0 до 16,0 чел. на 1000 жит. За указанный период естественный прирост населения был также различным -  от -6,0 до 5,0 чел. на 1000 жит. (см. таблицу 5.6).

Главными особенностями динамики возрастного состава населения Иркутской области за последние годы было сокращение численности и доли детей и подростков, а также старение населения. Янгелевское муниципальное образование не является исключением. Удельный вес пенсионных возрастов р.п. Янгель увеличился с 13,4% (2002 г.) до 18,9% (2010 г.) и до 21,3% (2011 г.) - см. таблицу 5.7. Сокращение рождаемости в 90-е годы ХХ века привело к значительному сокращению удельного веса лиц моложе трудоспособного возраста к 2010 г. по сравнению с 2002 г. (с 25,6% до 20,7%).

Удельный вес лиц в трудоспособном возрасте в 2002-2011 гг., в связи с недостатком рабочих мест, сократился на 8,0 процентных пункта. В результате процессов естественного движения населения, удельный вес трудоспособных возрастов в обозримом будущем будет продолжать сокращаться, поскольку в трудоспособный возраст будут продолжать вступать малочисленные поколения 90-х годов рождения, а покидать его – более многочисленные поколения, появившиеся в послевоенный период, и которые составляли значительную часть мигрантов в 70-е годы. С этим процессом связан прогноз некоторого уменьшения доли детей и роста удельного веса лиц пенсионного возраста.

Таблица 5.6 - Динамика численности р.п. Янгель по данным текущего статистического учета

| год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Численность постоянного населения на начало года*, тыс. чел. | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Родилось чел. | 14 | 12 | 17 | 6 | 10 | 9 | 11 | 11 | 13 | 18 |  |
| Рождаемость (на 1000 жит.) | 15,5 | 12,0 | 17,0 | 6,0 | 10,0 | 9,0 | 11,0 | 11,0 | 13,0 | 18,0 |  |
| Умерло чел. | 13 | 7 | 16 | 12 | 13 | 13 | 11 | 16 | 15 | 15 |  |
| Смертность (на 1000 жит.) | 14,4 | 7,0 | 16,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 11,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| Естественный прирост (убыль) чел. | 1 | 5 | 1 | -6 | -3 | -4 | - | -5 | -2 | 3 |  |
| Естественный прирост (убыль) на 1000 жит. | 1,1 | 5,0 | 1,0 | -6,0 | -3,0 | -4,0 | - | -5,0 | -2,0 | 3,0 |  |
| Прибыло чел. | 84 | 65 | 77 | 46 | 7 | 22 | 14 | 35 | 50 | 43 |  |
| Выбыло чел. | 64 | 52 | 54 | 41 | 22 | 34 | 30 | 28 | 33 | 30 |  |
| Механический прирост (убыль) чел. | 20 | 13 | 23 | 5 | -15 | -12 | -16 | 7 | 17 | 13 |  |

* за 2000-2002 гг.- расчетные данные на основании итогов переписи населения 2002 г.

Определяющими факторами формирования населения на период до расчетного срока генерального плана приняты небольшой естественный прирост и миграционный приток населения, обусловленный созданием новых рабочих мест. Поскольку значительную часть мигрантов обычно составляют молодые люди в трудоспособном возрасте, это позволяет смягчить рассмотренные негативные тенденции динамики населения и прогнозировать относительную стабилизацию его демографической структуры. Прогноз возрастной структуры населения представлен в таблице 5.7.

Таблица 5.7 - Возрастная структура населения Янгелевского городского поселения (в % к общей численности)

| Возрастные группы | по данным переписей населения* | прогноз |
| --- | --- | --- |
|  | 2002 г. | 2010 г. | 2021 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 25,6 | 20,7 | 20,0 | 19,0 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 61,0 | 60,4 | 59,0 | 58,0 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 13,4 | 18,9 | 21,0 | 23,0 |
| итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

В число лиц, занятых в экономике (самодеятельное население), входят кадры градообразующих отраслей, а также предприятий, организаций и учреждений обслуживания. В настоящее время доля занятого населения на территории муниципального образования составляет 35,5%.

На перспективу численность градообразующей группы увеличивается, что связано с размещением новых предприятий. В то же время ожидается рост уровня жизни населения, что приведет к увеличению численности и удельного веса обслуживающей группы до 21,8% населения на I очередь и до 25,8% - на расчетный срок генерального плана (см. таблицу 5.8).

Абсолютная численность лиц, занятых в экономике, соответствует прогнозным показателям, обоснованным в разделе 5.1 (таблица 5.3).

Таблица 5.8 – Трудовая структура населения Янгелевского городского поселения

|  | 2011 г. | 2021 г. | 2031г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Самодеятельное население | 371 | 35,5 | 470 | 42,7 | 820 | 68,3 |
| в т. ч. градообразующая группа | 198 | 18,9 | 230 | 20,9 | 510 | 42,5 |
| обслуживающая группа | 173 | 16,6 | 240 | 21,8 | 310 | 25,8 |
| Несамодеятельное население | 675 | 64,5 | 630 | 57,3 | 380 | 31,7 |
| Население всего | 1 046 | 100,0 | 1 100 | 100,0 | 1 200 | 100,0 |

В условиях естественного прироста и небольшого механического притока населения численность жителей Янгелевского муниципального образования на I очередь генерального плана (2021 г.) возрастет до 1,1 тыс. чел.

На расчетный срок ожидается дальнейший рост численности занятых в экономике, сохранение естественного прироста и механического притока населения, что приведет к увеличению численности населения на 2031 г. до 1,2 тыс. чел.

#### 5.3. Использование территории (ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, согласно техническому заданию)

5.3.1. Существующее использование территории (ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, согласно техническому заданию)

Территория Янгелевского городского поселения в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 96-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области», составляет 12 751,3 га.

Площадь р.п. Янгель в границах кадастровых кварталов составляет 89,9 га. В настоящее время застроенная территория (без учета санитарно-защитных зон) занимает 38,1 га, или 42,4% всех земель в границах поселка. Из нее 33,0 га (86,6% застроенной территории) приходится на жилую зону, с учреждениями образования, значительная часть которой (14,5 га или 43,9%), сформирована малоэтажной жилой застройкой усадебного типа (в индивидуальных и блокированных домах); 4,8 га или 14,5% территории жилых зон занимают многоквартирные среднеэтажные жилые дома, учреждения образования – 4,9 га. Территория для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества составляет 8,8 га, или 26,7% жилой зоны. Объекты обслуживания в составе многофункциональной общественно-деловой зоны и зоны специализированной общественной застройки размещаются на площади 1,5 га.

Производственная зона, включающая территорию коммунальных объектов (автотранспортный участок коммунального хозяйства) и санитарно-защитную зону, занимает 5,0 га, зона инженерной и транспортной инфраструктуры – 0,7 га.

Рекреационная зона, представленная главным образом лесами и природными ландшафтами, занимает 49,7 га, или 55,3% площади рабочего поселка. В состав рекреационной зоны входят участки спортивных сооружений (0,6 га) и озелененных территорий общего пользования (0,3 га).

Вне границ населенных пунктов площадь территории земель Янгелевского городского поселения составляет 12 661,4 га. На застроенную территорию приходится 115,2 га, или 0,9% всех межселенных территорий. Большая часть застроенной территории приходится на промышленную зону, главным образом участок АО «Янгелевский ГОК» (76,4 га), зона инженерной и транспортной инфраструктуры занимает 38,8 га.

К зоне сельскохозяйственного использования относятся участки садоводств и дачных хозяйств общей площадью 24,7 га.

Рекреационная зона занимает 98,9% межселенной территории (12 521,5 га); она представлена главным образом лесами (7 614,6 га) и водными поверхностями Усть-Илимского водохранилища (4 466,5 га).

Анализ современного использования территории Янгелевского городского поселения позволяет сделать вывод о его низкой эффективности, что обусловлено, прежде всего, ландшафтными особенностями местности. Подавляющую часть земель поселения занимают рекреационные зоны - 12 584,0 га. Застройкой (без учета санитарно-защитных зон) занято 153,3 га, что составляет 1,2% всех земель в границах проекта. Рекреационные территории занимают 12 571,2 га (98,6% всех земель поселения).

Таблица 5.9 - Современное использование территории Янгелевского городского поселения в кадастровых границах населенного пункта

| Территории | р.п. Янгель | вне границ населенных пунктов | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Территории жилых зон | 33,0 | - | 33,0 | 0,3 |
| среднеэтажная застройка | 4,8 | - | 4,8 | 0,0 |
| малоэтажная застройка | 14,5 | - | 14,5 | 0,1 |
| в т.ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | 14,5 | - | 14,5 | 0,1 |
| садоводства | 8,8 | - | 8,8 | 0,1 |
| учреждения образования | 4,9 | - | 4,9 | 0,0 |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 1,3 | - | 1,3 | 0,0 |
| Зона специализированной общественной застройки | 0,2 | - | 0,2 | 0,0 |
| Производственная зона | 5,0 | 76,4 | 81,4 | 0,6 |
| в т.ч. промышленная зона | - | 76,4 | 76,4 | 0,6 |
| коммунально-складская зона | 2,9 | - | 2,9 | 0,0 |
| санитарно-защитная зона | 2,1 | - | 2,1 | 0,0 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,7 | 38,8 | 39,5 | 0,3 |
| Рекреационная зона | 49,7 | 12 521,5 | 12 571,2 | 98,6 |
| в т.ч. парки, скверы, бульвары | 0,3 | - | 0,3 | 0,0 |
| спортивные сооружения | 0,6 | - | 0,6 | 0,0 |
| леса | 26,7 | 7 614,6 | 7 641,3 | 59,9 |
| природные ландшафты | 22,1 | 440,4 | 462,5 | 3,7 |
| водные поверхности | - | 4 466,5 | 4 466,5 | 35,0 |
| Зона сельскохозяйственного использования | - | 24,7 | 24,7 | 0,2 |
| в т. ч. садоводства | - | 24,7 | 24,7 | 0,2 |
| Общая площадь земель в границах поселения | 89,9 | 12 661,4 | 12 751,3 | 100,0 |

Жилая зона поселения (33,0 га) представлена преимущественно территорией малоэтажной жилой застройкой усадебного типа (в индивидуальных и блокированных домах) – 14,5 га (9,5% площади застройки) и территорией для ведения дачного хозяйства и садоводства в границах населенного пункта – 8,8 га (16,4%). На многоквартирные 5-этажные жилые дома приходится 4,8 га, на учреждения образования – 4,9 га.

Площадь участков общественных учреждений и предприятий обслуживания в составе многофункциональной общественно-деловой зоны и зоны специализированной общественной застройки составляет 1,5 га.

Производственные зоны занимают площадь в 81,4 га, или 0,6% всех земель поселения, в т.ч. промышленные объекты (76,4 га), коммунальные объекты общей площадью 2,9 га и санитарно-защитные зоны (2,1 га). Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры занимают 39,5 га. Наибольшие по площади участки инженерной и транспортной инфраструктуры приходятся на территорию транспорта – 33,0 га, или 83,5%, основная часть которой – отвод железной дороги, построенной для нужд горно-обогатительного комбината.

Кроме того, в составе поселения имеются земли сельскохозяйственного использования (территории для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества вне границ населенного пункта) общей площадью 24,7 га.

Использование территории в границах городского поселения на исходный год разработки генерального плана отражено в таблице 5.9.

5.3.2. Планируемое использование территории (ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, согласно техническому заданию)

Территория Янгелевского городского поселения в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 96-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области», составляет 12 751,3 га. Проектом генерального плана предлагается несущественное изменение использования территории городского поселения.

Территория застройки (без учета санитарно-защитных зон) по проекту расширяется на 10,5% и составит 169,4 га, или 1,3% всех земель городского поселения. Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории по-прежнему будет занимать большую часть территории – 12 554,4 га, или 98,5% площади в границах проекта, под прочие виды использования (главным образом, сельскохозяйственного) останется 27,5 га земель муниципального образования.

К расчетному сроку предусматривается расширение территории жилых зон на 38,8%, главным образом за счет расширения малоэтажной усадебной застройки. К 2031 г. она составит 45,8 га (27,0% площади застройки). Подавляющая часть жилой зоны будет приходиться на территорию малоэтажных жилых домов усадебного типа (27,0 га, или 59,0%). Площадь территории среднеэтажной застройки и учреждений образования не меняется, территория садоводств незначительно увеличивается (на 0,3 га) га.

Средняя плотность жилой застройки (с учреждениями образования и без учета садоводств) в границах проекта к расчетному сроку уменьшается на 14,3% - с 1 334,7 м2/га до 1 144,4 м2/га; средняя плотность населения в границах жилых кварталов и микрорайонов также уменьшается - с 37,7 до 32,7 чел./га, что обусловлено размещением новой малоэтажной усадебной застройки.

Генеральным планом предлагается расширение участков под учреждения и предприятия обслуживания. Их суммарная площадь многофункциональной общественно-деловой зоны и зоны специализированной общественной застройки увеличивается почти в 2,3 раза – до 3,4 га, главным образом за счет формирования общественных центров, строительства клубных учреждений, нового ФАП, объектов торговли.

На 1,6 га увеличивается площадь участков спортивных сооружений. Нормативная территория плоскостных физкультурно-спортивных сооружений общего пользования определяется в соответствии с МНГП Янгелевского городского поселения, утвержденными решением Думы муниципального образования от 13.05.2016 г. № 234 на уровне 1 852,5 м2 на 1 тыс. жителей и на расчетный срок для населения 1,2 тыс. чел. составляет около 0,2 га.

Генеральным планом на территории городского поселения предлагается реконструкция существующих и размещение новых открытых плоскостных спортивных сооружений суммарной площадью 1,33 га и спортивного зала на 150 м2 площади пола. Общая площадь спортивных сооружений Янгелевского городского поселения к расчетному сроку составит 2,2 га, что значительно больше минимальной нормативной потребности жителей муниципального образования.

Таблица 5.10 – Проектное использование территории Янгелевского городского поселения в проектных границах населенного пункта

| Территории | р.п. Янгель | вне границ населенных пунктов | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Территории жилых зон | 45,8 | - | 45,8 | 0,4 |
| среднеэтажная застройка | 4,8 | - | 4,8 | 0,0 |
| малоэтажная застройка | 27,0 | - | 27,0 | 0,2 |
| в т.ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | 27,0 | - | 27,0 | 0,2 |
| садоводства | 9,1 | - | 9,1 | 0,1 |
| учреждения образования | 4,9 | - | 4,9 | 0,0 |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 2,6 | - | 2,6 | 0,0 |
| Зона специализированной общественной застройки | 0,8 | - | 0,8 | 0,0 |
| Производственная зона | 6,7 | 76,4 | 83,1 | 0,6 |
| в т.ч. промышленная зона | - | 76,4 | 76,4 | 0,6 |
| агропромышленная зона | 1,0 | - | 1,0 | 0,0 |
| коммунально-складская зона | 2,9 | - | 2,9 | 0,0 |
| санитарно-защитная зона | 2,8 | - | 2,8 | 0,0 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,1 | 38,8 | 39,9 | 0,3 |
| Рекреационная зона | 32,9 | 12 521,5 | 12 554,4 | 98,5 |
| в т.ч. парки, скверы, бульвары | 6,6 | - | 6,6 | 0,1 |
| спортивные сооружения | 2,2 | - | 2,2 | 0,0 |
| леса | 14,6 | 7 512,6 | 7 527,2 | 59,0 |
| природные ландшафты | 9,5 | 440,4 | 449,9 | 3,5 |
| водные поверхности | - | 4 466,5 | 4 466,5 | 35,0 |
| зона отдыха | - | 102,0 | 102,0 | 0,8 |
| Зона сельскохозяйственного использования | - | 24,7 | 24,7 | 0,2 |
| в т. ч. садоводства | - | 24,7 | 24,7 | 0,2 |
| Общая площадь земель в границах поселения | 89,9 | 12 661,4 | 12 751,3 | 100,0 |

Необходимая площадь озелененных территорий общего пользования внемикрорайонного значения на расчетный срок определяется согласно МНГП Янгелевского городского поселения и для р.п. Янгель составляет, как для малого городского поселения с численностью населения 1,2 тыс. чел., 1,2 га при нормативной обеспеченности 10 м2/чел. Зеленые насаждения общего пользования по формируются в основном путем создания скверов и бульваров вблизи существующих и проектируемых территории жилых кварталов и общественно-деловых зон. Общая площадь озелененных территорий всего по проекту составит 6,6 га или 55,0 м2 на одного жителя, что значительно превышает нормативную потребность населения и будет способствовать повышению комфортности городской среды.

Предусмотренное генеральным планом расширение территории объектов культурно-бытового обслуживания, организация озелененных территорий общего пользования и развитие спортивных сооружений ведет к повышению качества среды и уровня жизни населения.

Проектом предлагается совершенствование функционального зонирования территории муниципального образования. Развивается жилая застройка, расширяются производственные территории путем увеличения озеленяемых санитарно-защитных зон (на 0,7 га) и размещения агропромышленного предприятия (1,0 га). Зона инженерной и транспортной инфраструктуры несколько увеличится з и составит 39,9 га.

На территории муниципального образования планируется организация зоны отдыха на площади 102,0 га. В целом площадь рекреационных территорий по проекту незначительна-но уменьшается (на 16,8 га) в связи с изъятием территорий под жилищно-гражданское и производственное строительство. Проектное использование территории приведено в таблице 5.10.

Площади земель по целевому назначению, в отношении которых осуществляется процедура перевода в иную категорию земель, приведены в таблице 5.11.

Таблица 5.11 - Площади земель по целевому назначению, в отношении которых осуществляется процедура перевода в иную категорию земель

| Существующая категория земель | Существующее использование | № квартала | Планируемая категория земель | Планируемое использование | Номер участка на карте, подлежащего переводу | Ориентировочная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| земли лесного фонда | Эксплуатационные леса Рудногорской дачи Рудногорского участкового лесничества | 440 | земли населенных пунктов | Существующее садоводство | 1 | 8,9 |
| земли лесного фонда | Эксплуатационные леса Рудногорской дачи Рудногорского участкового лесничества | 439 | земли населенных пунктов | Существующая церковь | 2 | 0,44 |
| земли лесного фонда | Эксплуатационные леса Рудногорской дачи Рудногорского участкового лесничества | 439 | земли промышленности и иного специального назначения | Существующие водозаборные сооружения | 3 | 1,05 |
| земли лесного фонда | Эксплуатационные леса Рудногорской дачи Рудногорского участкового лесничества | 439 | земли промышленности и иного специального назначения | Существующие водозаборные сооружения | 4 | 1,01 |
| земли лесного фонда | Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов Рудногорской дачи Рудногорского участкового лесничества | 444 | земли промышленности и иного специального назначения | Существующие канализационные очистные сооружения | 5 | 0,5 |
| земли лесного фонда | Эксплуатационные леса Рудногорской дачи Рудногорского участкового лесничества | 444 | земли промышленности и иного специального назначения | Планируемые производственные объекты | 6 | 3,51 |
| земли лесного фонда | Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов Рудногорской дачи Рудногорского участкового лесничества | 444 | земли промышленности и иного специального назначения | Планируемые производственные объекты | 6 | 5,19 |
| Итого из земель лесного фонда | 20,6 |

Рис 5.1 – Карта-схема участков, подлежащих переводу в иную категорию земель

5.3.3. Предложения по установлению границ населенного пункта (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ, актуализация)

В состав Янгелевского муниципального образования Нижнеилимского района Иркутской области входит один населенный пункт р.п. Янгель. Границы населенного пункта утверждена Решением Думы Янгелевского городского поселения № 33 от 29.12.2012 г. Сведения о границе внесены в государственный фонд данных Управления Росреестра. Реестровый номер границы 38:12-4.8. Площадь существующей границы населенного пункта составляет 89,85 га.

В указанную границу включены земли лесного фонда. Включение в границы населенного пункта земель лесного фонда согласовано с Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхозом) от 10.12.2013. №ЮГ-11-42/12573 (приложение 2). На основании согласования Рослесхоза, Министерство Лесного Комплекса Иркутской области (№ 02-91-17376/20 от 21.12.2020. приложение 3) сообщает об исключении земельных участков лесного фонда Нижнеилимского лесничества, включенных в границы населенного пункта Янгель площадью 21,2 га. Данные исключения внесены в сведения государственного лесного реестра в соответствии с приказом МПР от 11.11.2013 №496 «Об утверждении перечня, форм и порядка подготовки документов, на основании, которых осуществляется внесение документированной информации в государственный лесной реестр и ее изменение» Список кварталов и номера выделов исключаемых участков в таблице 5.11, рис. 5.1, а также в приложении к письму № 02-91-17376/20 от 21.12.2020 (приложение 3).

Учитывая вышеизложенное существующая граница р.п.Янгель, сведения о которой содержаться в ЕГРН, не пересекает границу земель лесного фонда.

Существующую границу населенного пункта пересекают земельные участки 38:12:080401:69 (площадь 20,25 кв.м.), 38:12:080401:70 (площадь 20,25 кв.м.), которые относятся к единому землепользованию с кадастровым номером 38:12:000000:11 (обособленный участок).

Земельный участок 38:12:000000:11 расположен по адресу: Иркутская обл., р-н Нижнеилимский, от ПС Карьер в северо-восточном направлении до опоры №1а. Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Вид разрешенного использования для эксплуатации сооружения ЛЭП 110 кв №101, 102к, для размещения объектов электрохозяйства. Право собственности возникло 17.01.2012. (выписка на земельный участок в приложение 8)

Согласно требованиям федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», принято решение об исключении земельных участков 38:12:080401:69 и 38:12:080401:70, относящиеся к единому землепользованию с кадастровым номером 38:12:000000:11 (обособленный участок) из границы населенного пункта, таблица 5.12.

Площадь планируемой границы населенного пункта Янгель, установленной данным проектом, составит 89,85 га.

Таблица 5.11 – Сводная таблица исключения земель из лесного фонда.

| Янгель | Рудногорское | Рудногорская дача | 439 | № выдела | площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 24ч | 0,2 |
|  |  |  |  | 30ч | 1,2 |
|  |  |  |  | 35ч | 16,4 |
|  |  |  |  | 36ч | 0,2 |
|  |  |  |  | 39ч | 0,2 |
|  |  |  | 440 | 12ч | 2,7 |
|  |  |  |  | 15ч | 0,01 |
|  |  |  |  | 16ч | 0,1 |
|  |  |  |  | 30ч | 0,2 |
|  |  |  | итого | 21,2 |

Рисунок.5.1 - Графическое отображение исключаемых земель лесного фонда с номерами выделов в соответствии с письмом от Министерства Лесного Комплекса № 02-91-17376/20 от 21.12.2020.

Таблица 5.12 - Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенного пункта Янгель.

| № | Перечень земельных участков | Существующая категория земель | Предлагаемая категория земель | Цель планируемого использования | вкл/ иск | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 38:12:080401:69 | не установлена | земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | Зона инженерной инфраструктуры | искл | Земельные участки относятся к единому землепользованию 38:12:000000:11. Пересекают границу населенного пункта. |
| 2 | 38:12:080401:70 |  |  |  |  |  |
| Итого: 0,0040 га |

5.4. Функциональное зонирование территории (ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, согласно техническому заданию)

Генеральным планом предусматривается четкое зонирование проектируемой территории на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы и сохранение уникального ландшафта.

В процессе работы над генеральным планом была проведена оценка территории, в результате чего были выявлены участки благоприятные по всем показателям, которые и определили характер функционального зонирования.

На проектном плане выделяются следующие виды функциональных зон, перечисленные в таблице 5.15.

Функциональные зоны могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.

Таблица 5.13 - Параметры функциональных зон

| Наименование функциональной зоны | р.п. Янгель | вне границ населенных пунктов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Жилые зоны |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 27,0 | - |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 4,8 | - |
| Общественно-деловые зоны |
| Зона специализированной общественной застройки | 7,9 | - |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 2,6 | - |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Производственная зоны | - | 76,4 |
| Коммунально-складская зона | 2,9 | - |
| Зона инженерной инфраструктуры | 0,45 | 6,0 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 0,6 | 32,8 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 9,1 | 24,7 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 1 | - |
| Зоны рекреационного назначения |
| Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 6,6 | - |
| Зона отдыха | - | 102,0 |
| Зона лесов | 14,6 | 7 512,6 |
| Зоны специального назначения |
| Зона озеленений территорий специального назначения | 2,8 | - |
| Иные зоны |
| Зона акваторий | - | 4 466,5 |
| Иные зоны | 9,5 | 440,4 |
| ИТОГО | 89,9 | 12 661,4 |

#### 5.5. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики, их местоположение

5.5.1. Жилищный фонд

1. Существующее состояние

Согласно инвентаризационным данным и форме №1-жилфонд, жилищный фонд Янгелевского муниципального образования 01.01.2012 г. составил 32,3 тыс. м2 общей площади. На муниципальный и государственный жилой фонд приходится 9,5 тыс. м2 общей площади (29,4%), на частный (в том числе индивидуальный) жилой фонд – 22,8 тыс. м2, или 70,6%.

Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки (без учета садоводств) составляет 1 442,0 м2/га. Средняя плотность населения в жилой застройке по поселению составляет 46,7 чел/га.

Большая часть общей площади жилищного фонда муниципального образования представлена 5-этажными жилыми домами, на которые приходится 29,9 тыс. м2 или 92,6% всего жилищного фонда городского поселения. На деревянный жилищный фонд, представленный в основном многоквартирными 1-2-этажными жилым домами, приходится 2,4 тыс. м2 общей площади жилья или 7,4%. Структура жилищного фонда муниципального образования по этажности и материалу стен отражена в таблице 5.14.

Таблица 5.14 - Распределение жилищного фонда Янгелевского муниципального образования по этажности и материалу стен, тыс. м2 общей площади квартир

|  | Жилищный фонд с количеством этажей | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 1-2-этажные | 5-этажные |  |
|  | капитальные | деревянные и прочие |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| р.п. Янгель | - | 2,4 | 29,9 | 32,3 |
| % | - | 7,4 | 92,6 | 100,0 |

Весь жилищный фонд муниципального образования формировался с момента начала строительства горно-обогатительного комбината в 1985 г. Многоквартирные 1-2-этажные деревянные жилые дома были построены в период 1985-1987 гг. В 1986 г. был заселен первый 5-этажный жилой дом. В последующем, за 1986-1993 гг. были введены в эксплуатацию еще девять 5-этажных жилых домов.

Жилищный фонд Янгелевского муниципального образования находится в удовлетворительном техническом состоянии. Все жилые дома городского поселения имеют средний уровень физического износа – от 31 до 65%.

Средняя обеспеченность одного постоянного жителя поселения общей площадью жилья составляет 32,3 м2, что значительно выше среднего уровня для городских поселений Нижнеилимского района (22,0 м2/чел) и Иркутской области (21,1 м2/чел.) - см. таблицу 5.15.

Таблица 5.15 - Жилищная обеспеченность населения, по состоянию на 01.01.2010 г.

|  | Янгелевское городское поселение | Нижнеилимский район* | Иркутская область* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Средняя жилищная обеспеченность, м2/ чел. | 32,3 | 22,0 | 21,1 |

* показатели для городских поселений

Жилищный фонд муниципального образования имеет 100% (32,3 тыс. м2 общей площади) уровень благоустройства. В городском поселении все жилые дома оснащены водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением, напольными электроплитами. Газоснабжение в поселении отсутствует.

2. Проектное решение

Необходимый жилищный фонд для Янгелевского городского поселения на расчетный срок генерального плана (2031 г.), определен в объеме 42,0 тыс. м2 общей площади при средней обеспеченности 35 м2 на одного жителя.

Существующий жилищный фонд поселка составляет 32,3 тыс. м2 общей площади, отличается удовлетворительным техническим состоянием и полностью сохраняется на расчетный срок генерального плана в качестве опорного. Данный жилищный фонд составляет 76,9% всего жилищного расчетного срока проекта.

Дополнительная потребность в жилищном фонде составит 9,7 тыс. м2 общей площади – см. таблицу 5.13.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства на свободной от застройки территории, занятой в настоящее время лесом и природными ландшафтами. Новый жилищный фонд муниципального образования полностью формируется за счет малоэтажных многоквартирных жилых домов усадебного типа.

Генеральным планом предусматривается значительное развитие жилой зоны Янгелевского городского поселения. Новая жилая застройка муниципального образования формируется в юго-западной, южной, северной и северо-западной частях населенного пункта. Предусмотрено завершение формирования жилой зоны в существующих кварталах жилой застройки.

Формируемая новая усадебная жилая застройка, полностью отвечает существующему спросу, а также образу жизни значительной части населения поселка.

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда поселения по этажности на расчетный срок приведено в таблице 5.16.

Таблица 5.16 - Размещение жилищного фонда на расчетный срок по структуре застройки и этажности

тыс. м2 общей площади

|  | Существующий жилищный фонд | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Проектируемый жилищный фонд с количеством этажей | Всего по проекту | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2-эт. многоквартирные жилые дома усадебного типа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| р.п. Янгель | 32,3 | 32,3 | 9,7 | 42,0 | 1,2 |
| % | 76,9 | 76,9 | 23,1 | 100,0 |  |

На расчетный срок, исходя из проектного объема жилищного фонда и проектного размещения населения, требуется сформировать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

Перевая очередь строительства

Необходимый жилищный фонд на расчетную численность населения I очереди (2021г.) строительства (1,1 тыс. чел.) определен в объеме 36,3 тыс. м2 общей площади исходя из средней обеспеченности 33 м2 на одного жителя.

Существующий жилищный фонд поселения составляет 32,3 тыс. м2 общей площади и подлежит сохранению в качестве опорного. Данный жилищный фонд составляет 89% всего жилищного I очереди проекта.

Дополнительная потребность в жилищном фонде на I очередь строительства составит 4,0 тыс. м2 общей площади или 41,2% всего нового строительства проекта. Новое жилищное строительство намечено сформировать за счет малоэтажной многоквартирной  усадебной застройки. Весь объем строительства I очереди, размещаемый в границах муниципального образования, формируется на участках, занятых в настоящее время территорией естественного ландшафта.

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда на I очередь строительства приведено в таблице 5.14.

Таблица 5.14 - Размещение жилищного фонда на I очередь по структуре застройки и этажности

тыс. м2 общей площади

|  | Существующий жилищный фонд | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Проектируемый жилищный фонд с количеством этажей | Всего по проекту | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-2-эт. многоквартирные жилые дома усадебного типа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| р.п. Янгель | 32,3 | 32,3 | 4,0 | 36,3 | 1,1 |
| % | 89,0 | 89,0 | 11,0 | 100,0 |  |

5.5.2. Социальная инфраструктура (ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, согласно техническому заданию)

1.Существующее состояние

Для оценки уровня развития сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Общеобразовательные школы и внешкольные учреждения

На исходный год разработки генплана в Янгелевском муниципальном образовании действовала одна муниципальная средняя общеобразовательные школы – МОУ «Янгелевская СОШ» с проектной вместимостью 560 мест. Фактическая наполняемость образовательного учреждения составляет 130 человек или 23,2% проектной вместимости объекта.

Дошкольные образовательные учреждения

Дошкольные образовательные учреждения на территории муниципального образования представлены МДОУ «Детский сад «Золушка». Проектная вместимость данного дошкольного учреждения составляет 280 мест, сейчас работает одна группа на 55 детей, фактически его посещает 47 детей. Требуется капитальный ремонт кровли здания.

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть поселения на исходный год разработки генерального плана была представлена 6 магазинами общей торговой площадью 442 м2.

Открытая сеть общественного питания на территории поселения отсутствует. В МОУ «Янгелевская СОШ» на 80 посадочных мест.

Учреждения здравоохранения

Учреждения здравоохранения муниципального образования представлены ФАП ОГБУЗ «Железногорская районная больница». В здании ФАП работает аптечный пункт.

Согласно данным администрации, в составе ФАП намечено размещение станции скорой медицинской помощи на один спецавтомобиль и строительство детской молочной кухни.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

В Янгелевском муниципальном образовании отсутствуют предприятия, осуществляющие непосредственное бытовое обслуживание населения.

Согласно предоставленным данным администрации р.п. Янгель, в поселении предусматривается строительство прачечной, химчистки, бани на 50 мест и гостиницы вместимостью 100 койко-мест.

Учреждения культуры и искусства

Учреждения культуры и искусства городского поселения представлены МУК «Культурно-досуговый центр «Спутник», в составе которого располагается дом культуры вместимостью 100 посадочных мест и библиотека №22 – филиал «Нижнеилимской МЦБС». Книжный фонд библиотеки составляет 5,8 тыс. ед. хранения. Здание культурно-досугового центра находится в здании, которое признано аварийным и подлежит сносу.

Спортивные сооружения

Общедоступные физкультурно-спортивные сооружения (открытые спортивные площадки, стадионы, спортивные залы, плавательные бассейны) в границах Янгелевского городского поселения представлены волейбольным кортом, который на момент разработки генерального плана имеет неудовлетворительное состояние.

Согласно данным администрации, на территории поселения предусмотрено строительство спортивного зала на 260 м2 площади пола, а на территории существующего волейбольного корта планируется спортивная площадка.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

На территории поселения функционирует отделения почтовой связи Железногорск-Илимского почтамта – структурного подразделения УФПС Иркутской области - филиал ФГУП «Почта России». Стационарную телефонную связь осуществляет ОАО «Ростелеком». На территории также работают такие операторы сотовой связи, как Tele2, МТС, Билайн, Мегафон.

Из учреждений, организаций управления и финансирования на территории поселка расположена администрация и Дума Янгелевского городского поселения.

Развитие сети объектов культурно-бытового обслуживания Янгелевского городского поселения отражено в таблице 5.17. В поселении достаточно дошкольных образовательных учреждений, образовательных школ, клубов, библиотек, аптек, отделений почтовой связи. По магазинам уровень обеспеченности нормальный. В поселении отсутствуют внешкольные учреждения, учреждения здравоохранения (стационар, амбулатория, станция скорой помощи, детская молочная кухня), физкультурно-спортивные сооружения (открытые плоскостные спортивные площадки, спортивные залы, бассейны), рыночные комплексы, предприятия общественного питания и непосредственного бытового обслуживания, учреждения коммунального обслуживания (прачечные и химчистки самообслуживания, бани, гостиницы), отделение банка.

Таблица 5.17 - Современная обеспеченность населения Янгелевского городского поселения объектами культурно-бытового обслуживания

Население 1,0 тыс. чел.

| Объекты | Единица измерения | Нормативная обеспеченность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1000 жит. | % к норма-тиву |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Детские учреждения |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 56 | 280 | 280 | 100,0 |
| Общеобразовательные школы | место | 135 | 560 | 560 | 100,0 |
| Внешкольные учреждения | место | 13 | - | - | - |
| Учреждения здравоохранения |
| Стационары | койка | 13,47 | - | - | - |
| Поликлиники, амбулатории | посещение в смену | 18,15 | - | - | - |
| Станция скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | - | - | - |
| Молочные кухни число детей до 1 года – 15 чел. | 4 порции в сутки на 1 ребенка | 60 | - | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | 1 на 1,0 тыс. чел. | 100,0 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | - | - | - |
| Плоскостные сооружения | га | 0,7-0,9 | - | - | - |
| Бассейны крытые и закрытые | м2 зеркала воды | 20-25 | - | - | - |
| Учреждения культуры и отдыха |
| Клубные учреждения | зрительское место | 80 | 100 | 100 | 100,0 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 4 | 5,8 | 5,8 | 100,0 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Магазины | м2 торговой площади | 280 | 442 | 442 | 84,3 |
| Рыночные комплексы | то же | 24-40 | - | - | - |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | - | - | - |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 5 | - | - | - |
| Учреждения и предприятия коммунального обслуживания |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 10 | - | - | - |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 4 | - | - | - |
| Бани | место | 5 | - | - | - |
| Гостиницы | место | 6 | - | - | - |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс. чел. | 1 | 1 на 1,0 тыс. чел. | 100,0 |
| Отделения банков, операционная касса | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | - | - | - |

2. Проектное решение

Для оценки перспектив развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе времен плановой экономики и практически не были реализованы даже в период централизованного финансирования развития социальной сферы. Кроме того, в современных условиях можно достаточно обоснованно предлагать размещение только тех учреждений обслуживания, строительство и содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств (учреждения здравоохранения, образования и ряд других). Основной вклад в совершенствование объектов обслуживания (учреждения торговли, бытового обслуживания, рекреационные и др.) вносит рыночный сектор экономики, развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве ориентира может быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, определенная на основании нормативов СНиП и социальных нормативов.

Согласно прогнозу, численность жителей Янгелевского городского поселения к расчетному сроку (2031 г.) составит 2,1 тыс. чел. На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на расчетный срок генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания - см. таблицу 5.20 Населения рабочего поселка обеспечивается всем необходимым комплексом объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

Объекты, обслуживающие жилую зону, размещаются непосредственно в жилой застройке, в составе местных центров обслуживания и включают полный набор объектов первичного обслуживания.

На расчетный срок генерального плана сохраняются почти все существующие объекты культурно-бытового обслуживания населения рабочего поселка. Исключение составляет КДЦ «Спутник», в составе которого располагается клуб и библиотека. Данное учреждение культуры находится в здании, которое признано аварийным и планируют под снос. Проектом предлагается строительство непосредственно здания культуры на 100 мест, в составе которого также будет размещаться библиотека.

Поскольку здравоохранение относится к сфере полномочий Иркутской области, расчет потребности в объектах медицинского обслуживания не производится; предложения по их размещению содержатся в Схеме территориального планирования Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2012 г. № 607-пп с изменениями от 23.07.2015 г. № 355-пп, от 08.12.2015 г. № 619-пп, от 08.07.2016 г. №426-пп, от 06.03.2019 г. № 203-пп. В соответствии с СТП, до 2025 г. в р.п. Янгель предусматривается строительство фельдшерско-акушерского пункта на 20 посещений в смену.

Из новых объектов предлагается к строительству спортивный зал на 150 м2 площади пола, открытые плоскостные спортивные сооружения.

Таблица 5.18 - Расчет объектов культурно-бытового обслуживания Янгелевского городского поселения на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 1,2 тыс. чел. | Существую-щие сохраняемые объекты | Дополни-тельная потреб-ность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | место | 55 | 66 | 280 | - | - |
| Общеобразова-тельные школы | место | 120 | 144 | 560 | - | - |
| Внешкольные учреждения | место | 12 | 14 | - | - | - |
| Стационары | койка | 13,47 | 16 | - | 16 | 1х20 |
| Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 22 | - | 22 | 1х25 |
| Молочные кухни число детей до 0-1 лет – 20 чел. | порция в сут. на 1 ребенка | 67 | 80 | - | 80 | 1х80 в составе поликлиники |
| Станция скорой медицинской помощи | спец. автомобилей | 1 на 10 тыс. чел. | - | - | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. чел. | - | 1 | - | - |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 1,1-0,8 | - | 1,1-0,8 | 1х1,1 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 72-96 | - | 72-96 | 1х150 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 20-25 | 24-30 | - | 24-30 | - |
| Клубы | зрит. место | 80 | 96 | - | 96 | 1х100 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 4 | 5 | - | 5 | 1х5 |
| Магазины | м2 торг. площади | 280 | 336 | 442 | - | - |
| Рыночные комплексы | то же | 20-24 | 24-29 | - | 24-29 | 1х100 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 48 | - | 48 | 1х48 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 6 | - | 6 | 1х6 |
| Бани | место | 5 | 6 | - | 6 | 1х10 |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 10 | 12 | - | 12 | 1х15 |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 4 | 5 | - | 5 | 1х5 |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс. чел. | - | 1 | - | - |
| Отделения банков | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | - | - | - | 1 |
| Гостиницы | место | 6 | 7 | - | 7 | 1х10 |

Первая очередь строительства

Культурно-бытовое строительство

Расчет потребности в объектах культурно-бытового назначения на I очередь строительства произведен аналогично разработкам на расчетный срок генерального плана с учетом численности населения муниципального образования. Расчетная численность жителей (1,1тыс. чел.) Янгелевского городского поселения определена исходя из проектного размещения жилищного фонда и на основании средней жилищной обеспеченности населения на I очередь строительства.

На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на I очередь генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания и сформулированы предложения по их размещению в границах проекта до 2021 г. – см. таблицу 5.17.

Объекты, обслуживающие жилую зону, размещаются непосредственно в жилой застройке и в составе местных центров обслуживания.

В силу того, что по ряду видов услуг представляется нецелесообразным строительство нескольких мелких объектов, предлагается сооружение до конца I очереди объектов, мощность которых соответствует потребности на расчетный срок в соответствии с предлагаемой структурой культурно-бытового строительства на расчетный срок проекта.

В период до конца 2021 г. на территории поселения намечена, в составе общеобразовательной школы, организация внешкольного учреждения на 15 мест, открытых спортивных сооружений, предприятия общественного питания, общей вместимостью 48 посадочных мест, и предприятий непосредственного бытового обслуживания на 6 рабочих мест. Также предусмотрено строительство рыночного комплекса на 100 м2 торговой площади, спортивного зала на 150 м2 площади пола, гостиницы на 10 койко-мест и отделение банка.

В связи с большим объемом строительства, строительство больничного комплекса, нового здания культурно-досугового центра, а также ряда объектов коммунального обслуживания (баня, прачечная и химчистка самообслуживания) на I очередь генерального плана не предусматривается. По некоторым из данных объектов, население муниципального образования до конца I очередь генерального плана будет испытывать некоторый недостаток, который к расчетному сроку проекта будет полностью ликвидирован.

Таблица 5.17 - Расчет объектов культурно-бытового обслуживания Янгелевского городского поселения на I очередь

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 1,1тыс. чел. | Существую-щие сохраняемые объекты | Дополни-тельная потреб-ность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | место | 55 | 60 | 280 | - | - |
| Общеобразова-тельные школы | место | 120 | 132 | 560 | - | - |
| Внешкольные учреждения | место | 12 | 13 | - | 13 | 1х15 в составе школы |
| Стационары | койка | 13,47 | 15 | - | 15 | - |
| Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 20 | - | 20 | - |
| Молочные кухни число детей до 0-1 лет – 20 чел. | порция в сут. на 1 ребенка | 67 | 74 | - | 74 | - |
| Станция скорой медицинской помощи | спец. автомобилей | 1 на 10 тыс. чел. | - | - | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. чел. | - | 1 | - | - |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,8-1,0 | - | 0,8-1,0 | 1х1,1 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 66-88 | - | 66-88 | 1х150 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 20-25 | 22-27 | - | 22-27 | - |
| Клубы | зрит. место | 80 | 88 | 100 | - | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 4 | 4 | 5,8 | - | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 280 | 308 | 236,1 | 72 | 1х50 |
| Рыночные комплексы | то же | 20-24 | 22-26 | - | 22-26 | 1х100 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 44 | - | 44 | 1х48 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 5 | - | 5 | 1х6 |
| Бани | место | 5 | 5 | - | 5 | - |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 10 | 11 | - | 11 | - |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 4 | 4 | - | 4 | - |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 тыс. чел. | - | 1 | - | - |
| Отделения банков | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | - | - | - | 1 |
| Гостиницы | место | 6 | 7 | - | 7 | 1х10 |

5.5.3. Производственные территории и объекты (ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, актуализация материалов)

1.Существующее состояние

В настоящее время на территории Янгелевского МО расположены 5 объектов производственного и коммунально-складского назначения. Производственная зона посёлка размещается за границей застройки посёлка и представлена площадкой недостроенного Янгелевского ГОКа (площадь занимаемой территории 10,2га) и двумя карьерами: карьер формовочных песков (29,6га), карьер строительного песка (26,5га). В этом же районе расположены КОС.

На окраине р.п.Янгель, на отдельной площадке, в районе ул. Молодежной расположен автотранспортный участок Янгелевского муниципального образования.

Перечень предприятий с их краткой характеристикой приведён в таблице 5.19.

Таблица 5.19 - Перечень предприятий с их краткой характеристикой

| №№ пп | Наименование предприятия | Отраслевая направленность | Класс опасности | Площадь территории, га | Размер нормативной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Янгелевское МО |
| 1 | АО «Янгелевский ГОК» | Добыча и производство нерудных материалов |  |  |  |
|  | Производственная база |  | III | 10,2 | 300 |
|  | АЗС (на территории производственной базы) |  | V | - | 50 |
|  | Карьер по добыче формовочного песка |  | IV | 29,6 | 100 |
|  | Карьер по добыче строительного песка |  | IV | 26,5 | 100 |
| 2 | Канализационные очистные сооружения | Водоотведение | - | 0,5 | 20 |
| 3 | Котельная (уголь) (на территории производственной базы АО «Янгелевский ГОК) | Теплоснабжение | - | - | 50* |
| р.п. Янгель |
| 4 | Администрация Янгелевского городского поселения | Транспортная инфраструктура | IV | 0,49 | 100 |
| 5 | ГСК «Таежный» | Транспорт | - | 1,7 | по расчету |
| 6 | ГСК «Восход» | Транспорт | - | 0,6 | по расчету |
| за границей Янгелевского МО |
| 7 | Площадка временного накопления ТКО | Санитарная очистка | IV | 2,8 | 100 |
| 8 | Кладбище | Санитарная очистка | V | 1,5 | 50 |

2.Проектное решение

На перспективу все предприятия, расположенные на территории Янгелевского МО сохраняются. На расчётный срок проекта предлагается промышленное освоение минеральных ресурсов Янгелевского МО - месторождения Игирминского геологического разреза - кварцевых формовочных песков и известкового камня на базе Янгелевского ГОКа. На площадке Янгелевского ГОКа предполагается размещение комбината строительных изделий (согласно СТП Нижнеилимского района, 2011 г., разработанной ОАО «Иркутскгражданпроект»).

5.5.4. Транспортная инфраструктура (ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, согласно техническому заданию)

1. Существующее положение

Автомобильный транспорт

Связь Янгелевского муниципального образования, с близлежащими населенными пунктами Нижнеилимского района осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, доступ к которым осуществляется по улично-дорожной сети.

В таблице 5.20 представлен перечень автомобильных дорог общего регионального или межмуниципального значения Нижнеилимского района проходящих по территории Янгелевского муниципального образования.

Таблица 5.20- Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

| Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Протяженность | Техническая категория | Характеристики | Придорожная полоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подъезд к р.п. Янгель | 25 ОП МЗ 25Н-371 | 2,136 км | IV | Тип покрытия – асфальтобетон | -* |
| ВСЕГО: | 2,136 км |  |  |  |

*Примечание – Придорожная полоса от автомобильной дороги «Подъезд к р.п. Янгель» не стоит на кадастровом учете. В проекте придорожная полоса отображена ориентировочно (50м) в соответствии с ст.26 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Пассажирский транспорт

Пассажирские перевозки, связывающие территорию Янгелевского муниципального образования с другими населенными пунктами, осуществляется частными организациями.

В таблице 5.21 представлен перечень маршрутов пассажирского транспорта.

Таблица 5.21 – Перечень маршрутов пассажирского транспорта

| № п/п | Предприниматель | Маршрут |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ИП Альшевский М.А. | Янгель – Рудногорск – Янгель |
| 2 | ИП Альшевский М.А. | Янгель – Железногорск - Янгель |

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть населенных пунктов Янгелевского муниципального образования имеет линейную структуру. Улиц имеют грунтовое покрытие.

В таблице 5.22 представлен перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Янгелевского муниципального образования.

Таблица 5.22 - Перечень автодорог общего пользования местного значения Янгелевского муниципального образования

| № п/п | Наименование автомобильных дорог местного значения | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Автомобильная дорога по ул. «Транспортная» | 2,400 |
| 2 | Автомобильная дорога по ул. «Центральная» | 0,337 |
| 3 | Автомобильная дорога по ул. «Первых строителей» | 0,671 |
| 4 | Автомобильная дорога по ул. «Солнечная» | 0,316 |
| 5 | Автомобильная дорога по ул. «Школьная» | 0,600 |
| 6 | Автомобильная дорога - проезд ул. «Самострой» | 0,900 |
| 7 | Автомобильная дорога «Объездная» | 1,050 |
| 8 | Автомобильная дорога - проезд мкр. «Звездный» | 0,218 |
| 9 | Автомобильная дорога-проезд мкр. «Космонавтов» | 0,400 |
| 10 | Автомобильная дорога по ул. Молодежная | 0,405 |
| 11 | Автомобильная дорога по ул. Песчаная | 0,393 |
| 12 | Автомобильная дорога по ул. Лесная | 0,839 |
| 13 | Автомобильная дорога «Дачная» | 1,508 |
| ВСЕГО | 10,037 |

В существующей улично-дорожной сети выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние улиц и дорог;

- отсутствие освещения улиц;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- несоответствие улично-дорожной сети нормативным требованиям.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Объекты сервиса и АЗС на территории муниципального образования отсутствуют.

Хранение личного автомобильного транспорта осуществляется на территории усадебной застройки, а так же в ГСК «Таежный» и ГСК «Восход» вместимостью 295 гаражей.

Железнодорожный транспорт

По территории Янгелевского муниципального образования проходит железный путь, до станции Рудногорск, являющийся собственностью АО «Янгелевский ГОК». Общей протяженностью в границах муниципального образования 7,604 км.

Воздушный транспорт

Объекты воздушного транспорта на территории Янгелевского муниципального образования отсутствуют.

Водный транспорт

Объекты водного транспорта на территории Янгелевского муниципального образования отсутствуют.

Трубопроводный транспорт

Объекты трубопроводного транспорта на территории Янгелевского муниципального образования отсутствуют.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения :

Мероприятия отсутствуют.

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Иркутской области:

Автомобильный транспорт

Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск, местоположение Нижнеилимский район: Подъезд к р.п.Новая Игирма, Рудногорск-Радищев, Подъезд к р.п. Янгель.

2. Проектные предложения

Автомобильный транспорт

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Дачная» протяженностью 1,508 км.

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Транспортная» протяженностью 2,400 км.

Улично-дорожная сеть

В части развития улично-дорожной сети Янгелевского муниципального образования предлагается:

- Введение дифференциации улично-дорожной сети по категориям в соответствии с требованиями нормативной документации;

- Для движения пешеходов вдоль улиц и проездов необходимо предусмотреть устройство тротуаров для пропуска всех групп населения;

- Организация освещения;

- Покрытие улично-дорожной сети предлагается устраивать капитального типа из асфальтобетона.

Развитие улично-дорожной сети Янгелевского муниципального образования представлено следующими мероприятиями:

- Реконструкция улично-дорожной сети, а именно:

- Улицы и дороги местного значения – общей протяженностью 6,129 км;

- Строительство улично-дорожной сети, а именно:

- Улицы и дороги местного значения – общей протяженностью 0,8 км;

Пассажирский транспорт

Мероприятия развития пассажирского транспорта на территории Янгелевского муниципального образования не предусмотрены.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Строительство объектов обслуживания и эксплуатации автомобилей на территории Янгелевского муниципального образования не предусматривается.

Хранение личного автотранспорта осуществляется непосредственно на территории усадебной застройки.

5.5.5. Инженерная инфраструктура (ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, согласно техническому заданию)

Электроснабжение

1.Существующее состояние

Электроснабжение Нижнеилимского района Иркутской области осуществляется от Братского и Усть-Илимского энергоузлов от подстанций, находящихся в собственности ЗАО «Северные электрические сети», ВСЖД РАО РЖД и ЗАО «Братские электрические сети».

Электроснабжение Янгелевского МО осуществляется от ПС «Карьер» 110/10 кВ, которая получает питание от воздушной линии ВЛ 110 кВ ПС «Рудногорская» - ПС «Березняки». Основные данные по ПС «Карьер» представлены в таблице 5.25.

Из таблицы 5.23 видно, что ПС «Карьер» в аварийном режиме (при отключении одного из трансформаторов) имеют загрузку, удовлетворяющую работе в аварийном режиме. К данной подстанции возможно подключение дополнительных нагрузок.

Таблица 5.23 - Характеристика электрических подстанций, осуществляющих электроснабжение Янгелевского муниципального образования

| Наименование ПС | Система напряжений кВ | Кол-во и установленная мощность трансформаторов МВА | Нагрузка ПС*, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по ПС | На шинах 10кВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Карьер | 110/10 | 16+10 | 0,96 | 0,96 |
| Итого по ПС |  |  |  | 0,96 |
| Итого по ПС с Км=0,95 |  |  |  | 0,92 |

Электрические сети 110 кВ, проходящие по территории Янгелевского МО, выполнены воздушными двухцепными.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники Янгелевского МО в основном относятся к III категории, за исключением объектов социального, культурного и бытового назначения и коммунальных зон, относящихся ко II категории, и промышленных потребителей, относящихся к I категории электроснабжения.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты региональ-ного значения, объекты местного значения муниципального района в соответствии с до-кументами территориального планирования Российской Федерации, документами тер-риториального планирования субъекта Российской Федерации

Схемой территориального планирования Российской федерации в области энергетики на территории Янгелевского муниципального образования отсутствуют существующие и планируемые объекты федерального значения.

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия по развитию системы электроснабжения на территории Янгелевского муниципального образования не предусматриваются.

Схемой территориального планирования Нижнеилимского района мероприятия по развитию системы электроснабжения на территории Янгелевского муниципального образования не предусматриваются.

Генеральным планом Янгелевского муниципального образования мероприятия по развитию системы электроснабжения не предусматриваются.

2. Проектное решение

2.1. Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению на территории Янгелевского муниципального образования.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с  «Инструкцией по проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94), с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказам Минтопэнерго России от 29.06.1999 г. №213 («Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП 31-110-2003 («Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»).

Расчеты нагрузок представлен в таблице 5.26.

Таблица 5.24 – Нагрузки нового жилищного строительства

| Наименование потребителей | Удельная нагрузка | Единица измерения | Расчетная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Индивидуальные жилые дома, 9,7 тыс. м2 | 20,7 | кВт/м2 | 200,8 |
| Клуб 100 мест | 0,46 | кВт/ место | 46,0 |
| Библиотека 5 тыс. ед. хран. | 0,46 | кВт/ место | 9,2 |
| ФАП на 20 посещений в смену | 0,9 | кВт/ место | 18,0 |
| Спортивный зал 150 м2 площади пола | 0,1 | кВт/ место | 15,0 |
| Итого | 289,0 |

Прирост электрических нагрузок на расчетный срок в Янгелевсом муниципальном образовании составит 289,0 кВт.

Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанции.

Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в Янгелевском муниципальном образовании, реконструкция ПС «Карьер» не потребуется, так как данная подстанция не только обеспечивает надежную работу трансформаторов, как в нормальном, так и в аварийном режиме, но и имеет резерв мощности для дальнейшего развития территории.

Основные мероприятия по усовершенствованию системы электроснабжения направлены на обеспечение гарантированного подключения к сетям электроснабжения планируемых потребителей электрической энергии, а также на повышение надежности электроснабжения существующих.

Для электроснабжения планируемых к размещению потребителей потребуется строительство новых или реконструкция существующих распределительных сетей 10/0,4 кВ. Необходимое количество вновь строящихся и реконструируемых распределительных сетей, и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ уточняется на стадии проектирования.

Существующие ТП 10/0,4 кВ и распределительные сети 0,4-10кВ предлагается сохранить с последующей их заменой по мере физического износа.

2.2 Проектируемое электроснабжение

Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок  и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанции.

Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в Янгелевском муниципальном образовании, реконструкция ПС «Карьер» не потребуется, так как данная подстанция не только обеспечивает надежную работу трансформаторов, как в нормальном, так и в аварийном режиме, но и имеет резерв мощности для дальнейшего развития территории.

Проектируемый рост нагрузок на источнике электроснабжения представлен в таблице 5.27.

Таблица 5.27 - Сводная таблица прироста нагрузок на источнике электроснабжения

| Наименование ПС | Система напряжений кВ | Мощность трансформа-торов, МВА | Совмещенный максимум нагрузок на шинах ПС, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сущ. | 1 очередь | расчётный срок |
|  |  | сущ. | расч. срок | на шинах 10кВ | при-рост | на шинах 10кВ | при-рост | на шинах 10кВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Карьер» | 110/10 | 16+10 | 16+10 | 0,96 | 0,23 | 1,19 | 0,28 | 1,47 |
| Итого по ПС |  |  |  | 0,92 |  | 1,19 |  | 1,47 |
| Итого по ПС с Км=0,95 |  |  |  | 0,92 |  | 1,1 |  | 1,4 |

Телефонизация, радиофикация и телевидение

1. Существующее состояние

В настоящее время населению Янгелевского муниципального образования предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; услуги радио- и телевизионного вещания.

Система фиксированной связи

Основным оператором, предоставляющим услуги фиксированной телефонной связи в Янгелевском муниципальном образовании, является ОАО "Ростелеком".

Обеспечение телефонной связью абонентов р.п. Янгель осуществляется от автоматической телефонной станции АТС-67, типа М-200, находящейся по адресу р.п. Янгель, мкрн. Космонавтов, д. 8 кв 19. Монтируемая ёмкость данной АТС составляет 128 телефонных номеров. Через данную АТС осуществляется междугородняя и международная связь.

Общее число абонентов в данном населенном пункте составляет 16 абонентов.

Данная автоматическая телефонная станция связана с районной АТС г. Железногорска через АТС-51 (Рудногорск) радиорелейной линией связи. Протяженность радиорелейной линии связи Янгель - Рудногорск составляет 64,85 км.

Услуги сотовой подвижной связи

Наряду с предоставлением услуг проводных средств связи в Янгелевском МО предоставляются услуги беспроводной радиотелефонной связи. Услуги сотовой связи в цифровом и аналоговом стандартах предоставляют крупнейшие операторы сотовой связи в Сибири - Tele2, МТС, Билайн, Мегафон. Число абонентов СПС  постоянно растет. Охват населения телевещанием составляет 85,3%, радиовещанием – 95,5%.

Системы телевидения и радиовещания

Прием программ телевизионного вещания осуществляется от телевизионного ретранслятора, расположенного в г. Железногорск-Илимский - «Первый канал», ТК «Россия» + ИГТРК, ТК «Культура», ТВ «Центр», «НТВ», а также от телевизионного ретранслятора, расположенного в р.п. Янгель, Космонавтов, д.8, кв.19 - «Первый канал», ТК «Россия» + ИГТРК.

Приём программ радиовещания ведётся от радиоволнового передатчика, установленного в г. Железногорск-Илимский. От данного передатчика ведётся прием следующих теле- и радиоканалов: «Радио России + ИГТРК», «Радио Маяк».

Охват населения телевещанием составляет 85,3%, радиовещанием – 95,5%.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации

Схемой территориального планирования Нижнеилимского района строительство объектов связи, телевидения и радиовещания не предусматривается.

Генеральным планом Янгелевского муниципального образования предусматриваются расширение существующей АТС.

- Проектное решение

Обеспечение проектируемой потребности в услугах стационарной телефонной связи на рассматриваемой территории предлагается за счёт расширения существующих на смежных территориях объектов связи.

В сфере беспроводной радиотелефонной связи предполагается дальнейшее расширение списка услуг сотовой связи и снижение их стоимости.

В перспективе также предполагается развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение информационного диапазона за счёт приёма спутниковых каналов и значительно повысит качество телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной технологии даст возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг.

3. Проектное решение

Расчет перспективной потребности в телефонных номерах определяется по укрупненным показателям, исходя из следующих условий:

- Установка одного телефона на квартиру с резервом 1,5%

| Населенный пункт | Количество квартир (домов) | Количество телефонных номеров |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| р.п. Янгель | 65 | 65· 1,5 = 98 |

- Количество телефонов в зданиях культурно-бытового назначения определяется из расчета 20% от общего количества квартирных телефонов:

| Населенный пункт | Количество телефонных номеров жилищного фонда | Количество телефонных номеров |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| р.п. Янгель | 98 | 98· 0,2 = 20 |

Таким образом, суммарная потребность в телефонных номерах на расчетный срок составит:

| Населенный пункт | Количество телефонных номеров жилищного фонда | Количество телефонных номеров объектов культурно-бытового назначения | Суммарное количество телефонных номеров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| р.п. Янгель | 98 | 20 | 118 |

- Количество телефонов-автоматов определяется из расчета 2% от общего количества установленных телефонов:

| Населенный пункт | Суммарное количество телефонных номеров | Количество телефонов-автоматов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| р.п. Янгель | 118 | 118· 0,02 =2 |

Для покрытия проектируемого увеличения числа абонентов стационарной телефонной связи предлагается провести следующие мероприятия расширение существующей АТС-67-1,2 на 100 номеров.

В сфере беспроводной радиотелефонной связи предполагается дальнейшее расширение списка услуг сотовой связи и снижение их стоимости, а также модернизация сетей NMT-450 на базе цифровых технологий, создание многодиапазонных сетей GSM, развертывание сетей третьего поколения на основе международного стандарта IMT-2000.

Дополнительное количество абонентов радиотрансляционной сети Янгелевского муниципального образования  района на расчетный срок составит:

N=A∙ (1+B)/K, где

А – прирост численности населения, чел;

К – коэффициент семейности, равный 3,0 чел;

В – процент радиоточек общественного сектора, равный 0,05.

N= 154 х 1,05/3,0 = 54 радиоточки.

Данная потребность покроется за счёт существующих объектов радиотрансляционной сети района.

В системе телевидения и радиовещания предполагается переход на цифровое вещание. Согласно Федеральной Целевой Программе «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы». Иркутская область отнесена ко второй очереди создания сетей цифрового телевизионного вещания (2011 - 2012 годы).

Теплоснабжение

1. Существующее состояние

Теплоснабжение р.п.Янгель осуществляется от угольной котельной. Мощность котельной - 28 Гкал/час. Присоединенная нагрузка 7,03 Гкал/час. Отапливает 10 панельных пятиэтажных домов, 14 одноэтажных деревянных двухквартирных домов, КОС, станцию 2-го подъема, объекты социальной сферы, промышленные объекты Янгелевского ГОКА. Индивидуальные дома от печного отопления. Тепловые сети общей протяженностью 8,6 км. из них ветхих 2,0 км.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия по развитию системы теплоснабжения на территории Янгелевского муниципального образования не предусматриваются.

Схемой территориального планирования Нижнеилимского района не предусмотрены мероприятия по развитию системы теплоснабжения.

Генеральным планом Янгелевского муниципального образования предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения:

- реконструкция котельной;

- реконструкция тепловой сети с увеличением диаметров.

- Проектное решение

Расчет тепловых нагрузок для нового строительства определён по удельным характеристикам расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию по таблицам 13 или 14 СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Расходы воды на горячее водоснабжение определены в соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Все расчетные данные приведены в таблице 5.25.

В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 температурный режим территории характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода минус 11 ºС, продолжительность отопительного периода 255 суток, расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции минус 45°С.

Таблица 5.25 - Расчетные тепловые нагрузки проектируемых зданий

| Жилые здания | Общественные здания |
| --- | --- |
| Общая площадь, тыс. м2 | Тепловые нагрузки Гкал/час | Наименование | Тепловые нагрузки Гкал/час |
|  | Qо | Qгвс.ср |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| малоэтажные жилые дома усадебного типа 9,7 | 0,848 | 0,073 | Клуб 100 мест | 0,039 | 0,034 | 0,004 |
|  |  |  | Библиотека 5 тыс. ед. хран. | 0,006 | 0,007 | 0,001 |
|  |  |  | ФАП на 20 посещений в смену | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
|  |  |  | Спортивный зал 150 м2 площади пола | 0,055 | 0,102 | 0,023 |
| итого | 1,42 | 0,174 |  | 0,694 | 0,783 | 0,090 |
|  | 1,594 |  | 1,567 |
|  | 1,198 |

Планируемый прирост тепловой нагрузки жилищной застройки и основных учреждений культурно-бытового обслуживания составит на расчетный срок 1,198 Гкал/час.

Теплоснабжение планируемых объектов проектом планируется осуществить от существующей котельной путем реконструкции существующих и строительства новых тепловых сетей.

Для обеспечения экономичной работы системы теплоснабжения проектом предлагается замена установленных котлов КЕ-25-14 на два котла КЕ-10-14 так как установленная мощность теплоисточника во много раз выше присоединенной нагрузки: установленная мощность 28 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 7,03 Гкал/ч. Также проектом предлагается исключение самостоятельных трубопроводов горячей воды. Данные трубопроводы подключены напрямую к тепловой сети и работают по тому же температурному графику что и тепловая сеть. По всей видимости изначально на входе в поселок планировалось устройство центрального теплового пункта, но этого не произошло. Учитывая, что для подключения перспективных потребителей потребуется реконструкция тепловой сети с увеличением диаметров, к которой в настоящее время подключены жилые дома по улицам Солнечная и Первых строителей проектом предлагается осуществить обеспечение этих домов горячим водоснабжением по двухтрубной схеме и демонтировать существующие самостоятельные трубопроводы горячей воды. Данное мероприятие также позволит снизить потери при передаче тепловой энергии от охлаждения трубопроводов.

Также для подключения перспективных потребителей потребуется реконструкция тепловой сети от котельной до поселка с увеличением диаметра до 250 мм.

В соответствии с решениями Схемы теплоснабжения предусматриваются следующие мероприятия:

- внедрение приборов учета и контроля расхода тепловой энергии и ГВС;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей труб повышенной надежности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлегкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов, с установкой линейных балансировочных вентилей и балансировкой систем отопления;

- капитальный ремонт тепловых сетей и тепловых камер на участках:

| Границы участка | Протяженность сетей по трассе |
| --- | --- |
| Котельная тоннель инженерных коммуникаций | 23,2 |
| ТИК- проходной тоннель инженерных коммуникаций | 464,8 |
| ТИК-Н51 | 43,0 |
| ТК-19-ТК-1 | 264,9 |
| ТК-1- ТК-2 | 33,7 |
| ТК-2- ТК-3 | 57,0 |
| ТК-3- ТК-4 | 62,2 |
| ТК-4- ТК-5 | 61,6 |
| ТК-5 – ТК-6 | 52,3 |
| ТК-2 – ТК-9 | 120,8 |
| ТК-9 – ТК10 | 120,8 |
| ТК-10 – ТК-19 | 23,2 |
| ТК-6 – ТК-7 | 99.9 |
| ТК-11 – ИТП6 | 23,2 |
| ТК-3 – ИТП-1 | 26,7 |
| ТК-5 – ТК-16 | 44,2 |
| ТК-16 – ТК-17 | 63,9 |
| ТК-6 – ИТП-83г | 29,0 |
| ТК- 9– ИТП-10 | 46,5 |
| ТК- 9– ТК-13 | 77,8 |
| ТК-5 – ТК-15 | 44,2 |
| ТК- 8– ИТП-1 | 103,4 |
| ТК-8 – ИТП-3 | 27,2 |
| ТК-3 – ИТП-7 | 53,6 |
| ТК- 4– ИТП-8 | 53,7 |
| ТК- 7– ИТП-71 | 52,3 |
| ТК-17 – ИТП- 5 | 63,9 |
| ТК- 17– ИТП- 83 | 40,7 |
| ИТП- 83г– ИТП-83А | 46,5 |
| ИТП83 – ИТП-85 | 23,2 |
| ИТП83А – ТК83 | 72,0 |
| ТК83 - ИТП - 84 | 27,9 |
| ТК- 10– ТК -11 | 50 |
| ТК- 11 – ТК -12 | 115,7 |
| ТК-12 – ТК-20 | 58,1 |
| ТК- 20 – ТК-22 | 101,1 |
| ТК- 22 – ТК-23 | 75,5 |
| ТК-12 – ТК-21 | 76,7 |
| ТК-20– ж.д. | 183,6 |
| Ж.д | 81,3 |
| Ж.д | 63,9 |
| Ж.д | 381,1 |
| Ж.д. | 174,3 |
| ТК 23 -Гараж «МУП ЖКХ» | 120,8 |
| ТИК-ТК101 | 94,4 |
| ТК102-ИТП | 32,2 |
| ТК101-ИТП АБК | 50,8 |
| ТК101-ТК 103 | 84,7 |
| ТК 103-ИТП БСХ | 57,5 |
| ТК 103- ИТПОСМА | 90,0 |
| ТИК-ИТП КНС-3 | 47,7 |
| ТИК-ИТП КОС | 742,5 |
| ИТП ОСМА- ИТП «ДЕПО» | 87,4 |
| ТК 26-ИТП ст. 2 подъёма | 209,4 |
| итого | 3326 |

- реконструкция тепловых сетей на участке от котельной до посёлка с уменьшением диаметра до 150мм, 3271м.;

- реконструкция и капитальный ремонт инженерных сетей, при заключении концессионного соглашения.

В соответствии с решениями в схеме теплоснабжения, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, предусматривается капитальный ремонт 60 % тепловых сетей и реконструкция тепловых сетей 40 %.

3.Проектное решение

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов применены:

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» температурный режим территории Янгельского муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода -11С, продолжительность отопительного периода  255 суток. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -45С.

Для проектируемых жилых и общественных зданий максимальный тепловой поток на отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые единицы (Ккал/ч); на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды с температурой 55С на одного жителя принята 105 л/сутки. Все расчетные данные сведены в таблицы 5.28.

Согласно расчетов прирост тепловых нагрузок составит на расчетный срок 2,004 Гкал/ч/2,372 Мвт, в том числе на первую очередь строительства 0,899 Гкал/ч/1,045 Мвт.

Теплоснабжение планируемых объектов проектом планируется осуществить от существующей котельной путем реконструкции существующих и строительства новых тепловых сетей.

Для обеспечения экономичной работы системы теплоснабжения проектом предлагается замена установленных котлов КЕ-25-14 на два котла КЕ-10-14 так как установленная мощность теплоисточника во много раз выше присоединенной нагрузки: установленная мощность 28 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 7,03 Гкал/ч. Также проектом предлагается исключение самостоятельных трубопроводов горячей воды. Данные трубопроводы подключены напрямую к тепловой сети и работают по тому же температурному графику что и тепловая сеть. По всей видимости изначально на входе в поселок планировалось устройство центрального теплового пункта, но этого не произошло.  Учитывая, что для подключения перспективных потребителей потребуется реконструкция тепловой сети с увеличением диаметров, к которой в настоящее время подключены жилые дома по улицам Солнечная и Первых строителей проектом предлагается осуществить обеспечение этих домов горячим водоснабжением по двухтрубной схеме и демонтировать существующие самостоятельные трубопроводы горячей воды. Данное мероприятие также позволит снизить потери при передаче тепловой энергии от охлаждения трубопроводов.

Также для подключения перспективных потребителей потребуется реконструкция тепловой сети от котельной до поселка с увеличением диаметра до 250 мм.

Таблица 5.28 - Расчетные тепловые нагрузки на первую очередь строительства

| Жилые здания | Общественные здания |
| --- | --- |
| Общая площадь тыс. м2 | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт | Наименование | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 (1-2 эт усад. многоквар.) | 0,35 0,407 | 0,032 0,037 | Внешкольные учреждения 15 мест | 0,018 0,021 |  | 0,004 0,004 |
|  |  |  | Спортивный зал 150 м2 площади пола | 0,055 0,064 | 0,102 0,119 | 0,023 0,026 |
|  |  |  | Магазин 50 м2 торговой площади | 0,005 0,005 | 0,006 0,007 | 0,0005 0,0006 |
|  |  |  | Рыночный комплекс 100 м2 торговой площади | 0,009 0,011 | 0,011 0,013 | 0,0011 0,0013 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 48 мест | 0,031 0,036 | 0,101 0,118 | 0,048 0,056 |
|  |  |  | Предприятие непосредственного бытового обслуживания 6 рабочих мест | 0,018 0,021 | 0,037 0,044 | 0,012 0,014 |
|  |  |  | Гостиница 10 мест | 0,014 0,016 | 0,014 0,017 | 0,009 0,01 |
| Итого на 1 очередь строительства | 0,35 0,407 | 0,032 0,037 |  | 0,15 0,174 | 0,271 0,315 | 0,097 0,113 |
|  | 0,381 0,444 |  | 0,518 0,603 |
|  | 0,899 1,045 |

Таблица 5.29 - Расчетные тепловые нагрузки на расчетный срок строительства

| Жилые здания | Общественные здания |
| --- | --- |
| Общая площадь тыс. м2 | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт | Наименование | Тепловые нагрузки Гкал/ч/МВт |
|  | Qо | Qгвс.ср. |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9,7 (1-2 эт усад. многоквар.) | 0,848 0,986 | 0,073 0,085 | Внешкольные учреждения 15 мест | 0,018 0,021 |  | 0,004 0,004 |
|  |  |  | Больница 20 коек | 0,111 0,13 | 0,155 0,18 | 0,042 0,049 |
|  |  |  | Поликлиника 25 посещений в смену | 0,018 0,021 | 0,017 0,02 | 0,01 0,012 |
|  |  |  | Молочная кухня 80 порций в сутки | 0,001 0,001 | 0,004 0,004 | 0,003 0,003 |
|  |  |  | Спортивный зал 150 м2 площади пола | 0,055 0,064 | 0,102 0,119 | 0,023 0,026 |
|  |  |  | Клуб 100 мест | 0,039 0,045 | 0,034 0,04 | 0,004 0,004 |
|  |  |  | Библиотека 5 тыс. ед. хран. | 0,006 0,007 | 0,007 0,008 | 0,001 0,001 |
|  |  |  | Магазин 50 м2 торговой площади | 0,005 0,005 | 0,006 0,007 | 0,0005 0,0006 |
|  |  |  | Магазин 50 м2 торговой площади | 0,005 0,005 | 0,006 0,007 | 0,0005 0,0006 |
|  |  |  | Рыночный комплекс 100 м2 торговой площади | 0,009 0,011 | 0,011 0,013 | 0,0011 0,0013 |
|  |  |  | Предприятие общественного питания 48 мест | 0,031 0,036 | 0,101 0,118 | 0,048 0,056 |
|  |  |  | Предприятие непосредственного бытового обслуживания 6 рабочих мест | 0,018 0,021 | 0,037 0,044 | 0,012 0,014 |
|  |  |  | Баня 10 мест | 0,009 0,01 | 0,02 0,023 | 0,061 0,071 |
|  |  |  | Прачечная самообслуживания 15 кг белья в смену, химчистка самообслуживания 5 кг вещей в смену | 0,003 0,004 | 0,006 0,006 | 0,003 0,003 |
|  |  |  | Гостиница 10 мест | 0,014 0,016 | 0,014 0,017 | 0,009 0,01 |
| Итого на расчетный срок строительства | 0,848 0,986 | 0,073 0,085 |  | 0,342 0,397 | 0,52 0,604 | 0,222 0,258 |
|  | 0,92 1,07 |  | 1,084 1,26 |
|  | 2,004 2,372 |

Водоснабжение

1. Существующее состояние

Водоснабжение р.п. Янгель централизованное от водозабора подземных вод, состоящего из 4-х скважин и насосной станции 2-го подъема. Станция обеспечивает водой котельную, канализационные очистные сооружения, промышленную зону, объекты жилого и социального назначения. Сети водоснабжения общей протяженностью 8,7 км. Водозаборные сооружения находиться в хорошем состоянии.

Дебит скважин водозабора подземных вод р.п. Янгель:

- скважина №1 – 0,69 тыс. м3/сут;

- скважина №2 – 3,37 тыс. м3/сут;

- скважина №4 – 1,25 тыс. м3/сут.

Производительность водозабора составляет 1,5 тыс. м3/сут. Установленная производственная мощность насосной станции 2-го подъема – 12,9 тыс. м3/сут.

По данным протоколов лабораторных исследований, проведенных Филиалом Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеилимском районе, пробы воды из скважин водозабора р.п. Янгель соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

На территории Янгельского городского поселения находится Игирминское месторождение пресных подземных вод, на расстоянии 1,0 км к югу от р.п. Янгель междуречье рек Илима и Игирмы.

Утвержденные запасы подземных вод составляют, тыс. м3/сут: кат. А - 4,2; В - 4,2;. С1 - 2,0; Всего - 10,4. Утверждены протоколом ТКЗ от 1988 г. № 226.

Месторождение эксплуатируется двумя предприятиями: ООО «Коммунальщик» Лицензия ИРК 02582 ВЭ и ЗАО «Лесопильно-деревообрабатывающий комплекс Игирма» Лицензия ИРК 02593 ВЭ.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия по развитию системы водоснабжения на территории Янгелевского муниципального образования не предусматриваются.

Схемой территориального планирования Нижнеилимского района не предусматривается развитие системы водоснабжения на территории Янгелевского муниципального образования.

Генеральным планом Янгелевского муниципального образования предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения:

- строительство резервуаров чистой воды 2х70 м3;

- строительство магистральных водопроводных сетей d 100, протяженностью 2.2 км.

2. Проектное решение

Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» табл. 1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы составляет 10% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений 50 л/сут на 1 человека. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят 1,3. В таблице 5.26 представлены расчётные расходы водопотребления.

Таблица 5.26 ( Расчетные расходы водопотребления

| Наименование поселения | Численность населения на расчетный срок, тыс. чел. | Удельная норма водопотребления, л/сут·чел | Суточный расход, м3/сут | Макс. Расход, м3/сут, К=1,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| р.п. Янгель | 1,2 | 220 | 264,0 | 343,2 |
| Промышленные предприятия и неучтенные расходы 10% | - | - | 26,4 | 34,3 |
| Итого |  |  | 290,4 | 377,5 |
| Полив зеленых насаждений | 1,2 | 50 | 60,0 | 78,0 |
| Итого |  |  | 350,4 | 455,5 |

Хозяйственно-питьевой водопровод предусматривается использовать и для подачи воды на пожаротушение. Согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», табл.1 и п. 6.3, приняты: расход воды на наружное пожаротушение-10л/с; количество одновременных пожаров-1; продолжительность пожара 3 часа.

Расход воды на внутреннее пожаротушение, согласно СП 10.13130.2009, табл.1, составляет 1 струя по 2,5 л/с.

Схема водоснабжения Янгелевского муниципального образования остается неизменной. Водоснабжение р.п. Янгель предусматривается по существующей схеме с развитием магистральных и распределительных сетей водоснабжения.

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения р.п. Янгель запланированы следующие мероприятия:

- ремонт резервуаров чистой воды

- замена ветхих участков сетей водоснабжения

- реконструкция и модернизация объектов водоснабжения (ст.2-го подъема, водозаборные скважины)

- поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения с использованием современных технологий -8,7км.

- реконструкция и капитальный ремонт объектов и сетей водоснабжения, при заключении концессионного соглашения.

Водоснабжение р.п. Янгель предусматривается по существующей схеме с развитием магистральных и распределительных сетей водоснабжения.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах принято в соответствии с п. 2.10, табл. 4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

Для определения расчетного расход воды в сутки наибольшего водопотребления коэффициент суточной неравномерности Kсут.max принят равным 1,3.

Расход воды на наружное пожаротушение, принят из условия одного пожара с расходом 10 л/с, согласно табл. 5. Расчетная продолжительность тушения пожара – 3 часа, п. 2.24 СНиП 2.04.02-84*. Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 1 струя  производительностью 2,5 л/с для общественных зданий, согласно табл.1* и табл.3 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчетный расход на пожаротушение – 10 л/с + 2,5 л/с = 12,5 л/с.

Расчетные расходы водопотребления приведены в таблице 2.2.2

Резервуары чистой воды (РЧВ)

Требуемый объем неприкосновенного запаса воды в РЧВ, объединенного хозяйственно-противопожарного водоснабжения включает в себя пожарный  и аварийный объемы воды.

Нижнеилимский район Иркутской области, согласно картам сейсмического районирования ОСР-97 относится к зоне с расчетной сейсмической интенсивностью 6 баллов. В районах с сейсмичностью до 7 баллов, аварийный объем воды в резервуарах не предусматривается (п. 15.1 СНиП 2.04.02-84*).

Общее количество резервуаров одного назначения в одном узле должно быть не менее двух.

Таблица 5.30 - Объем неприкосновенного запаса воды в резервуарах чистой воды

| Срок проектирования | Объем на пожаротушение, м3 | Аварийный объем, м3 | Общий объем РЧВ, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 очередь | 135 | - | 135 |
| Расчетный срок | 135 | - | 135 |

Таблица 5.31 - Расчетные расходы водопотребления

| Наименование | Численность населения, тыс. чел. | Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах, л/сут | Водопотребление, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| р.п. Янгель | 1,1 | 1,2 | 600 | 0,86 | 0,94 |

Ориентировочный объем работ по срокам строительства приведен в таблице 5.32.

Таблица 5.32 - Ориентировочные объемы работ

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительство резервуаров чистой воды, 70 м3 | шт. | 2 | - |
| Строительство магистральных сетей водоснабжения, Ду100 мм | км | 0,73 | 1,47 |

Водоотведение (хоз.-бытовая канализация)

1. Существующее состояние

Водоотведение р.п. Янгель централизованное, осуществляется по канализационным сетям, протяженность которых составляет 11,0 км, из них 7,7 км – напорные.

Стоки от жилой застройки и зданий социально-культурного и бытового назначения  в самотечном режиме поступают на канализационную насосную станцию и далее напорными трубопроводами направляются на канализационные очистные сооружения. Проектная мощность очистных сооружений 1400 м3/сутки. Канализационные очистные сооружения находятся в хорошем состоянии. Установленная мощность канализационной насосной станции – 2,6 тыс. м3/сут.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия по развитию системы водоотведения на территории Янгелевского муниципального образования не предусматриваются.

Схемой территориального планирования Нижнеилимского района на территории Янгелевского муниципального образования предусматривается обследование, реконструкция и модернизация существующих КОС в р.п. Янгель.

Генеральным планом Янгелевского муниципального образования предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство канализационной насосной станции – 10 м3/ч;

- строительство магистральных сетей напорной канализации 2Ду50 мм, 0,19 км;

- строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации Ду150 мм, 0,82 км.

2. Проектное решение

Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.5.1.1 расчётное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным удельному среднесуточному (за год) водопотреблению на хозяйственно-питьевые нужды без учета расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений. В табл. 5.27 представлены расчётные расходы водоотведения.

Таблица 5.27 - Расчетные расходы водоотведения

| Наименование поселения | Численность населения на расчетный срок, тыс. чел. | Удельная норма водопотребления, л/сут·чел | Суточный расход, м3/сут | Макс. Расход, м3/сут, К=1,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| р.п. Янгель | 1,2 | 220 | 264,0 | 343,2 |
| Промышленные предприятия и неучтенные расходы 10% | - | - | 26,4 | 34,3 |
| Итого |  |  | 290,4 | 377,5 |

С учетом развития перспективного строительства рабочего поселка Янгель и существующего рельефа местности проектом предусмотрена реконструкция канализационных очистных сооружений, строительство канализационной насосной станции и магистральных напорных и самотечных сетей канализации.

Мероприятия по развитию систем бытовой канализации:

- реконструкция канализационных очистных сооружений;

- строительство канализационной насосной станции;

- строительтсво магистральных напорных и самотечных сетей канализации;

- поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения с использованием современных технологий – 11 км.

- реконструкция и капитальный ремонт объектов и сетей водоотведения, при заключении концессионного соглашения

Нормы водоотведения приняты равными расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Расход воды на полив учтен в размере 10% согласно СНиП 2.04.02-84* табл. 4, прим. 2 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Суммарные расходы сточных вод приведены в таблице 5.33.

Таблица 5.33 - Расчетные расходы водоотведения

| Наименование | Численность населения, тыс. чел. | Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах, л/сут | Водоотведение, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| р.п. Янгель | 1,1 | 1,2 | 600 | 0,77 | 0,85 |

С учетом развития первоочередного и перспективного строительства рабочего поселка Янгель и существующего рельефа местности проектом предусмотрено строительство канализационной насосной станции и магистральных сетей канализации.

Ориентировочный объем работ по срокам строительства приведен в таблице 5.34.

Таблица 5.34 - Ориентировочные объемы работ

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительство канализационной насосной станции – 10 м3/ч | шт. | - | 1 |
| Строительство магистральных сетей напорной канализации 2Ду50 мм | км | - | 0,19 |
| Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации Ду150 мм | км | - | 0,82 |

Дождевая канализация

1.Существующее состояние

Организованное отведение поверхностного стока в р.п. Янгель не производится. Сетей и сооружений ливневой канализации в настоящее время не существует.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия по развитию системы дождевой канализации на территории Янгелевского муниципального образования не предусматриваются.

Схемой территориального планирования Нижнеилимского района на территории Янгелевского муниципального образования предусматривается устройство дождевой канализации.

Генеральным планом Янгелевского муниципального образования мероприятия по развитию системы дождевой канализации не предусматриваются

2. Проектное решение

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в сельских поселениях допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Таким образом, в Янгелевском муниципальном образовании проектом предусматривается открытый отвод дождевого стока по лоткам и кюветам с устройством механической очистки со сбросом в Игирминский залив.

Способы и методы отвода поверхностных вод с территории жилой застройки, производительность, состав сооружений уточняются на последующих стадиях проектирования.

В рабочем поселке Янгель проектом предусматривается открытый отвод дождевого стока по лоткам и кюветам с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и устройством механической очистки.

Инженерная подготовка территории

1.Существующее состояние

Янгелевское муниципальное образование находится в северной части Нижнеилимского района Иркутской области.

По инженерно-строительным условиям территория проектируемого населенного пункта имеет ряд неблагоприятных факторов:

- наличие заболоченных территорий;

- сезонное промерзание и протаивание грунтов;

- выветривание пород коренной основы;

- отсутствие организованного стока поверхностных вод.

На территории Янгелевского городского поселения нет территорий подверженных процессам затопления или подтопления, нет необходимости в проведении мероприятий по берегоукреплению.

Нет нарушенных территорий в результате оползней, обвалов, карста, селевых потоков, снежных лавин, переработки берегов морей, водохранилищ, озер и рек, от подтопления и затопления территорий, морозного пучения, наледеобразования, термокарста.

Данных об опасных геологических процессах (оползни, обвалы, карсты, морозное пучение, наледообразование, термокарст, абразии отсутствуют в связи с отсутствием опасных геологических процессов.

На территории Янгелевского городского поселения нет сооружений и мероприятий инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов (оползней, обвалов, карста, селевых потоков, снежных лавин, переработки берегов морей, водохранилищ, озер и рек, от подтопления и затопления территорий, морозного пучения, наледеобразования, термокарста) и их сочетаний.

2.Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения муниципального района

Проектом схемы территориального планирования Иркутской области предусмотрены следующие мероприятия - организация поверхностного стока, берегоукрепление, благоустройство русел водотоков.

Мероприятия схемой территориального планирования Иркутской области отсутствуют.

Проектом схемы территориального планирования Нижнеилимского района предусмотрена организация поверхностного стока всех населенных пунктов Нижнеилимского района вертикальная планировка р.п.Янгель.

3.Проектные решения

Генпланом предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- вертикальная планировка территории с организацией отвода поверхностных вод.

Вертикальная планировка и организация поверхностного стока.

Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение вертикальной планировки территории для отвода дождевых и талых вод путем сбора водоотводящими системами. В населенных пунктах, подверженных подтоплению, необходимо обеспечение поверхностного водоотвода вертикальной планировкой улиц и устройством открытых дренажных канав.

Вертикальная планировка территории предусматривает:

- обеспечение удобного и безопасного движения транспорта и пешеходов путем придания улицам и дорогам уклонов, не превышающих нормативных – не более 8%;

- применение минимально допустимых уклонов (не менее 0,4%) на горизонтальных участках для обеспечения поверхностного водоотвода;

- обеспечение стока атмосферных осадков с территорий микрорайонов в зоне капитальной застройки в лотки прилегающих улиц.

Санитарная очистка территории

1.Существующее состояние

Ежегодно на территории Янгелевского МО по данным администрации образуется около 431,2 т/год твердых коммунальных отходов (население) в соответствии с нормативом накопления для Янгелевского городского поселения – 0,392 т/год (Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области).

В настоящее время на территории поселения действует следующая система обращения с отходами:

- В Янгелевском муниципальном образовании действует бесконтейнерная система сбора ТКО. Вывоз отходов осуществляется на свалку, расположенную на межселенной территории в 6 км на северо-восток от п. Янгель;

- Подготовлен реестр контейнерных площадок.

Сбор и удаление ЖБО от благоустроенного жилого сектора и от общественных зданий и сооружений осуществляется централизованно через очистные сооружения. ЖБО от не канализованной части застройки ЖБО собираются в выгребные ямы с последующим вывозом на очистные сооружения.

Кладбище Янгелевского городского поселения расположено в 2 км от посёлка на межселенной территории вблизи автодороги Янгель-Игирма. Площадь территории кладбища 1,5 га (земельный участок 38:12:080401:293).

На территории поселения отсутствуют скотомогильники.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области предусмотрены следующие мероприятия:

- на территории Нижнеилимского района предусмотрены - Комплекс ОРО вблизи р.п. Новая Игирма и Комплекс ОРО вблизи р.п. Хребтовая;

- ликвидация существующей свалки на полигон в г. Усть-Куте, эксплуатируемый ООО "СПЕЦАВТО" № в ГРОРО 38-00058-З-00377-300415.

Генеральным планом Янгелевского городского поселения предусмотрены следующие мероприятия

- Формирование централизованной системы сбора и вывоза ТКО.

- Организация селективного сбора отходов, выделение утильной части из общей массы образованных отходов. Сортировка отходов возможна на местах их образования, т.е. населением, для этого необходима установка специальных маркированных контейнеров для пластика, стекла и проч.

- Обеспечение отдельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на перерабатывающие предприятия.

- С целью снижения затрат на вывоз твёрдых бытовых отходов, вовлечения ценных компонент ТКО во вторичный оборот источников сырья, рекомендуется организация пунктов приёма вторичного сырья: макулатуры, чёрного и цветного металла (бутылок из-под напитков), стеклобоя, и проч. В перспективе возможна организация приёма пластмасс и полиэтилена.

2.Проектное решение

В связи с увеличением численности населения на расчетный срок, объем твердых коммунальных отходов ориентировочно составит 470,4 тонн/год твердых коммунальных отходов (население) в соответствии с нормативом накопления для Янгелевского городского поселения – 0,392 т/год (Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области).

На территории поселения будет действовать региональный оператор – «Региональный Северный Оператор». Вывоз отходов р. п. Янгель осуществляется на Полигон ТКО Нижнеилимский р-н, г. Железногорск-Илимский, Промзона Коршуновского ГОКа, р-н карьера, эксплуатируемый ООО «Региональный Северный Оператор», в ГРОРО № 38-00235-З-00039-140219;

Проектом предусматриваются мероприятия по сбору и удалению отходов по следующей схеме по обращению с твердыми коммунальными отходами. Для удаления отходов применяется система несменяемых сборников.

В соответствии с планируемым реестром контейнерных площадок на территории поселения планируется разместить 7 контейнерных площадок на 26 контейнеров.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 м. Площадки для контейнеров должны иметь: ровное асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в сторону проезжей части 0,02%, ограждение зелеными насаждениями или какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.).

Проектом предусмотрено размещение площадки временного накопления твердых коммунальных отходов сроком до 11 месяцев на межселенной территории на земельном участке 38:12:080401:294.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий и др. объектов вывозится транспортом строительных организаций.

Свалка подлежит рекультивации с последующим вывозом на полигон в г. Усть-Куте, эксплуатируемый ООО "СПЕЦАВТО" № в ГРОРО 38-00058-З-00377-300415.

Вывоз ЖБО планируется осуществлять на КОС, предусмотренные проектом генерального плана.

Кладбище, находящееся на межселенной территории, сохраняется.

Скотомогильники на территории не предусмотрены.

# Раздел 6. Оценка влияния объектов на комплексное развитие территории поселения (ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, актуализация материалов)

#### 6.1. Экологическое состояние окружающей среды

6.1.1 Состояние атмосферного воздуха и оценка влияния планируемых объектов

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы.

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

На территории Янгелевского городского поселения расположены объекты промышленного предприятия АО «Янгелевский ГОК» (добыча нерудных ископаемых), объекты транспортной инфраструктуры, коммунальные и объекты инженерной инфраструктуры, которые в сововкупности оказывают влияние на загрязнение атмосферного воздуха.

Загрязнителями атмосферного воздуха на территории представлены стационарные источники (угольная котельная и печное отопление жилого сектора) и передвижные (авто-мобильный транспорт).

Такие объекты как: предприятие «Янгелевский ГОК» (карьер по добыче строительного песка, карьер по добыче формовочного песка, производственная база), угольная котельная, канализационные очистные сооружения, свалка ТКО, кладбище расположены за границей р.п. Янгель, на значительном расстоянии до жилой застройки. Таким образом, негативного воздействия на здоровье населения Янгелевского поселения, оказывать не будут.

По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Нижнеилимском районе в 2011 году» качество атмосферного воздуха в Янгелевском городском поселении отвечает нормативным требованиям. Лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха проводится ведомственными лабораториями и филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеилимском районе.

Веществ с превышением ПДК в атмосферном воздухе за последние 5 лет не обнаруживалось.

Вещества, выделенные как приоритетные для контроля за атмосферным воздухом (свинец, формальдегид), в настоящее время не контролируется в виду отсутствия лабораторной базы. Данные вещества являются выбросами от автотранспорта.

Автомобильный транспорт одним из крупных загрязнителей атмосферного воздуха, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и др.

Воздействие транспорта на окружающую среду многообразно и проявляется, прежде всего, в постоянном загрязнении атмосферного воздуха и почв токсичными веществами отработавших газов транспортных двигателей. Основную долю выбросов от автотранспорта составляют оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца.

Отрицательное воздействие выхлопных газов от автотранспорта на здоровье населения, проходящего по основным и второстепенным улицам р.п. Янгель, будет минимальным, из-за малого его количества и низкой интенсивности движения.

Выводы:

- на территории Янгелевского городского поселения промплощадки предприятия АО «Янгелевский ГОК», занимающегося добычей полезных ископаемых, находятся за границей р.п. Янгель и не оказывают негативного влияния на здоровье населения;

- в целом, территория поселения имеет относительно благоприятную экологическую обстановку.

Рекомендации:

В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, материалы, вещества и другую продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на атмосферный воздух, необходимо соблюдать требования в области охраны окружающей среды.

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов.

Размещение объектов капитального строительства должно приниматься с учетом требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При градостроительной деятельности необходимо учитывать следующие требования:

- не допускается жилая застройка территорий, находящихся в зоне негативного влияния стационарных источников загрязнения атмосферы и характеризующихся превышением ПДК по одному или нескольким компонентам;

- не допускается строительство объектов здравоохранения, дошкольного и начального образования, в зонах негативного влияния стационарных источников загрязнения атмосферы, характеризующихся превышением 0,8 ПДК по одному или нескольким компонентам;

- не допускается строительство стационарных промышленных объектов, эксплуатация которых приведет к превышению нормативов ПДК загрязняющих веществ в границах жилых зон, а также 0,8 ПДК близ объектов здравоохранения, дошкольного и начального образования;

- не допускается строительство промышленных производств 1 и 2 класса санитарной вредности в пределах территорий с очень высоким потенциалом загрязнения атмосферы.

- организация и благоустройство СЗЗ: промышленно-коммунальных предприятий, инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных коммуникаций, коридоров инженерных коммуникаций.

- юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны соблюдать гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха при эксплуатации объектов.

- юридические лица, имеющие источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должны обеспечивать проведение лабораторных исследований загрязнений атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов данного объекта.

Проектное решение

Проектом Генерального плана Янгелевского муниципального образования предусматривается размещение планируемых объектов, см. таблицу 6.2.

Таблица 6.2 - Планируемые к размещению территории и объекты

| №№ пп | Наименование | Отраслевая направленность | Класс опасности | Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комбинат строительных изделий | Размещение около существующей производственной базы АО «Янгелевский ГОК» с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | III | 300 |
| 2 | Автостанция | Около существующего автотранспортного коммунального участка в р.п. Янгель, резервируется площадка под развитие объектов IV класса опасности (автостанция на 25-50 машиномест) с учетом требований Ведомственные строительные нормы ВСН АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94) «Автовокзалы и пассажирские автостанции). | IV | 100* |

Примечание:

*- в соответствии с Ведомственными строительными нормами ВСН АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94) «Автовокзалы и пассажирские автостанции) пункт 8.1.

Также, проектом рекомендуется, для определения концентраций вредных веществ на границе СЗЗ автостанции следует выполнять расчет рассеивания выбросов вредных веществ.

В случае превышения ПДК вредных веществ на границе СЗЗ автостанции необходимо при составлении расписания движения автобусов уменьшить количество отправлений автобусов в час.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. пункт 6.2.1 реализация проекта окажет положительное влияние на атмосферный воздух, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Янгелевского муниципального образования Нижнеилимского района Иркутской области.

6.1.2 Состояние подземных и поверхностных вод

Водные ресурсы Янгелевского муниципального образования представлены как поверхностными Усть-Илимское водохранилище, Игирминский залив, р. Макаров, пересыхающие реки, мелкие ручьи, так и подземными водами.

Гидрохимические наблюдения на вышеперечисленных водных объектах не осуществляются.

Водоснабжение р.п. Янгель централизованное от водозабора подземных вод, состоящего из скважин. Станция обеспечивает водой котельную, канализационные очистные сооружения, промышленную зону, объекты жилого и социального назначения. Водозаборные сооружения находятся в хорошем состоянии.

На территории Янгелевского городского поселения контроль за коммунальным обслуживанием населения осуществляет ООО «Коммунальщик».

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей экологической нагрузкой на водные источники и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Основные источники загрязнения вод

Современный уровень загрязнения водных объектов на территории поселения определяется сбросами загрязненных вод объектов жилищно-коммунального хозяйства и производственных предприятий.

Информация о негативном воздействии на водные объекты Янгелевского муниципального образования государственной статистической отчетности по форме № 2-ТП (водхоз) за 2006-2010 гг, общие показатели использования воды представлена Территориальным отделом водных ресурсов по Иркутской области.

По данным Территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области сброс сточных вод Янгелевского МО за 2006-2010 гг. представлен на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 - Сброс сточных, транзитных и других вод Янгелевского МО за период 2006-2010 гг.

Из рисунка 6.1 видно, что самые высокие показатели сброса сточных вод зафиксированы в 2007 г. – 154 тыс. м3, самый низкий показатель относится к 2008 году и составляет – 85 тыс. м3.

Данный график показывает, что сброс сточных вод в период с 2008-2010 гг. постепенно увеличился, вероятнее всего, это связано с тем, что на территории поселения, предприятия осуществляющие сброс сточных вод увеличили мощность выпускаемой продукции.

Водоотведение р.п. Янгель централизованное, осуществляется по канализационным сетям. Стоки от жилой застройки и зданий социально-культурного и бытового назначения в самотечном режиме поступают на канализационную насосную станцию и далее на канализационные очистные сооружения. Канализационные очистные сооружения находятся в хорошем состоянии.

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в Янгелевском поселении могут быть ливневые стоки с промышленных и жилых территорий и талые воды с дорог, стихийные свалки. Дороги служат искусственными каналами стока для временных водотоков при высокой водности. Наличие гарей и нарушение естественного ландшафта обусловливает изменение внутригодового распределения стока.

Питьевое водоснабжение и санитарно-гигиеническое состояние его источников

Согласно действующим стандартам, питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом, радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Качество воды определяется рядом показателей (содержание тех или иных примесей), предельно допустимые значения (нормативы) которых задаются соответствующими нормативными документами.

Водопотребителями Янгелевского поселения являются жители, производственные предприятия, торговые точки.

Водоснабжение р.п. Янгель осуществляется от подземного водозабора, состоящего из скважин.

По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Нижнеилимском районе в 2011 году» на территории поселения проводится мониторинг по качеству воды источников водоснабжения населения в соответствии с программой «Вода питьевая».

Контроль за качеством воды, подаваемой населению Янгелевского муниципального образования по химическим и микробиологическим показателям воды контролируются ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области».

По данным протоколов лабораторных исследований ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» филиал в Нижнеилимском районе за период с 2009 по 2011 гг. были проведены лабораторные испытания воды (количественный химический анализ, микробиологические исследования) в скважинах водозаборного сооружения. В заключение испытаний, пробы воды соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями от 28 июня 2010 г.).

На территории Янгелевского поселения зоны санитарной охраны I, II, III поясов источников водоснабжения (скважины) не установлены.

Для предупреждения различных заболеваний и инфекций в поселении, проектом рекомендуется проводить регулярный контроль качества воды, соблюдать режимные мероприятия в зонах санитарной охраны источников водоснабжения, проводить своевременные мероприятия по ремонту водозаборных сооружений, применять современные средства по очистке и обеззараживанию воды, позволяющие изменить исходное качество воды, привести его в соответствие с гигиеническими нормами.

Выводы:

- канализационные очистные и водозаборные сооружения в Янгелевском поселении находятся в хорошем состоянии;

- в Янгелевском поселении не организовано отведение поверхностного стока;

- источники водоснабжения (скважины) в поселении не имеют установленных зон санитарной охраны.

Рекомендации:

Для улучшения водоснабжения территории Янгелевского поселения необходимо реализовать целый комплекс мероприятий. К первоочередным мероприятиям по степени важности и затратности можно отнести следующие:

- строительство канализационной насосной станции;

- установить зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

Проектное решение

Проектом Генерального плана предусмотрено:

- на расчетный срок строительство канализационной насосной станции мощностью 10 м3/ч;

- в р.п. Янгель проектом предусматривается открытый отвод дождевого стока по лоткам и кюветам с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и устройством механической очистки.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. пункт 6.2.2 реализация проекта окажет положительное влияние на поверхностные и подземные воды, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Янгелевского муниципального образования Нижнеилимского района Иркутской области.

6.1.3 Основные источники загрязнения почв

Почва является местом сосредоточения всех загрязняющих веществ, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования карьерных выемок, траншей и трасс трубопроводов, ликвидированных предприятий, строительства промышленных площадок и транспортных коммуникаций и др.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

В связи со значительным увеличением в последние годы объема образующихся бытовых отходов и изменением их структуры вопрос хранения и утилизации приобрел большую актуальность.

Сбор и вывоз ТБО в Янгелевском муниципальном образовании осуществляет предприятие ООО «Региональный северный оператор». Свалка ТБО и кладбище расположены за границей Янгелевского городского поселения.

Основные источники загрязнения почв

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве аккумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора, что создает опасность для здоровья населения.

Сбор мусора по административным зданиям осуществляется в контейнерах для временного хранения. Также осуществляется вывоз крупногабаритных отходов.

Свалка ТБО расположена в 6 км, в северном направлении от р.п. Янгель.

Согласно распоряжению Администрации Янгелевского городского поселения от 15 февраля 2011 г. № 10 «О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройства территории Янгелевского ГП в 2011 г.» для обеспечения удовлетворительного санитарного состояния Янгелевского поселения, бытовые отходы удаляются по единой планово-регулярной централизованной системе. Вывоз твердых бытовых отходов производится специализированной техникой предприятия ООО «Региональный северный оператор»., согласно графику вывоза, согласованного с администрацией Янгелевского городского поселения. Вывоз ТБО производится еженедельно. Также проводится санитарная очистка лесных массивов прилегающих к поселку, пляжной зоны. На территории поселения проводятся работы по озеленению и оформлению клумб, посадка деревьев, кустарников.

Транспортировка жидких бытовых отходов проводится централизованно (централизованная система водоотведения) от благоустроенных домов, предприятий, учреждений.

Услуги по сбору, транспортировке и размещению жидких бытовых отходов оказывает ООО «Региональный северный оператор», с использованием специализированной ассенизационной автомашины. Транспортировка жидких бытовых отходов производится на канализационные очистные сооружения р.п. Янгель. На территории частных домовладений размещаются дворовые уборные.

Уборка улиц, кюветов, съездов, площадок, придомовых территорий и территорий, прилегающих к объектам, в летний период года проводится юридическими и физическими лицами, в ведении которых находятся данные территории.

Деятельность в сфере обращения с отходами первого класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы) регламентируется Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 24.03.2011 г. № 201 «Об организации комплексной системы безопасного обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами на территории муниципального образования «Нижнеилимский район». Сбором и переработкой ртутьсодержащих приборов и ламп на территории Иркутской области занимается ЧП «Митюгин» (перерабатывающее предприятие находится в г. Братске). Отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы накапливаются отдельно от других видов отходов с последующей передачей по мере накопления специализированной организации для обезвреживания и дальнейшей переработки.

Контроль за обращением с медицинскими отходами (учет, дезинфекция, сбор) осуществляется руководством и фельдшерско-акушерского пункта р.п. Янгель.

Потенциальными источниками загрязнения почв на территории поселения являются:

-химическое загрязнение почв производственными и хозяйственно-бытовыми выбросами и отходами;

- строительные отходы;

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- горюче-смазочные материалы. Вследствие смыва загрязняющих веществ при выпадении осадков и снеготаянии возможно локальное загрязнение вблизи таких сооружений, как: конюшня, коровник или свинарник;

- источником также может являться антропогенная нарушенность рассматриваемой территории, которая обусловлена воздействием лесных пожаров, рубок просек под ЛЭП к р.п. Янгель.

Значительным источником поступления вредных веществ в почву является автотранспорт. В процессе работы наземного транспорта в почву поступают продукты неполного сгорания моторного топлива, коррозии металлов, истирания резиновых шин, тормозных колодок и пр.

На территории поселения отсутствуют предприятия по сортировке, переработке, сжиганию мусора.

По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Нижнеилимском районе в 2011 году» анализ лабораторного контроля за период 2009-2011 гг. за качеством почвы показал, что нестандартных проб почв по санитарно-химическим показателям не зарегистрировано, в связи с тем, что на всех предприятиях, имеющих стационарные источники выбросов соблюдается режим санитарно-защитных зон. Качество почвы по микробиологическим, паразитологическим показателям, остается стабильным. Нестандартные пробы почвы не регистрируются, что свидетельствует о налаживании системы своевременной очистки территории населенных мест.

По данным Администрации Янгелевского муниципального образования кладбище расположено в северном направлении за границей Янгелевского поселения на расстоянии порядка 2 км по автодороге «Янгель-Новая Игирма».

Выводы:

- отсутствие полигона ТКО на территории Янгелевского поселения;

- свалка ТКО и кладбище, расположенные за границей Янгелевского городского поселения не оказывают негативного влияния на здоровье населения, в связи с тем, что расположены на значительном расстоянии от р.п. Янгель и водных объектов.

Рекомендации:

- обеспечить санкционирование мест складирования ТБО на территории поселения;

- сбор, временное хранение, регулярный вывоз ТБО и ЖБО, уборку территории осуществлять в соответствии с Генеральной схемой очистки населенного пункта, согласованной и утвержденной в установленном порядке;

- проводить регулярные проверки санитарного состояния территорий жилых зон, предприятий, лесных и водоохранных зон;

- оборудовать и содержать площадки контейнеров для сбора ТБО в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88) пункт 2.2.3;

- проводить мероприятия по рекультивации нарушенных территорий (несанкционированная свалка) лесокультурными методами;

- Администрации Янгелевского муниципального образования принять меры по недопущению возникновения несанкционированных стихийных свалок ТБО на территории поселения.

Проектное решение

Проектом генерального плана предусмотрена ликвидация всех стихийных свалок с последующей их рекультивацией, а также предусматривается размещение планируемых объектов, см. таблицы 6.5, 6.6.

Таблица 6.5 - Планируемые к размещению территории и объекты

| №№ пп | Наименование | Отраслевая направленность | Класс опасности | Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Полигон для компостирования ТБО без фекалий и навоза | Санитарная очистка | III | 300 |

Таблица 6.6 – Территории и объекты, подлежащие рекультивации

| №№ пп | Наименование | Класс опасности | Размер нормативной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рекультивация |  |  |
| 1 | Свалка Янгелевского поселения, площадью 2,6 га, рекультивируется под строительство полигона для компостирования ТБО без фекалий и навоза | III | 300 |

Следует отметить, что при строительстве новых, расширении и рекультивации существующих объектов размещения отходов, проектная документация, связанная с размещением и обезвреживанием отходов, подлежит государственной экологической экспертизе согласно ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ статья 11.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. пункт 6.2.3 реализация проекта окажет положительное влияние на окружающую среду в поселении, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Янгелевского муниципального образования Нижнеилимского района Иркутской области.

6.1.4 Физические факторы окружающей среды

К физическим факторам окружающей среды, подверженным трансформации в результате деятельности человека относятся шум, вибрация, электромагнитные поля и радиация, которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний.

Электромагнитное загрязнение

В связи с интенсивным развитием радиосвязи, радионавигации, телесистем, массовым внедрением в быт электро- и электронных приборов, включая компьютеры, существенно осложнилась проблема взаимодействия человека с электромагнитными полями (ЭМП) техногенного характера. Постоянно возрастает плотность электромагнитной энергии в окружающей природной среде, что способствовало увеличению напряженности ЭМП.

Под электромагнитным загрязнением среды понимается состояние электромагнитной обстановки, характеризуемой наличием в атмосфере ЭМП повышенной интенсивности, создаваемых техногенными и природными источниками излучения неоионизирующей части электромагнитного спектра.

Биологические эффекты от воздействия электромагнитного излучения проявляются в повышении температуры тела и отдельных органов и тканей, нарушении функций нервной системы, ухудшении памяти, склонности к стрессу, нарушению белкового обмена иммунной системы, влиянии на эндокринную систему и др.

Из наиболее распространенных и наиболее влияющих на человека электромагнитных излучений природного характера являются «магнитные бури», т.е. резкое повышение интенсивности электромагнитного излучения Солнца. При воздействии «магнитных бурь» на человека ухудшается его самочувствие, деятельность пищеварительной, сердечно-сосудистой систем.

Источники электромагнитного излучения на территории Янгелевкого поселения:

- элементы токопередающих систем различного напряжения

- (линии электропередачи);

- электроподстанции;

- станции сотовой связи.

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, достигает десятков метров.

Дальность распространения электрического поля зависит от класса напряжения ЛЭП, чем выше напряжение – тем больше зона повышенного уровня электрического поля, при этом размеры зоны не изменяются в течение времени работы ЛЭП.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого ЛЭП, устанавливаются охранные зоны, размеры которых по обе стороны ЛЭП от проекции крайних проводов при напряжении 220, 110, 10, 0,4 кВ, составляют соответственно 25, 20 м, 10, 2 м.

Шумовое загрязнение

Звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Предельный уровень шумового давления, длительность которого не приводят к преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80–90 дБ. Если уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к частичной, либо полной глухоте.

Причиной шума в населенных пунктах могут служить предприятия различных отраслей промышленности, но основным источником шума является транспорт. Его доля составляет до 80% общего фонового шума, передающегося через атмосферу.

Источниками акустического загрязнения на селитебных территориях сельских населенных пунктов является автомобильный транспорт, а также сельскохозяйственная техника.

Источники шумового загрязнения

Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии с санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562–96) для территорий, непосредственно прилегающим к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, библиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА (максимально – 70 дБА) в дневное время и не более 45 дБА (максимально – 60 дБА) – в ночное.

Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического состояния автотранспорта.

Источником внешнего шума на территории поселения является:

- автомобильный транспорт, проходящий по автодороге местного значения в р.п. Янгель «Подъезд к р.п. Янгель» и другим улицам населенного пункта;

- железнодорожный транспорт, проходящий в западном направлении от р.п. Янгель.

Выводы:

Шумовое воздействие, оказываемое на здоровье населения автомобильным транспортом, проходящим по автодороге местного значения и другим улицам в р.п. Янгель не существенно, из-за малого его количества и низкой интенсивности движения.

Железнодорожный транспорт не окажет шумового воздействия на здоровье населения, по причине того, что железная дорога проходит на расстоянии 100 м от жилой застройки.

Рекомендации:

В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень шума, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.

Для защиты жилой застройки от шума железнодорожного транспорта и выхлопных газов автотранспорта со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м и отделять жилую застройку от железной дороги санитарно-защитной зоной не менее 100 м в границах населенных пунктов, считая от оси крайнего железнодорожного пути (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21).

Радиационное загрязнение

По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Нижнеилимском районе в 2011 году» радиационная обстановка на территории Нижнеилимского района в 2011 г. радиационных аварий, радиоактивных веществ не зарегистрировано.

Источники радиационного загрязнения

Основными источниками облучения населения на территории муниципального образования остаются природные и медицинские источники ионизирующего излучения. Потенциально опасные объекты по радиационной безопасности отсутствуют.

Выводы:

- Источники электромагнитного излучения на территории поселения: линии электропередачи, подстанции и станции сотовой связи;

- Источниками акустического загрязнения являются: автомобильный и железнодорожный транспорт;

-  Потенциально опасные объекты по радиационной безопасности отсутствуют.

Рекомендации:

Для объективной оценки радиационной обстановки на территории Янгелевского муниципального образования, обеспечения контроля облучения населения за счет основных источников ионизирующего излучения и оптимизации мероприятий по ограничению доз облучении населения, необходимо совершенствование работы по радиационно-гигиенической паспортизации и развитие Единой государственной системы учета и контроля индивидуальных доз облучения граждан, для чего необходимо:

- обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;

- соблюдение требований СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);

- обеспечить полный охват паспортизацией всех организаций, использующих ИИИ;

- совершенствовать методы контроля доз облучения населения и персонала;

- обеспечить инструментальный контроль доз облучения пациентов при проведении медицинских диагностических рентгенорадиологических исследований.

Основными проблемами в обеспечении радиационной безопасности населения муниципального образования и снижении рисков стохастических эффектов, вызываемых воздействием источников ионизирующего излучения могут быть:

- необходимость расширения радиоэкологических исследований, уделяя особое внимание определению радона и продуктов его распада в жилых и производственных зданиях;

- активное выявление территорий с аномально высокими дозами облучения населения природными источниками ионизирующего излучения;

- усиление надзора за объектами, использующими в деятельности источники ионизирующего излучения.

С целью снижения доз медицинского облучения населения необходимо:

- обеспечивать лечебно-профилактические учреждения современными диагностическими аппаратами (малодозовыми и цифровыми аппаратами, визиографами), высокочувствительной рентгеновской пленкой, приборами индивидуального дозиметрического контроля пациентов;

- ограничивать проведение профилактических рентгенорадиологических исследований для снижения вклада в коллективную дозу облучения населения;

- обеспечивать проведение медицинских рентгенорадиологических исследований строго по показаниям.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий (см. пункт 6.2.3 реализация проекта окажет положительное влияние на окружающую среду в поселении, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Янгелевского муниципального образования Нижнеилимского района Иркутской области.

6.1.5 Состояние зеленого фонда населенных пунктов

Зеленые насаждения общего пользования

В границах Янгелевского муниципального образования общая площадь озелененных территорий составит 6,6 га.

Проектом предусматривается на территории Янгелевского поселения озеленение территории в р.п. Янгель:

- по ул. Песчаная – 0,3 га;

- территория, в северо-восточном направлении от ул. Первых Строителей – 1,9 га;

Кроме того, необходимо оборудовать площадки для отдыха населения мусоросборными урнами.

Зеленые насаждения специального назначения

Зеленые насаждения специального назначения - территории, занятые зелеными насаждениями или предназначенные для озеленения, находящиеся в зонах охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитных, шумозащитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зонах, на территории кладбищ, в зонах землеотвода автомобильных дорог, железных дорог, инженерных сооружений, а также в иных зонах, требующих установления защитного озеленения, в том числе уличное озеленение в границах красных линий улично-дорожной сети или в территориальной зоне улично-дорожной сети.

Зеленые насаждения специального назначения располагаются вдоль гаражных кооперативов в р.п. Янгель, прилегающая к гаражным кооперативам – 2,8 га.

.

Проектом предусматривается организация зон зеленых насаждений санитарно-защитных зон:

-располагаются в р.п. Янгель, территория, прилегающая к гаражным кооперативам – 3,2 га.

Рекомендации:

По климатическим условиям, в целом, территорию можно считать благоприятной для градостроительного освоения при условии выполнения всех требований по инженерной подготовке территории под застройку.

- разработка и создание единой системы озеленения территории, озеленение внутриквартальных улиц;

- организация санитарно-защитных зон от существующих и планируемых объектов, от которых есть негативное воздействие, с формированием фильтрующих посадок с учетом возраста растений и оптимальных условий проветривания территории;

- реконструкция и развитие зеленых насаждений на участках ограниченного пользования (придомовые территории, др.).

#### 6.2 Перечень мероприятий по снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов

6.2.1 Мероприятия, направленные на улучшение состояния воздушного бассейна

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния воздушного бассейна:

- установление санитарно-защитных зон для всех предприятий и объектов, расположенных в границах Янгелевского городского поселения, осуществляющих выбросы в окружающую среду, для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий и объектов на население требуется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010 г.).

- оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- озеленение улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

6.2.2 Мероприятия, направленные на улучшение состояния поверхностных и подземных вод

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния поверхностных и подземных вод и качества питьевого водоснабжения:

- на расчетный срок строительство канализационной насосной станции мощностью 10 м3/ч;

- в р.п. Янгель проектом предусматривается открытый отвод дождевого стока по лоткам и кюветам с рассредоточенными выпусками на рельеф местности и устройством механической очистки.

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению;

- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения, соблюдение режимов зон охраны источников водоснабжения;

- обеспечение населенного пункта централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;

- исключение случаев сброса в водотоки недостаточно очищенных стоков; соблюдение правил водопользования в границах водоохраной зоны;

- проведение детальных инженерно-геологических изысканий с целью определения литологии грунтов, уровня и характеристики горизонтов грунтовых вод, а также прогноза возможного их загрязнения.

6.2.3 Мероприятия, направленные на улучшение состояния почв

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния почв:

- разработка схемы санитарной очистки проектируемой территории с соблюдением требований «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88);

- рекультивация существующей свалки с последующей организацией площадки временного накопления ТКО сроком не более 11 месяцев в соответствии с экологическими нормами и правилами; - ликвидация всех стихийных свалок с последующей их рекультивацией.

- ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей их рекультивацией.

6.2.4 Физические факторы окружающей среды

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей среды:

При электромагнитном загрязнении

Соблюдение режима, установленными охранными зонами линий электропередачи.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого линиями электропередачи напряжением 110 и 10 кВ, установить охранные зоны 25 и 10 м согласно (ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояние безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В»).

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

При шумовом загрязнении:

Организация полос пыле и шумозащитных зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог.

В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень шума, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.

Для защиты жилой застройки от шума железнодорожного транспорта и выхлопных газов автотранспорта со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м и отделять жилую застройку от железной дороги санитарно-защитной зоной не менее 100 м в границах населенных пунктов, считая от оси крайнего железнодорожного пути (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21).

При радиационном загрязнении:

- обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды видеоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;

- соблюдение требований СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

6.2.5 Мероприятия, направленные на улучшение состояния зеленого фонда

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния зеленого фонда:

- профилактические противопожарные мероприятия;

- предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней;

- преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях;

- распространение экологических знаний через средства массовой информации, учреждения культуры;

- создание внутрипоселковых систем озеленения общего пользования и специального назначения.

6.3 Особо охраняемые территории и объекты (ДОПОЛНЕН, актуализация материалов)

6.3.1 Особо охраняемые природные территории

1. Существующие особо охраняемые природные территории

Согласно исчерпывающему перечню муниципальных образований субъектов Российской Федерации, в границах которых имеются особо охраняемые природные территории федерального значения, их охранные зоны, а так же территории, зарезервированные под создание новых особо охраняемых природных территорий федерального значения, размещенному на сайте Минприроды России в разделе деятельность (вкладка Особо охраняемые территории), на территории Янгелевского городского поселения особо охраняемые природные территории федерального значения отсутствуют.

Министерство природных ресурсов Иркутской области сообщает, что вокруг р.п. Янгель расположен памятник природы регионального значения Игирминский сосновый бор, состоящий из 3-х кластеров общей площадью 7035,00 га (70349988м2) (Приложение 4)

Согласно данным администрации Нижнеилимского муниципального района и «Лесохозяйственному регламенту Нижнеилимского лесничества» на территории Янгелевского муниципального образования находится памятник природы (ландшафтный) местного значения рекреационного назначения «Игирминский сосновый бор» см. таблицу 6.7.

Таблица 6.1 - Существующие памятники природы в Янгелевском МО

| № п.п. | Наименование ООПТ | Местонахождение, описание границ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ландшафтный |  |
| 1 | Игирминский сосновый бор | Кадастровый квартал 38:12:080401, 38:12:080101, 38:12:080301, 38:12:092033. Рудногорское участковое лесничество Рудногорская дача кв.: 305, 321, 331, 332, 356, 357, 364-369, 389-393, 437-445. |

Памятник природы местного значения «Игирминский сосновый бор» образован Решением Иркутского областного совета народных депутатов от 13.02.1989 г. № 59 «О создании ландшафтных памятников природы в Игирминском сосновом бору Нижнеилимского района» и Решением Нижнеилимского районного совета народных депутатов от 4.10.1988 г. № 365 г. Железногорск-Илимского «О создании ландшафтных памятников природы в Рудногорском лесничестве Ждановского КЛПХ».

В целях обеспечения сохранности памятников природы в соответствии с Федеральным законом от 15 февраля 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изм. от 25 июня 2012 г.) устанавливается режим, таблица 6.2.

Ценность Памятника определяется его геологическими и биологическими особенностями. Игирминский сосновый бор образовался на массивах кварцевых песков, которые изредка встречаются в Иркутской области вдоль долин крупных рек. Песчаные массивы уникального минерального состава являются исключительными в своем роде, резко выделяющимися среди южно-таежных и подтаежных районов Иркутской области. В настоящее время большинство подобных песков залиты водами каскада ангарских водохранилищ. Поэтому сосновые боры обследованного Памятника являются своего рода реликтами, оставшимися от некогда более широко распространенных в регионе типов леса. Кроме этого, расположение массива в долине реки Илим определяет его неоценимую водоохранную и почвозащитную роль. В условиях рационального природопользования, Игирминский сосновый бор может быть использован как особые рекреационные ресурсы, популярные уже сейчас среди местного населения и имеющие перспективы использования для экологического туризма.

Таблица 6.2 – Режимы ООПТ в границах Янгелевского городского поселения

| Наименование ООПТ | Режим ООПТ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Памятник природы «Игирминский сосновый бор» | На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы. Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы федерального или регионального значения возмещаются за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных фондов. |

В соответствии с Федеральным законом от 15 февраля 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изм. от 25 июня 2012 г.) на особо охраняемых природных территориях местного значения уполномоченными органами местного самоуправления осуществляется муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

В материалы Генерального плана необходимо внести изменения и дополнения после включения объектов ООПТ в государственный кадастр в порядке, установленном действующим законодательством и утверждения проекта зон охраны ООПТ.

2. Планируемые особо охраняемые природные территории

Согласно «Схеме развития и размещения, особо охраняемых природных территорий в Иркутской области» и «Лесохозяйственного регламента Нижнеилимского лесничества» планируемые особо охраняемые природные территории в границах Янгелевского муниципального образовании отсутствуют.

В соответствии с письмом от администрации Янгелевского муниципального образования особо охраняемые территории местного значения в границах Янгелевского муниципального образования не планируются. (Приложение 4)

6.3.2 Территории и объекты культурного наследия

Информация об объектах культурного наследия представлена Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

В пределах Янгелевского городского поселения на 01.12.2011 г. на учете в государственном органе по охране объектов культурного наследия Иркутской области состоят объекты археологического наследия - достопримечательные места.

Объекты культурного наследия – памятники истории и архитектуры, на учете гос.органа не состоят.

В границах муниципального образования отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в ЕГР объектов культурного наследия народов РФ, выявленные объекты культурного наследия- памятники археологии, истории и архитектуры по состоянию на 01.10.20.

На основании ст.36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - № 73-ФЗ) проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Для определения наличия либо отсутствия объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия п.З ст.31 №73-Ф3 предусмотрено проведение историко-культурной экспертизы на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, определенном ст. 45.1 №73-Ф3. (Приложение 5)

Перечень объектов археологического наследия – достопримечательных мест, расположенных в пределах Янгелевского городского поселения Ниженилимского района Иркутской области по состоянию на 01.05.2012 г. представлен в таблице 6.9.

Таблица 6.9 - Перечень объектов археологического наследия – достопримечательных мест, расположенных в пределах Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района по состоянию на 01.05.2012 г.

| № п/п | Наименование, достопримечательного места | Локализация |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Радищев-Янгель | Территория расположена на правом борту Усть-Илимского водохранилища, ограничена: на северо-западе – уступом левого (южного) борта залива Тушама; на юго-востоке – уступом правого (северного) борта р. Игирма (залив Игирма). Включает в себя площади поверхностей геоморфологических структур различного (в т.ч. эолового) генезиса с присутствием выположенных, хорошо инсолируемых участков. |
| 2 | Игирма | Территория расположена на правом борту Усть-Илимского водохранилища, ограничена: на северо-западе – уступом левого (южного) борта залива Игирма; на юго-востоке – уступом правого (северного) борта р. Игирминская Рассоха. Включает в себя площади поверхностей геоморфологических структур различного генезиса с присутствием выположенных, хорошо инсолируемых участков. |

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм. от 30 ноября 2011 г.) устанавливается режим, таблица 6.10.

В соответствии с законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления поселения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения;

2) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

3) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.

Таблица 6.10 - Таблица режимов территории МО в границах памятников и ансамблей и достопримечательных мест

| Условное обозначение на картах | Наименование объекта археологического наследия | Режим территорий объектов археологического наследия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Достопримечательные места: - «Радищев-Янгель», - «Игирма» | Запрещаются все виды земляных, строительных работ и хозяйственной деятельности до выполнения археологического обследования с целью определения сохранности и историко-культурной значимости культурного слоя. Территория ограничена и обременена требованием выполнения археологического обследования до проведения земляных, строительных работ, а так же иной хозяйственной деятельности. По результатам выполнения археологического обследования госорганом по охране объектов культурного наследия принимаются решения: -в случае неинформативности культурного слоя и отсутствия предмета охраны выдается разрешение на хозяйственное освоение территории; - в случае наличия предмета охраны хозяйственное освоение запрещается, проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия. |

В целях оптимизации процессов изучения и инвентаризации объектов культурного наследия, в том числе и объектов археологического наследия, рекомендуется проведение следующих мероприятий на 1 очередь:

- инициировать разработку и утверждение в установленном порядке границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны;

- инициировать перевод земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия (в том числе и археологического наследия) в категорию особо охраняемых земель историко-культурного наследия (за исключением участков в границах населенных пунктов);

- популяризировать культурное наследие путем установки надписей и обозначений на территории объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия.

- согласование решений о предоставлении и изменении категорий и разрешения использования земельных участков в пределах территорий объектов культурного наследия с органами охраны.

В соответствии с № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ст.15-21), законом Иркутской области № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», после проведения специалистами в установленном порядке историко-культурной экспертизы объектов археологического наследия и принятия решения соответствующими государственными органами охраны памятников о постановке их на государственный учет, для обеспечения физической сохранности необходимо, в соответствии со ст. 27 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» установить информационные щиты, установить режимы использования земель на территории памятников, предусмотренные ст.40 (п.1), ст.49 (п.3), ст.50 (п.1.), ст.52 (п.3), ст.63, ст.64,(п.2) №73-ФЗ.

В материалы Генерального плана необходимо внести изменения и дополнения после утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия. До включения данных объектов в реестр в порядке, установленном действующим законодательством, утверждения границ территорий объектов культурного наследия и границ зон с особыми условиями использования территорий при определении или изменении существующего использования территории администрации Янгелевского городского поселения требуется получение согласования органа по охране объектов культурного наследия.

#### 6.4 Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения

6.4.1 Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранные зоны линий электропередачи

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов (согласно постановлению от 24.02.2009 г. №160 «о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

В границах Янгелевского муниципального образования расположены следующие объекты электросетевого хозяйства с охранными зонами:

- ПС «Карьер» 110/10 кВ – 20 м;

- ВЛ – 110 кВ ПС «Рудногорская» - ПС «Березняки» – 20 м.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы (реки, каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

- размещать хранилища горючесмазочных материалов;

- устраивать свалки;

- проводить взрывные работы;

- разводить огонь;

- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горючесмазочные материалы;

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также - подниматься на опоры;

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

Охранная зона вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) устанавливается - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Охранная зона подстанций устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. На территории Янгелевского поселения не установлены санитарно-защитные зоны от подстанций.

Придорожные полосы автомобильных дорог

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории дороги и с учетом ее перспективного развития.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ ст. 26 (ред. от 08.12.2020) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автодороги общего пользования межмуниципального значения четвертой категории «Подъезд к р. п. Янгель» устанавливается придорожная полоса в размере 50 метров.

Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ) и пунктом 5.2.53.28 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395, и определяет см. таблицу 6.11.

Таблица 6.11 – Характеристики существующих автомобильных дорог

| Наименование автодорог | Местоположение (адрес) | Категория | Характеристики автодорог |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Протяженность км (в границах муниципального образования) | ширина дороги м | Интенсивность движения авт./сут. средне годовая | придорожная полоса | Тип покрытия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Автодороги местного значения |
| 1. Подъезд к п. Янгель | от 84 км а/д Хребтовая – Рудногорск – Новоилимск до населенного пункта Янгель | IV | 18,131 | 10 |  | 50 | а/б - 15,243 и щебеночно-гравийное – 2,888 км. |

На первую очередь предусматривается:

- реконструкция автомобильной дороги от западной части р.п. Янгель до береговой линии, реконструкция предусматривает повышение статуса автомобильной дороги до автомобильной дороги местного значения, с доведением ее до параметров V технической категории, протяженностью 6,1 км с придорожной полосой 25 м;

-  реконструкция автомобильной дороги от северной части населенного пункта до  береговой линии, реконструкция предусматривает повышение статуса до автомобильной дороге  местного, с доведением ее до параметров V технической категории, протяженностью 4 км с придорожной полосой 25 м;

- реконструкция автомобильной дороги в южной части Янгелевского муниципального образования, с доведением до параметров V технической категории, протяженностью 5,7 км с придорожной полосой 25 м;

- строительство автодороги местного значения в районе перспективной рекреационной зоны в восточной части муниципального образования, строительство автодороги предусматривается по параметрам V технической категории, протяженностью 3,1 км с придорожной полосой 25 м;

- строительство автомобильной дороги вдоль береговой линии в западной части муниципального образования, строительство автодороги предусматривается по параметрам V технической категории протяженностью 7,8 км с придорожной полосой 25 м.

6.4.2. Охранные зоны водных объектов

В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы ("Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 24.04.2020).

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Зоны охраны водоемов подразделяются на:

- водоохранные зоны водных объектов;

- прибрежные защитные полосы водных объектов;

- береговые полосы;

Ширина водоохранной зоны, прибрежно-защитной и береговой полосы водных объектов установлена в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ ("Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 24.04.2020)) (таблица 6.3).

Таблица 6.3 - Водоохранные зоны, прибережные защитные полосы и береговые полосы основных рек Янгелевского городского поселения

| № п/п | Наименование водного объекта | Длина водотока, км | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса, м (территория общего пользования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Р. Ангара (Усть-Илимское водохранилище) | 1779 | 200 м (внесена в ЕГРН) | 20 |
| 2 | Река Макаров | 12 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | Безымянные водотоки | < 10 км | 50 | 50 | 5 |

Размеры зон охраны водоемов, не имеющих название необходимо принимать в соответствии со статьей 6 и 65 Водного кодекса РФ.

В границах водоохранных зон запрещаются:

Запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ис-копаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утверждённого технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

На водных объектах общего пользования (береговые полосы) могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

6.4.3 Зоны затопления, подтопления

В границах населенных пунктов нет крупных водных объектов, оказывающих негативное влияние, также не выявлено участков с высоким уровнем грунтовых вод.

В графике определения зон подтопления и затопления, размещенный на сайте Енисейского бассейнового водного управления отсутствуют населенные пункты Янгелевского муниципального образования.

6.4.4 Ограничения железной дороги

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"). Санитарные разрывы для участка железнодорожного пути необщего пользования, проходящего по территории Янгелевского городского поселения не установлены.

6.4.5 Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов").

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны. Установленные санитарно-защитные зоны на территории Янгелевского городского поселения отсутствуют.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. Для электроподстанций, расположенных на территории Янгелевского городского поселения санитарно-защитные зоны не установлены.

В проекте отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов").

В соответствии с ФЗ от 03.08.2018 N 342-ФЗ" О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации "Статья 26 п.13. С 1 января 2020 года определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 1 октября 2019 года обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых документов.

До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования настоящего Федерального закона ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение прав за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.

Таблица 6.4 - Перечень объектов в границах Янгелевского городского поселения, для которых устанавливаются нормативные (ориентировочные) санитарно-защитные зоны.

| № п/п | Предприятие/ объекты воздействия | Отраслевая принадлежность | Класс опасности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Р. п. Янгель |
| 1 | Администрация Янгелевского городского поселения | Транспортная инфраструктура | IV | 100 |
| 2 | Канализационная насосная станция | Коммунальные объекты | - | 20 |
| Янгелевское МО |
| 3 | Очистные сооружения (КОС) | Коммунальные объекты | - | 20 |
| ОАО «Янгелевский ГОК» |
| 4 | Производственная база | Добыча и производство нерудных материалов | III | 300 |
| 5 | Карьер по добыче формовочного песка | Добыча и производство нерудных материалов | IV | 100 |
| 6 | Карьер по добыче строительного песка | Добыча и производство нерудных материалов | IV | 100 |
| 7 | Котельная (уголь) | Теплоснабжение | - | 50 |
| За границей Янгелевского МО |
| 8 | Кладбище | Санитарная очистка | V | 50 |

Таблица 6.10 - Планируемые к размещению территории и объекты

| №№ пп | Наименование | Отраслевая направленность | Класс опасности | Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комбинат строительных изделий | Размещение около существующей производственной базы ОАО «Янгелевский ГОК» с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | III | 300 |
| 2 | Автостанция | Около существующего автотранспортного коммунального участка в р.п. Янгель, резервируется площадка под развитие объектов IV класса опасности (автостанция на 25-50 машиномест) с учетом требований Ведомственные строительные нормы ВСН АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94) «Автовокзалы и пассажирские автостанции). | IV | 100* |
| 3 | КНС, производительностью 10 м3/ч | Размещение с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | - | 15 |
| 4 | Полигон для компостирования ТБО без фекалий и навоза | Размещение с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | III | 300 |

Примечание:

*- в соответствии с Ведомственными строительными нормами ВСН АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94) «Автовокзалы и пассажирские автостанции) пункт 8.1.

Таблица 6.11 – Территории и объекты, подлежащие рекультивации или закрытию

| №№ пп | Наименование | Класс опасности | Размер нормативной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рекультивация |  |  |
| 1 | Свалка Янгелевского поселения, площадью 2,6 га, рекультивируется под строительство полигона для компостирования ТБО без фекалий и навоза | III | 300 |

6.4.6 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Санитарно-защитные зоны источников питьевого водоснабжения

Водоснабжение р. п. Янгель централизованное от водозабора подземных вод, состоящего из 4-х скважин и насосной станции.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений и водозаборов, расположенных на территории населенных пунктов, принимается на расстоянии:

- водозаборы подземных вод - 50 м;

- насосная станция – 15 м.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм. от 25.09.2014) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» должны иметь зоны санитарной охраны.

Зоны состоят из 3 х поясов; проекты зон должны быть разработаны с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, гидравлических, гидрогеологических и топографических материалов для каждого из водозаборов. Три пояса зоны санитарной охраны состоят:

I пояс – строгий режим;

II – III ограничение и наблюдение;

- граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод (принято 50 м для недостаточно защищенных подземных вод);

- граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора;

- граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм. от 25.09.2014) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» при отсутствии грунтовых вод, ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм, а при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

6.4.7 Охранные зоны линий и сооружений связи и линий, и сооружений радиофикации

На трассах кабельных и воздушных связи и линий радиофикации устанавливаются (в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской федерации от 09.07.1995г.) охранные зоны с особыми условиями использования территории.

Для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

6.4.8 Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

В целях обеспечения сохранности пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети могут устанавливаться охранные зоны. Положение о таких охранных зонах утверждается Правительством Российской Федерации.

Охранная зона пункта государственной геодезической сети (охранная зона пункта ГГС) является одной из видов зон с особыми условиями использования территорий. Порядок установления таких охранных зон определен постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2016 № 1037. В соответствии с указанным постановлением, органом, принимающим решение, об установлении охранной зоны, утверждающее местоположение ее границ является территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (по месту нахождения пункта ГГС).

Указанным постановлением Правительства РФ устанавливаются границы охранной зоны пункта ГГС на местности, а именно квадрат со сторонами 4 метра, которые ориентированы по сторонам света и центральной точкой которого является центр пункта.

#### 6.5 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения

6.5.1 Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов капитального строительства

Таблица 6.5 – Планируемые Ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов").

| № п/п | Предприятие/ объекты воздействия | Отраслевая принадлежность | Класс опасности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Р. п. Янгель |
| 1 | Канализационная насосная станция | Коммунальные объекты | - | 20 |
| ОАО «Янгелевский ГОК» |
| 4 | Комбинат строительных изделий | Строительная промышленность | III | 300 |
| За границей Янгелевского МО |
| 8 | Площадка временного накопления ТКО | Санитарная очистка | IV | 100 |

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 (с изм. от 25.09.2014) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» при отсутствии грунтовых вод, ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно - защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

Резервуары чистой воды - не менее 15 м.

Раздел 6/1. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий (ДОБАВЛЕН,  взамен материалов ИТМ ГОЧС, подлежащие утверждению, материалы ИТМ ГОЧС, материалы по обоснованию)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Анализ возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории заключается в рассмотрении вопросов концепции плана ГОЧС.

Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» и включает следующие позиции:

- повышение устойчивости функционирования проектируемой территории в мирное время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;

- обеспечение защиты территории от последствий аварий на потенциально опасных объектах, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;

- защиту от потенциально опасных природных и техногенных процессов;

- целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС;

- размещение и развитие систем связи и оповещения;

- возможность спасения населения, которое включает его эвакуацию и временное размещение в специально оборудованных пунктах.

Графическая часть проекта выполнена согласно Приложению №10 к Приказу министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, регионального значения, объектов местного значения».

Пункт 99.1. Перечень объектов в классе «Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

| Код объекта | Значение | Условные обозначения |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующий и строящийся | планируемый к размещению | планируемый к реконструкции | планируемый к ликвидации |
| 602050201 | Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования |  |  |  |  |
| 602050202 | Объекты обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |
| 602050203 | Объекты лесопожарной охраны |  |  |  |  |
| 602050204 | Объекты мониторинга и прогнозирования |  |  |  |  |
| 602050205 | Объекты информирования и оповещения |  |  |  |  |
| 602050206 | Иные объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |

Пункт 126.1. Перечень объектов в классе «Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера»

| Код объекта | Значение | Условные обозначения |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующий и строящийся | планируемый к размещению | планируемый к реконструкции | планируемый к ликвидации |
| 606010101 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера |  | не отображается | не отображается | не отображается |
| 606010102 | Территории, подверженные опасным геологическим процессам |  | не отображается | не отображается | не отображается |
| 606010103 | Территории, подверженные опасным гидрологическим процессам |  | не отображается | не отображается | не отображается |
| 606010104 | Территории, подверженные опасным метеорологическим процессам |  | не отображается | не отображается | не отображается |

Пункт 127.1. Перечень объектов в классе «Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера»

| Код объекта | Значение | Условные обозначения |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующий и строящийся | планируемый к размещению | планируемый к реконструкции | планируемый к ликвидации |
| 606010201 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера |  | не отображается | не отображается | не отображается |
| 606010202 | Зона, подверженная риску радиоактивного загрязнения |  | не отображается | не отображается | не отображается |
| 606010203 | Зона, подверженная риску химического заражения |  | не отображается | не отображается | не отображается |
| 606010204 | Зона возможного катастрофического затопления (при аварии на гидродинамически опасном объекте) |  | не отображается | не отображается | не отображается |

Кроме того, учтены требования ГОСТ Р 42.0.03-2016 «Гражданская оборона. Правила нанесения на карты прогнозируемой и сложившейся обстановки при ведении военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Условные обозначения» (Приложение А) от 1 июня 2017 года.

Иная информация, не учтенная в данном документе, будет наноситься самостоятельными графическими элементами, и отражена непосредственно в графических материалах проекта.

6/1.1. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера на проектируемой территории и их последующий учет позволит обоснованно и с высокой эффективностью планировать возможность рационального использования территории.

Оценка степени опасности (риска) воздействия данных факторов создаст предпосылки комплексного осуществления мероприятий по снижению рисков возникновения и смягчению последствий ЧС в существующих местах расселения и деятельности населения.

6/1.1.1. Перечень возможных ЧС техногенного характера

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера, которые могут оказать негативное влияние на жизнь и здоровье людей, а также территорию Янгелевского муниципального образования, относятся аварии на коммунально-энергетических сетях (объектах) и автомобильном транспорте (дорожно-транспортные происшествия).

Аварии на радиационно-опасных объектах

На территории Янгелевского муниципального образования радиационно-опасных объектов нет.

Аварии на химически опасных объектах

На территории Янгелевского муниципального образования химически опасных объектов нет.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

На территории Янгелевского муниципального образования расположен 1 взрывопожароопасный объект – склад ГСМ АО «Янгелевский ГОК». Склад ГСМ представляет собой сооружение из двух надземных цистерн и двух топливораздаточных колонок, предназначен для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов для нужд комбината.

На складе ГСМ возможны аварии, связанные с разгерметизацией оборудования, в котором хранятся опасные вещества, с последующим пожаром.

Таблица 6/1.1 - Перечень взрывопожароопасных объектов на территории Янгелевского муниципального образования

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Наименование опасного вещества, общее количество опасного вещества (тонн, литров) | Основные операции, производимые с опасными веществами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Склад ГСМ АО «Янгелевский ГОК» | р.п. Янгель | Бензин АИ-92 – 10 т., Диз. топливо – 40 т., Масло – 200 л. | Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов |

Месторасположение объекта и территории, подверженные риску воздействия негативных факторов при ЧС на нем, обозначены на чертеже «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» настоящего проекта.

Аварии на гидротехнических сооружениях

На территории Янгелевского муниципального образования гидротехнических сооружений (плотин, запруд, дамб, шлюзов) нет.

Аварии на объектах экономики

Предприятие АО «Янгелевский ГОК», занимающееся добычей полезных ископаемых, находится за границей р.п. Янгель и не оказывает негативного влияния на здоровье населения и территории Янгелевского муниципального образования.

Аварии на биологически опасных объектах

На территории Янгелевского муниципального образования биологически опасных объектов нет.

Аварии на автомобильном транспорте

Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, дорог) составляет 8,0 км., из них с усовершенствованным покрытием – 4,5 км, грунтовым – 3,5 км.

Виды автотранспорта – пассажирский, легковой, грузовой. Автобусное сообщение представлено пригородными маршрутами, которые обслуживают индивидуальные предприниматели. Связь между Янгелевским городским поселением и районным центром г. Железногорск – Илимский осуществляется по автомобильную дорогу общего пользования регионального или межмуниципального значения Хребтовая-Рудногорск-Новоилимск с грунтовым и асфальтовым покрытием - 142 км.

Удаленность поселка от областного центра (г. Иркутска) составляет 1 366 км.

Выходы с территорий населенных пунктов на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения и связь с близлежащими населенными пунктами Иркутской области осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, доступ к которым осуществляется по улично-дорожной сети.

Мосты на автомобильных дорогах в Янгелевском муниципальном образовании отсутствуют.

Зимних переправ на территории Янгелевского муниципального образования нет.

В существующей улично-дорожной сети выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние улиц и дорог;

- отсутствие освещения улиц;

- несоответствие улично-дорожной сети нормативным требованиям.

Наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия: наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств, число которых с каждым годом растет. Аварии на автомобильном транспорте (ДТП) возможны на всех автомобильных дорогах, проходящих по территории Янгелевского муниципального образования.

Слаборазвитая дорожная сеть ограничивает возможность маневра, выдвижения сил к очагам поражения для проведения аварийно-спасательных мероприятий и экстренной эвакуации населения из зон ЧС.

Аварии на железнодорожном транспорте

По территории Янгелевского муниципального образования проходит участок железной дороги до станции Рудногорск, который является собственностью АО «Янгелевский ГОК». По железной дороге проходят составы, груженные песком и другими грузами горно-обогатительного комбината. Взрывоопасные вещества данным видом транспорта не перевозятся. Риска возникновения аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов нет.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Рудногорск составляет – 32 км. по автомобильной дороге. Железнодорожный пассажирский транспорт на территории муниципального образования отсутствует.

Аварии на воздушном транспорте

Объектов воздушного транспорта на территории Янгелевского муниципального образования нет.

Аварии на водном транспорте

Объектов водного транспорта на территории Янгелевского муниципального образования нет.

Аварии на трубопроводном транспорте

По территории Янгелевского муниципального образования нефте- и газопроводы не проходят.

Техногенные пожары

На территории Янгелевского муниципального образования наибольшее число техногенных чрезвычайных ситуаций связано с пожарами на объектах экономики и в жилом секторе, которые приводят к гибели и травмированию людей и уничтожению имущества.

Аварии на коммунально-энергетических сетях

В структуру ЖКХ входит блочная модульная котельная, тепловые, водопроводные и канализационные сети. Проблемы жилищно-коммунального комплекса, включая системы теплоснабжения, в значительной степени определяются технической политикой предыдущих лет. К ним, в частности, относятся:

- техническая отсталость и высокая степень изношенности основных фондов;

- низкая надежность и неудовлетворительное качество предоставляемых услуг;

- низкая эффективность использования энергии на всех стадиях ее производства, распределения и потребления;

- высокая затратность, финансовая несбалансированность и бюджетная зависимость;

- низкая инвестиционная привлекательность;

- неконтролируемое негативное воздействие на окружающую среду мелких теплоисточников.

Жилищно-коммунальный комплекс (ЖКХ) является сложной распределенной технической системой, в состав которой в числе прочего водят системы теплоснабжения коммунальных потребителей.    Техническое состояние объектов комплекса оценивается как тяжелое, основные фонды теплоснабжения изношены на 50 %, электроснабжения – на 70 %, водопроводные сети – на 70 %. Незамедлительной замены требуют около 20 % от общей протяженности сетей теплоснабжения. Все это является причиной высокой аварийности.

Для энергосистемы и объектов энергетики опасными стихийными бедствиями являются:

- сильный порывистый ветер (ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор линий электропередач);

- лесные пожары (могут привести к нарушению в электроснабжении из-за перегорания опор ЛЭП).

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют.

Большой ущерб наносят аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства, связанные с нарушением тепло- и энергоснабжения и изношенностью основных фондов.

Наиболее вероятные ЧС могут быть вызваны авариями на:

а) линиях электропередач:

- трансформаторная подстанция (в результате без энергоснабжения могут остаться все население муниципального образования);

- обрыв воздушных линий электропередач (возможен переход на запасные линии);

Для энергосистемы и объектов энергетики опасными стихийными бедствиями являются:

- сильный порывистый ветер (ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор линий электропередач);

- лесные пожары (могут привести к нарушению в электроснабжении из-за перегорания опор ЛЭП).

Возможные ЧС на электроэнергетических системах и системах связи могут быть не более чем муниципального масштаба.

б) коммунальных системах жизнеобеспечения.

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения населения могут возникнуть в Янгелевском муниципальном образовании в случаях:

- отклонения климатических условий от среднестатистических показателей (сильные морозы, снежные заносы, сильные ветры);

- связанные с «человеческим фактором» (нарушение правил эксплуатации, низкая профессиональная подготовка;

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %;

- аварии на системах электроснабжения;

- ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 70 до 85 %).

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживанию тепловых сетей, порывам тепловых сетей, выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- прекращению подачи холодной воды, отключению от водоснабжения жилых домов.

По статистическим данным чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования могут возникнуть 1-2 раза в течение 5-10 лет.

В результате аварий на коммунально-энергетических сетях можно ожидать временное нарушение жизнеобеспечения населения, производственной деятельности всех предприятий и учреждений.

Масштаб ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения может быть только муниципального характера.

Влияние ЧС на жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).

Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения на время ликвидации аварии, что наиболее опасно при отрицательных температурах.

6/1.1.2. Перечень возможных ЧС природного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» опасными природными процессами на территории Янгелевского муниципального образования являются: опасные метеорологические явления (сильные ветры, сильные морозы) и лесные пожары.

Опасные геологические процессы

Землетрясения

Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» (Актуализированная редакция СНиП II-7-81*) территория Янгелевского муниципального образования относится к сейсмическому району с расчетной сейсмической активностью в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности С (1 %) – 6 баллов:

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий» (Актуализированная редакция СНиП 22-01-95), проектируемая территория относится к умеренно опасной зоне действия землетрясений.

Риска возникновения иных опасных геологических процессов на территории Янгелевского муниципального образования нет.

Опасные гидрологические процессы

На территории Янгелевского муниципального образования риска возникновения опасных гидрологических ЧС нет.

Опасные метеорологические явления

Сильные ветры, ураганы, бури, смерчи

Ветер со скоростью более 23 м/с способен вызвать разрушение построек и создать чрезвычайную ситуацию.

На территории муниципального образования преобладают малоэтажные деревянные здания до 2 этажей и многоэтажные железобетонные до 5 этажей. Риск разрушения зданий и сооружений маловероятен.

Сильные морозы

Явление распространено на всей территории Янгелевского муниципального образования. Частота явления не высокая 1-3 случая в период с ноября по февраль месяцы, наибольшая длительность явления 5-7 дней в период с декабря по февраль месяцы.

Основным поражающим фактором сильных морозов является воздействие на линейные объекты систем тепло- и энергоснабжения. Источниками чрезвычайных ситуаций являются порывы инженерных систем, обрывы проводов линий электропередач.

Лесные (ландшафтные) пожары

Более 70 % территории муниципального образования покрыто лесами. В летние месяцы при длительном периоде отсутствия осадков и высокой температуре, увеличивается вероятность возникновения лесных пожаров. Пожароопасный период в Янгелевском муниципальном образовании начинается практически после схода снега, с начала мая и заканчивается в октябре. Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций усиливается при устойчивой высокой температуре и усилении ветра, особенно в летние месяцы, тогда возможны лесные пожары на больших площадях.

Лесные пожары возникают по ряду причин. Основной из них является антропогенный фактор – пребывание и производственная деятельность людей.

Возникновение и развитие лесных пожаров может приводить к созданию угрозы жизни и здоровью людей, нанесению ущерба окружающей природной среде и народно-хозяйственным объектам, т.е. к чрезвычайным лесопожарным ситуациям различного уровня.

Наиболее опасными участками являются хвойные лесные массивы, прилегающие к местам массового отдыха населения и территории, прилегающие к дачным участкам и хозяйственным постройкам.

В случае приближения лесного пожара к границам населенных пунктов возможно перекидывания огня на промышленные и жилые постройки. Кроме того, возможно значительное задымление территории поселения.

Пожары могут вызывать нарушение жизнедеятельности объектов экономики и населенного пункта в результате уничтожения огнем важных объектов, необходимых для нормального функционирования поселения.

Территории, подверженные риску возникновения лесных пожаров и их переходу на населенные пункты, обозначены на чертеже «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» настоящего проекта.

6/1.1.3. Перечень возможных ЧС экологического характера

Перечень возможных ЧС биолого-социального характера

На территории Янгелевского муниципального образования природных очагов особо опасных инфекционных заболеваний не отмечается. Согласно многолетним данным до 50 % от всех случаев инфекционных заболеваний приходится на грипп и острые респираторные заболевания.

Массовых инфекционных заболеваний людей и животных, на территории Янгелевского муниципального образования не наблюдается.

Масштаб возможных чрезвычайных ситуаций – муниципальный.

#### 6/1.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий

Раздел инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является составной частью генерального плана, разработан в соответствии с нормативными документами и на основании исходной информации, предоставленной органами, уполномоченными на решение вопросов ГО и ЧС.

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС и минимизации их последствий направлены на защиту населения от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» в проекте учтены все нормативные требования по зонированию территории и проведению спасательных и восстановительных работ.

На основании федерального закона №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» необходимо:

- Планирование и осуществление необходимых мероприятий по защите населения и обеспечению функционирования организаций и объектов производственного и социального назначения;

- Проведение обучения населения способам защиты и действиям в составе гражданских формирований;

- Проведение аварийных и других неотложных работ в зонах ЧС;

- При возникновении ЧС организовать медицинское обеспечение и снабжение населения средствами индивидуальной защиты.

На территории Янгелевского муниципального образования пунктов мониторинга ЧС природного и техногенного характера нет.

Для проведения организационно-информационных мероприятий для жителей предусматриваются приемные эвакуационные пункты сбора (ПЭП), обеспечивающие размещение пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в ПВР - приемных пунктах временного размещения. Локализация и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций на территории будут осуществляться силами и средствами аварийно-спасательных формирований, инженерных и дорожных формирований, базирующихся на территории Янгелевского муниципального образования, а также при необходимости Нижнеилимского района и Иркутской области в целом.

Маршрутами ввода сил и средств ликвидации ЧС будут являться автомобильные дороги существующей сети наиболее благоприятные для движения.

6/1.2.1. Система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС), информационно-сопряженными с автоматизированными системами дежурно-диспетчерских служб объектов и ЕДДС с целью предупреждения возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористическим актами, на территории Янгелевского муниципального образования отсутствует.

Постановлением Правительства Иркутской области №814-пп от 06.11.2018 года утверждена государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на 2019 - 2024 годы». В рамках данной программы Министерством экономического развития Иркутской области разработана подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2019-2024 годы».

На базе ЕДДС запущена и функционирует «Система экстренных вызовов – «112».

Номер «112» является единым номером вызова служб экстренного реагирования:

- пожарной охраны;

- реагирования в чрезвычайных ситуациях;

- полиции;

- скорой медицинской помощи;

- аварийной службы газовой сети;

- «Антитеррор».

«Система-112» предназначена для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципального образования и для решения следующих основных задач:

- прием по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях);

- получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову (сообщению о происшествии);

- анализ поступающей информации о происшествии;

- направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования;

- обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, обратившемуся по номеру «112»;

- автоматическое восстановление соединения с пользовательским (оконечным) оборудованием лица, обратившегося по номеру «112», в случае внезапного прерывания соединения;

- регистрация всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о происшествиях) по номеру «112»;

- ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, завершении и об основных результатах экстренного реагирования на полученные вызовы (сообщения о происшествиях);

- возможность приема вызовов (сообщений о происшествиях) на иностранных языках.

6/1.2.2. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС техногенного характера

Баз уборочных машин, складов и баз продовольственных, материально-технических и прочих резервов на случай ликвидации последствий ЧС на территории Янгелевского муниципального образования нет.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1340 от 10.11.1996г. «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Янгелевского муниципального образования необходимо создание резервного фонда материальных ресурсов для проведения первоочередных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на автомобильном транспорте

При возникновении аварий на транспорте, необходим вызов подразделения ГИБДД, используя общедоступные системы связи.

Эвакуация людей, попавших в аварию, осуществляется на попутном транспорте, машинах скорой помощи и транспорте ГИБДД. Сотрудникам ГИБДД, при согласовании графиков перевозки взрывопожароопасных грузов, необходимо предусмотреть проезд такого автотранспорта в часы наименьшей интенсивности движения (ночное время).

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с пассажирскими перевозками, необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений.

Кроме того, рекомендуется привести в надлежащее состояние дорожную сеть для выдвижения сил к очагам поражения с целью проведения аварийно-спасательных мероприятий и экстренной эвакуации населения из зон ЧС.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на коммунально-энергетических сетях

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения.

При разработке проектов на вновь строящиеся, реконструируемых, подлежащих реконструкции или расширению коммуникациях и объектах хозяйства необходимо выполнение превентивных мероприятий по повышению устойчивости:

Сетей водоснабжения и канализации:

− заглубление в грунт всех линий водопровода;

− размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые не могут быть завалены при разрушении зданий;

− обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.

– защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

– усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и других жизнеобеспечивающих объектов;

– наличие резервного электроснабжения;

– замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

– обучение и повышение квалификации работников предприятий;

– создание аварийного запаса материалов.

Сетей и объектов теплоснабжения:

− отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой бытовых потребителей, должны предусматривать возможность раздельной подачи тепла к бытовым и промышленным объектам для возможности отключения промышленных нагрузок в период ограничений в подаче газа.

− объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении, должны обеспечиваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на предприятие от разных распределительных газопроводов.

–  соблюдение норм технологического режима;

– установление в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций газовоздушной смеси, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в помещении операторной.

Сетей электроснабжения:

− электросети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения рассматриваемой территории в условиях мирного и военного времени;

− схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части;

− электроприемники первой категории должны быть обеспечены электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, а перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания;

− при авариях на электроприемниках третьей категории ремонт или замена поврежденного элемента системы электроснабжения не должны превышать 1 суток.

Требования к надежности электроснабжения промышленных предприятий и предприятий связи должны определяться с учетом требований ПУЭ и отраслевых нормативных документов.

6/1.2.3. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС природного характера

Опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС природного характера подвержена инженерная и транспортная инфраструктура, нарушение которой приведёт к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов Янгелевского муниципального образования.

Предупреждение и минимизация последствий опасных геологических явлений

При проектировании объектов на территории Янгелевского муниципального образования необходимо учитывать геологические условия района.

При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» (Актуализированная редакция СНиП II-7-81*).

Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений

При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо своевременное реагирование эксплуатирующих организаций, выполняющих содержание инженерных систем и сооружений, а также автомобильного и железнодорожного полотна.

Особенно важно своевременное реагирование в зимнее время, когда необходима очистка от снежного покрова проезжей части, подсыпка высевок каменных пород для снижения скользкости при возникновении гололедных явлений.

Так же при возникновении неблагоприятных метеорологических явлениях необходимо:

- Своевременное оповещение населения;

- Контроль состояния инженерных коммуникаций;

- Контроль над транспортными потоками.

Предупреждение и минимизация последствий природных пожаров

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

- предупреждение лесных пожаров;

- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Мониторинг состояния лесных массивов рекомендуется осуществлять наземным и воздушным способами.

Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров, в случае их возникновения, проектом рекомендуется разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:

- оценка динамики погодных условий региона;

- оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;

- оценка периодов пожароопасного сезона на проектируемой территории;

- проведение патрулирования лесов, и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи;

- заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах;

- проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами;

- резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания;

- повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар;

- установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах;

- ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;

- осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.

Для ликвидации пожаров привлекается специализированная техника автономного учреждения «Рудногорский лесхоз», добровольная пожарная дружина поселения, сформированная на базе АО «Янгелевский ГОК» и добровольная пожарная команда при администрации Янгелевского городского поселения.  В собственности имеются противопожарные ранцы в количестве 12 шт. и пожарная машина ЗИЛ-130 АЦ-40 1983г. Выпуска с объёмом цистерны 2,4 куб.

6/1.2.4. Мероприятия по предупреждению и минимизации последствий ЧС биолого-социального характера

Мероприятиями по предупреждению эпидемий является комплекс мер по предупреждению возникновения инфекционных заболеваний и ликвидации их в случае появления.

К мероприятиям профилактики относятся санитарно-эпидемиологические обследования и предупреждение заноса инфекции, в районах чрезвычайных ситуаций, контроль за переболевшими инфекционными болезнями, работниками питания, водоснабжения и банно-прачечного обслуживания, контроль за выполнением санитарных норм и правил, профилактические прививки и др.

К группе мер по ликвидации заболеваний относятся: выявление инфекционных больных, их медицинская изоляция, госпитализация и лечение, заключительная дезинфекция в эпидемиологических очагах, режимно-ограничительные мероприятия (усиленное медицинское наблюдение, обсервация, карантин).

Мерами по предупреждению возникновения ЧС биолого-социального характера являются:

- соблюдение осторожности при обращении с химическими веществами, употреблением лекарственных, наркотических препаратов, алкоголя, грибов, дикорастущих лекарственных растений;

- использование для питья кипяченой воды из питьевых источников, либо бутилированную;

- соблюдение санитарных правил и технологических требований кулинарной обработки пищевых продуктов, при заготовках на зиму, хранении продуктов;

- устранение контактов с мышевидными грызунами, их выделениями, осуществление истребительных мероприятий против грызунов, защита продуктов и питьевой воды от загрязнения;

- соблюдение мер предосторожности от укусов лесных клещей, кровососущих насекомых, в случае подозрения на заболевание немедленное обращение за медицинской помощью;

- избегание контактов с дикими и безнадзорными животными, в случае укусов – немедленное обращение за медицинской помощью;

- принятие мер по профилактике и недопущению инфекционных заболеваний домашних животных и птиц;

- соблюдение мер личной гигиены, осуществление борьбы с насекомыми-переносчиками инфекционных заболеваний (мухи, комары и др.) в местах проживания, пунктах общественного питания и торговли, пребывания детей.

- проведение акарицидных обработок территории;

- осуществление постоянного контроля за организациями общественного питания в целях предупреждения вспышек кишечных инфекций пищевого характера.

Также, необходимо проводить медико-биологическую защиту населения. Медико-биологическая защита населения представляет собой комплекс организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций на людей, оказание пострадавшим медицинской помощи, а также на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в зонах чрезвычайных ситуаций и в местах размещения эвакуированного населения.

Медико-санитарная защита населения осуществляется с привлечением сил и средств федеральных органов исполнительной власти, непосредственно решающих задачи защиты жизни и здоровья людей, а также специализированных функциональных подсистем РСЧС: экстренной медицинской помощи, санитарно-эпидемиологического надзора.

В обязательном порядке необходим санитарно-эпидемиологический надзор в чрезвычайных ситуациях, который предусматривает:

- надзор за состоянием здоровья населения, условиями его размещения, организацией питания и водоснабжения;

- надзор за размещением в зоне бедствия прибывающих спасателей;

- надзор за качеством и безопасностью питьевой воды и продовольствия;

- надзор за банно-прачечным обслуживанием населения;

- гигиеническую экспертизу и лабораторный контроль за состоянием объектов окружающей среды;

- надзор за выполнением санитарно-гигиенических требований при очистке территории в зоне чрезвычайной ситуации и погребением погибших.

6/1.2.5. Обеспечение пожарной безопасности

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий по предупреждению ЧС. Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести пожары.

При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, оказавшихся в зоне задымления и повышенной температуры.

С целью предотвращения распространения очагов пожаров здания общественно-социального назначения обеспечиваются сигнализацией и оповещением о возникновении пожара, средствами пожаротушения.

В целях обеспечения подъезда пожарной и другой специальной техники к месту пожара необходимо проводить работы по строительству и надлежащему содержанию автомобильных дорог противопожарного назначения.

Существующее состояние

Объекты пожарной охраны

На территории Янгелевского муниципального образования объектов пожарной охраны нет.

Ближайшая пожарная часть располагается в п. Рудногорск Нижнеилимского района (ПЧ № 127) на расстоянии 35 км. Ориентировочное время прибытия пожарной, а/м Урал в течение 30 минут.

В собственности администрации Янгелевского муниципального образования имеется пожарная машина ЗИЛ-130 АЦ-40, 1983г. выпуска, объём цистерны 2,4 куб. м.

Забор воды на пожаротушение

На территории Янгелевского муниципального образования расположено 12 источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты).

Естественных источников (водоемов) для забора воды на пожаротушение нет.

Проектные предложения

Объекты пожарной охраны

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городских и сельских поселений субъекта РФ определяется расчетом в зависимости от степени пожарной опасности объектов защиты и целей выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожара (проведения аварийно-спасательных работ) или устанавливается, исходя из условия, что время прибытия в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Время прибытия пожарной бригады ближайшего пожарного подразделения на территорию Янгелевского муниципального образования не соблюдается.

Согласно ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», для защиты территории Янгелевского муниципального образования требуется выделить пожарный автомобиль с автоцистерной объемом от 3 куб. м. и автолестницей (автоподъемником).

Забор воды на пожаротушение

На последующих этапах проектирования необходимо размещение дополнительных источников противопожарного водоснабжения.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарные депо, объекты здравоохранения, объекты железнодорожного транспорта и т.д.) следует предусматривать пожарные резервуары местного значения.

Пожарные гидранты на магистральных сетях водоснабжения устанавливаются для наружного пожаротушения. Согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» расстояние между пожарными гидрантами следует принимать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе не более 200 м. При этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних гидрантов.

6/1.2.6. Оповещение населения

Существующее состояние

В соответствии с совместным приказом МЧС, ГК РФ по связи и информации №422/90/376 ДСП от 25.07.2006 г. основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории муниципального образования, до оперативных дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны и населения. Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Оповещение (информирование) населения Янгелевского муниципального образования возможно посредством автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения:

- 2 точки звукоусиления Inter M PAM -120A (речевое оповещение);

- сирена оповещения СУ-100-4 (12);

- средств массовой информации (телевидение, радио), а также сайта администрации Янгелевского муниципального образования.

Оборудование системы оповещения размещено на ул. «Центральная» на здании администрации Янгелевского городского поселения. При задействовании системы оповещения производится оповещение до 95% жителей.

Месторасположение объекта обозначено на чертеже «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» настоящего проекта.

Проектные предложения

На территории Янгелевского муниципального образования установка дополнительных устройств оповещения не требуется.

6/1.2.7. Пункты, разворачиваемые при возникновении чрезвычайных ситуаций

Существующее состояние

Для проведения организационно-информационных мероприятий на территории Янгелевского муниципального образования предусмотрен приемный эвакуационный пункт сбора населения при ЧС (ПЭП) и приемный пункт временного размещения (ПВР) вместимостью 300 чел., расположенный в МКОУ «Янгелевская СОШ» (р.п. Янгель, мкр. Звёздный, 6 «А»).

Месторасположение объекта обозначено на чертеже «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» настоящего проекта.

Проектные предложения

На территории Янгелевского муниципального образования проектом предлагается использовать в качестве ПЭП и ПВР проектируемый клуб на 100 мест.

В случае ЧС, дополнительно возможно осуществлять сбор населения на открытых плоскостных сооружениях, окраине населенных пунктов, либо в местах, обозначенных в результате оповещения населения по громкой связи.

При необходимости, для размещения пострадавшего населения, кроме ПВР могут быть развернуты палаточные лагеря на открытых площадках и стадионах.

Месторасположение объекта обозначено на чертеже «Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» настоящего проекта.

6/1.2.8. Защитные противопожарные полосы и разрывы

Защитные противопожарные полосы

Защитные полосы устраиваются:

а) по границам участков, отведенных для построек, занятых пожароопасными производствами, лесными складами, жилыми помещениями, гаражами;

б) по границам участков лесных культур, хвойных молодняков и участков ценного леса;

в) в хвойных массивах вдоль железных, шоссейных, лесовозных и грунтовых (с большим движением) автомобильных дорог;

г) на противопожарных разрывах;

д) на лесосеках, где осталась на пожароопасный период заготовленная лесная продукция и порубочные остатки;

е) по границам лесных участков с сельскохозяйственными угодьями, где возможен переход огня в лес с участков сельскохозяйственного пользования.

Согласно ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты противопожарного обустройства лесов. Общие требования» защитные противопожарные полосы создаются бульдозерами, тракторными плугами, выжиганием напочвенного покрова и посевов на полосах огнестойких растений (картофеля, люпина, донника и других), кроме злаков. Ширина защитных полос должна быть, в зависимости от напочвенного покрова и его мощности:

а) при напочвенном покрове из лишайников и зеленых мхов — от 1 до 1,5 м;

б) из ягодников и вереска — от 1,5 до 2,5 м;

в) с мощным травянистым покровом и на захламленных участках от 2,5 до 4 м.

В целях предупреждения зарастания вместо повторной вспашки защитные полосы обрабатывают гербицидами: водными растворами хлористого цинка, медного и железного купороса 5—10-процентной концентрации и водными растворами хлористого кальция, хлористого магния 25—30-процентной концентрации с добавлением в них 1% керосинового контакта. Дозировка 0,5—2 л раствора на 1 кв. м полосы. Обработка полос производится ранцевыми и тракторными опрыскивателями.

Защитные минерализованные полосы

Согласно ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты противопожарного обустройства лесов. Общие требования» защитные минерализованные полосы должны устраиваться по противопожарным просекам, безлесным пространствам, вдоль автомобильных грунтовых и железных дорог, вокруг хвойных молодняков, вокруг участков, наиболее опасных в пожарном отношении, вокруг горельников, буреломов и усыхающих насаждений. Ширина минерализованных полос должна быть 1,5 – 2 м.

На территории Янгелевского муниципального образования имеются минерализованные полосы:

- в северо-западном направлении проложена асфальтовая трасса;

- в северо-восточном направлении автомобильная дорога;

- с юго-восточной стороны проложена ЛЭП, граничащая с кварталом 440 и 439 (Рудногорская дача);

- с юго-западной стороны квартала 439 – лесная дорога, минерализованная полоса.

Проведены работы по обновлению и созданию минерализованной полосы с юго-западной стороны поселения протяженностью 1500 м. и по обновлению минерализованной полосы с юго-восточной стороны вдоль линии ЛЭП-110 кв.

Защитные противопожарные разрывы

Согласно ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты противопожарного обустройства лесов. Общие требования» противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.

Раздел 7. Основные технико-экономические показатели (ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, в соответствии с техническим заданием)

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2011 г. | Расчетный срок 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Территория* |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель в границах поселения | га м2/чел | 12 751,3 139 816,9 | 12 751,3 106 260,8 |
| в т. ч. территории жилых зон | га % | 33,0 0,3 | 45,8 0,4 |
| среднеэтажная застройка | га % | 4,8 0,0 | 4,8 0,0 |
| малоэтажная застройка | га % | 14,5 0,1 | 27,0 0,2 |
| в т.ч. жилые дома с приусадебными земельными участками | га % | 14,5 0,1 | 27,0 0,2 |
| садоводства | га % | 8,8 0,1 | 9,1 0,1 |
| учреждения образования | га % | 4,9 0,0 | 4,9 0,0 |
| многофункциональных общественно-деловых зон | га % | 1,3 0,0 | 2,6 0,0 |
| зон специализированной общественной застройки | га % | 0,2 0,0 | 0,8 0,0 |
| производственных зон | га % | 81,4 0,6 | 83,1 0,6 |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га % | 39,5 0,3 | 39,9 0,3 |
| рекреационных зон | га % | 12 571,2 98,6 | 12 554,4 98,5 |
| зон сельскохозяйственного использования | га % | 24,7 0,2 | 24,7 0,2 |
| 2 Население |  |  |  |
| 2.1 Численность населения Янгелевского городского поселения | тыс. чел. | 1,0 | 1,2 |
| 2.2 Показатели естественного движения населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,018 | 0,020 |
| убыль | тыс. чел. | 0,015 | 0,015 |
| 2.3 Показатели миграции населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,043 | 0,040 |
| убыль | тыс. чел. | 0,030 | 0,030 |
| 2.4 Возрастная структура постоянного населения |  |  |  |
| дети до 15 лет | тыс. чел. % | 0,21 20,7 | 0,23 19,0 |
| население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | тыс. чел. % | 0,6 60,4 | 0,7 58,0 |
| население старше трудоспособного возраста | тыс. чел. % | 0,19 18,9 | 0,27 23,0 |
| 2.5 Численность занятого населения – всего | тыс. чел. | 0,37 | 0,82 |
| из них в материальной (градообразующей) сфере | тыс. чел. % численности занятого населения | 0,20 54,1 | 0,51 62,2 |
| в т. ч. промышленность | то же | 0,043 11,6 | 0,35 42,7 |
| транспорт и связь | то же | 0,005 1,4 | 0,03 3,7 |
| прочие | то же | - - | 0,05 6,1 |
| работающие за пределами поселения | то же | 0,15 40,6 | 0,08 9,7 |
| в обслуживающей сфере | то же | 0,17 45,9 | 0,31 37,8 |
| 3 Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади | 32,3 | 42,0 |
| в т.ч. государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади / % к общему объему жилищного фонда | 9,5 29,4 | 9,5 22,6 |
| частной собственности | то же | 22,8 70,6 | 32,5 77,4 |
| 3.2 Из общего объема жилищного фонда: |  |  |  |
| в малоэтажных домах | то же | 2,4 7,4 | 12,1 28,8 |
| в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | то же | 0,1 0,3 | 9,8 23,3 |
| в малоэтажных многоквартирных жилых домах | то же | 2,3 7,1 | 2,3 5,5 |
| 5-этажных жилых домах | то же | 29,9 92,6 | 29,9 71,2 |
| 3.3 Жилищный фонд со сверхнормативным износом | то же | - - | - - |
| 3.4 Убыль жилищного фонда – всего | то же | - - | - - |
| из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |
| техническому состоянию | тыс. м2 общей площади квартир % к объему убыли жилищного фонда | - - | - - |
| под организацию санитарно-защитных зон | то же | - - | - - |
| 3.5 Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 32,3 | 32,3 |
| 3.6 Новое жилищное строительство – всего | то же | - | 9,7 |
| в т. ч. за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади /% к объему нового жилищного строитель- ства | - - | - - |
| за счет средств населения | то же | - - | 9,7 100,0 |
| 3.7 Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |
| малоэтажное | то же | - - | 9,7 100,0 |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | то же | - - | 9,7 100,0 |
| 3.8 Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| на свободных территориях | то же | - - | 9,7 100,0 |
| на реконструируемых территориях | то же | - - | - - |
| 3.9 Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| водопроводом | % общего жилищного фонда | 100,0 | 100,0 |
| канализацией | то же | 100,0 | 100,0 |
| центральным отоплением | то же | 100,0 | 100,0 |
| горячее водоснабжение | то же | 100,0 | 100,0 |
| ваннами (душем) | то же | 100,0 | 100,0 |
| напольными электроплитами | то же | 100,0 | 100,0 |
| 3.10 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 32,3 | 35,0 |
| 4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения – всего на 1000 чел. | место | 280 280,0 | 280 233,3 |
| Общеобразовательные школы – всего на 1000 чел. | место | 560 560,0 | 560 466,7 |
| Поликлиники – всего на 1000 чел. | посещений в смену | - - | 25 20,8 |
| Предприятия розничной торговли – всего на 1000 чел. | м2 торговой площади | 236,1 236,1 | 336,1 280,1 |
| Рыночные комплексы – всего на 1 000 чел. | м2 торговой площади | - - | 100,0 83,3 |
| Предприятия общественного питания – всего на 1000 чел. | место | - - | 48 40,0 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания – всего на 1000 чел. | рабочее место | - - | 6 5,0 |
| Клубы – всего на 1000 чел. | зрительское место | 100 100,0 | 100 83,3 |
| Библиотеки – всего на 1000 чел. | тыс. ед. хранения | 5,8 5,8 | 5,0 4,2 |
| Спортивные залы – всего на 1000 чел. | м2 площади пола | - - | 150 125,0 |
| Гостиницы – всего на 1000 чел. | место | - - | 10 8,3 |
| Бани – всего На 1000 чел. | место | - - | 10 8,3 |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| Отделения банка | объект | - | 1 |
| 5 Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального образования - всего | км | 2,136 | 3,644 |
| в т.ч. автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения автомобильные дороги общего пользования местного значения | км | 2,136 | 2,136 3,908 |
| 5.2 Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 10,037 | 6,929 |
| Улицы и дороги местного значения | км | 10,037 | 6,929 |
| 5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 10,037 | 6,929 |
| в т. ч. с усовершенствованным покрытием | км | - | 6,929 |
| 6 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | н/д | 0,455 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды | то же | н/д | 0,421 |
| на производственные нужды | то же | н/д | 0,034 |
| 6.1.2 Производительность водозаборных сооружений | то же | 1,5 | 1,5 |
| в т. ч. водозаборов подземных вод | то же | 1,5 | 1,5 |
| 6.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. | н/д | 220 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды | то же | - | - |
| 6.1.4 Протяженность сетей водопровода | км | 8,7 | 11,0 |
| 6.2 Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут. | н/д | 0,377 |
| в т. ч. хозяйственно-бытовые сточные воды | то же | н/д | 0,343 |
| производственные сточные воды | то же | н/д | 0,034 |
| 6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут. | 1,4 | 1,4 |
| 6.2.3 Протяженность сетей | км | 11,0 | 12,0 |
| 6.3 Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 Потребление тепла | тыс.Гкал/год | 2,4 | 6,0 |
| в т. ч. на коммунально-бытовые нужды | то же | 2,4 | 6,0 |
| 6.3.2 Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 7,03 | 8,23 |
| В том числе: ТЭЦ (АТЭС,АСТ) |  | - | - |
| Районные котельные |  | - | - |
| 6.3.3 Производительность локальных источников теплоснабжения | то же | - | - |
| 6.3.4 Протяженность тепловых сетей | км | 8,6 | 10,28 |
| 6.4 Электроснабжение |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии – всего | млн кВт∙ ч/год | 5088 | 7791 |
| В том числе: |  |  |  |
| на производственные нужды | млн кВт∙ ч/год | н/д | н/д |
| на коммунально-бытовые нужды | млн кВт∙ ч/год | 5088 | 7791 |
| Источники покрытия электронагрузок | - | ПС «Карьер» 110/10 кВ | ПС «Карьер» 110/10 кВ |
| Протяженность сетей | км | 10,3 | 12,0 |
| Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | н/д | 100 |
| 7 Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 Общее количество кладбищ | га | 1,5* | 1,5* |
| 8 Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | т/год | - | - |
| 8.2 Общий объем сброса загрязненных вод на рельеф | тыс. м3/год | 107,0 | 0,0 |
| 8.3 Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 2,6 |
| 8.4 Территории, неблагополучные в экологическом отношении | га | - | - |
| 8.5 Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - |
| 8.6 Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | - | - |
| 8.7 Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 3,2 |
| 8.9 Защита почв и недр | тыс. чел. | - | - |

* по состоянию на 2020 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложения к письму № 02-91-17376/20 от 21.12.2020

Геоданные исключаемой части земельных участков

Схема в масштабе 25 000

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Выпискаиз ЕГРН на земельный участок 38:12:000000:11